Руководителям авиапредприятий (авиакомпаний)

Информация об авиационных событиях, происшедших в авиапредприятиях и авиакомпаниях, подконтрольных Дальневосточному межрегиональному территориальному управлению воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта, за май 2011 года

В мае 2011 года в авиапредприятиях и авиакомпаниях, подконтрольных Дальневосточному межрегиональному территориальному управлению воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта, произошло 6 авиационных инцидентов, выявлено 1 повреждение ВС, происшедшее в апреле 2011 года.

30.04.2011 года в аэропорту Купол (Чукотский автономный округ) при коммерческом обслуживании самолета Ан-12 RA-11125  ООО ”Авиакомпания ”Авис-Амур“  прибывшего рейсом ЛН9209 из Магадана под управлением КВС Мыздрикова С.Ю. при выполнении погрузочно-разгрузочных работ водителем автомобиля ”Урал“ (принадлежащего заказчику - ООО ”Северное золото“) Семеновым Е.И. было допущено незначительное повреждение грузового люка. Информация о повреждении поступила из аэропорта Купол 05.05.2011 года.

Расследование завершено 16.05.2011 года.

Причиной повреждения самолета АН-12 RA-11125 ООО ”АК ”Авис-Амур“ явилось сочетание факторов:

- небольшой опыт работы водителя Семёнова Е.И., а также перерыв в работе (8,5 месяцев);

- недисциплинированность водителя, выразившаяся в самовольном отъезде от воздушного судна без команды руководителя  подъезда/отъезда.

Председатель комиссии Кольцов В.Ю. – заместитель генерального директора ООО ”Авиакомпания ”Авис-Амур“.

02.05.2011 года выполнялся транспортно-связной полет на вертолете       Ми-8МТВ-1 RA-25185 ЗАО СП ,,Авиакомпания Авиашельф“ под  управлением КВС Фильчагина Ю.О. по маршруту Ноглики – МБУ ”Лунская А“.Из-за уменьшения оборотов правого двигателя КВС  принял решение произвести вынужденную посадку на аэродроме вылета Ноглики. Посадка произведена благополучно.

Расследование не завершено.

Для установления причин неисправности двигателя  проводилось исследование насоса-регулятора.

После получения результатов исследования из-за допущенных недостатков при оформлении отчета материал возвращен на дооформление.

Председатель комиссии Бануков А.Н.- инспектор службы БП и К ЗАО СП

,,Авиакомпания Авиашельф“

09.05.2011 года в аэропорту Владивосток при выруливании на исполнительный старт для выполнения рейса  ЖЛК485  по маршруту  Владивосток – Иркутск  на  самолете A-320 VQ-BCG ОАО ”Владивосток Авиа“ под управлением КВС Салюк А.В. не произошло переключение управления передней стойкой шасси на управление от педалей. КВС прекратил выполнение задания и зарулил на стоянку.

Расследование завершено 23.05.2011 года.

Причиной авиационного инцидента явился отказ в системе управления разворотом передних колес от педалей из-за отсутствия управляющего сигнала в блоке управления BSCU из-за короткого замыкания между ножками ”H“ и ”J“ в разъеме блока (рукоятки) Transmitter Unit-Nose Wheel Steering Handwhe.

Председатель комиссии Сумочкин Н.И. – государственный инспектор ОИК по БП ДВ МТУ ВТ ФАВТ в аэропорту Владивосток.

16.05.2011 года на вертолете Ми-8МТВ-1 RA-22985 ЗАО СП ,,Авиакомпания Авиашельф“ выполнялся транспортно-связной полет по маршруту Ноглики – Чайво – МБУ ”Орлан“ под  управлением КВС  Кокорева Ю.П. Через 01-35 минут полета по докладу экипажа в кабине появился посторонний резкий запах. КВС принял решение произвести возврат на аэродром вылета Ноглики. Посадка произведена благополучно.

Расследование не завершено.

Для установления причин появления в кабине пилотов едкого запаха проводится исследование навигационно-посадочного устройства системы КУРС-МП-70-18.

Председатель комиссии Бануков А.Н. – инспектор службы БП и К ЗАО СП ,,Авиакомпания Авиашельф“.

##### 19.05.2011 года при выруливании на предварительный старт для выполнения рейса ИЕ801 по маршруту   Южно-Сахалинск – Буревестник на самолете Ан-24 RA-46639 ОАО ”Авиакомпания ”Сахалинские Авиатрассы“ под управлением КВС Юдина В.И.  и проверяющего шеф-пилота летной дирекции Новикова С.А. экипаж выявил признаки неисправности тормозов и вернулся на стоянку.

Расследование завершено 02.06.2011 года.

Причиной авиационного инцидента явилась неэффективная работа тормозной системы и вибрация в момент нажатия на тормоза из-за установки на левой стойке новых тормозных дисков без качественной их расконсервации  из-за недостатков в техническом обслуживании со стороны ИАС ОАО ”Авиакомпания ”Сахалинские Авиатрассы“.

Председатель комиссии Малыш А.Д. – государственный инспектор

ОИК по БП ДВ МТУ ВТ ФАВТ в аэропорту Южно-Сахалинск.

24.05.2011 года при заходе на посадку самолета А-320 VP-BRB ОАО ”Владивосток Авиа“ под управлением КВС Баханова И.А., выполнявшего рейс ЖЛК372 по маршруту Ю. Сахалинск – Владивосток, экипаж по команде диспетчера, из-за наличия на ИВПП-1 двух собак, ушел на второй круг. После повторного захода  посадка была произведена благополучно.

Расследование не завершено.

Председатель комиссии Окульский Я.Я. – государственный инспектор ОИК по БП ДВ МТУ ВТ ФАВТ в аэропорту Владивосток.

##### 31.05.2011 года после взлета для выполнения полета по маршруту   Южно-Сахалинск – Оха на самолете Ан-24 RA-46639 ОАО ”Авиакомпания ”Сахалинские Авиатрассы“ под управлением КВС Юдина В.И.  не закрылась малая левая створка передней стойки шасси. Экипаж произвел вынужденную посадку на аэродроме вылета.

Расследование не завершено.

Председатель комиссии Малыш А.Д. – государственный инспектор ОИК по БП ДВ МТУ ВТ ФАВТ в аэропорту Южно-Сахалинск.

ПРЕДЛАГАЮ:

Руководителям авиапредприятий (авиакомпаний) информацию об авиационных событиях происшедших в мае 2011 года довести до летного, инженерно-технического состава и личного состава служб обеспечения полетов.

Начальник ОИК по БП

ДВ МТУ ВТ ФАВТ                                       		           А.Л. Татаров

Н.Е. Лаптев

ё (4212) 21-06-73