УТВЕРЖДЕН

Приказом Дальневосточного МТУ

ВТ Росавиации от 18.02.2014 № 62

Анализ  состояния безопасности полетов

в авиационных предприятиях, подконтрольных

Дальневосточному межрегиональному территориальному

управлению воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта, за 2013 год

- Статистические показатели безопасности полетов

В 2013 году на территории, подконтрольной  Дальневосточному межрегиональному территориальному управлению воздушного транспорта Федерального  агентства воздушного транспорта (далее – Управление), было зарегистрировано 9 эксплуатантов воздушного транспорта. В Реестры Управления включены 19 эксплуатантов допущенных к выполнению авиационных работ, зарегистрированы 11 эксплуатантов авиации общего назначения (АОН).

4 эксплуатанта воздушного транспорта имеют право выполнения международных полетов, из них ОАО “Владивосток Авиа” и ОАО “Авиакомпания “Аврора” имеют право выполнения регулярных пассажирских перевозок на международных авиалиниях. Остальные эксплуатанты, допущенные к международным полетам, выполняют чартерные перевозки и авиационные работы за рубежом.

В Государственный Реестр гражданских аэродромов и аэропортов Российской Федерации включены, соответственно, 31 аэродром и 26 аэропортов подконтрольные Управлению.

В 2013 году (аналогичном периоде 2012 года) авиационных и чрезвычайных происшествий не было.

Имели место  54 (52) авиационных событий.

Данные представлены в таблице №1.

Количество авиационных событий в 2013 году по сравнению с 2012 годом

Таблица № 1

| Авиационные события | 2012 год | 2013 год | Изменения |
| --- | --- | --- | --- |
| Серьезные авиационные инциденты | 2 | 3 | +1 |
| Авиационные инциденты | 44 | 43 | -1 |
| Недопустимые повреждения лопаток газовоздушных трактов двигателей | 2 | 0 | -2 |
| Повреждения ВС | 4 | 8 | +4 |
| Чрезвычайные происшествия | 0 | 0 | 0 |
| Катастрофы | 0 | 0 | 0 |
| Аварии | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО | 52 | 54 | +2 |

Динамика авиационных событий за сравниваемые периоды представлена на рис. № 1

Рис. № 1

Общие сведения  состояния безопасности полетов в подконтрольных

# авиационных предприятиях в 2013 году по сравнению с 2012 годом

Общее количество авиационных событий в 2013 году увеличилось с 52 до 54 (на 3,8%).

Общее количество авиационных инцидентов (АИ) осталось на прежнем уровне 46. Из них САИ увеличилось с 2 до 3.

Имели место 8 событий повреждений воздушных судов (ПВС), за аналогичный период 2012 года ПВС – 4, произошло увеличение в 2 раза.

Повреждений лопаток газовоздушных трактов (ГВТ) двигателей в 2013 году не зафиксировано.

Подтверждено 8 случаев нарушения порядка использования воздушного пространства Российской Федерации, в 2012 году – 7 случаев.

Указанные данные представлены в Таблице № 2.

Таблица № 2

| КЛАССИФИКАЦИЯ СОБЫТИЯ | ГОДА | АС | ± | ТИПЫ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВСЕГО |  | САМОЛЕТЫ | ВЕРТОЛЕТЫ |
| АВИАЦИОННЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2013 | 0 |  | 0 | 0 |
| В ТОМ ЧИСЛЕ | КАТАСТРОФЫ | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2013 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | АВАРИИ | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2013 | 0 |  | 0 | 0 |
| ЧИСЛО ПОГИБШИХ | ВСЕГО | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2013 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | В том числе | Членов экипажа | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2013 | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | Пассажиров | 2012 | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  |  | 2013 | 0 |  | 0 | 0 |
| СПИСАНО ВОЗДУШНЫХ СУДОВ | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2013 | 0 |  | 0 | 0 |
| ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2013 | 0 |  | 0 | 0 |
| АВИАЦИОННЫЕ ИНЦИДЕНТЫ: | 2012 | 46 | 0 +1 | 39 | 7 |
|  | 2013 | 46 |  | 38 | 8 |
| ИЗ НИХ СЕРЬЕЗНЫЕ | 2012 | 2 |  | 2 | 0 |
|  | 2013 | 3 |  | 3 | 0 |
| ПОВРЕЖДЕНИЯ ВС НА ЗЕМЛЕ | 2012 | 4 | +4 | 4 | 0 |
|  | 2013 | 8 |  | 8 | 0 |
| Недопустимые повреждения лопаток ГВТ двигателя | 2012 | 2 | -2 | 2 | 0 |
|  | 2013 | 0 |  | 0 | 0 |

Распределение авиационных событий в подконтрольных

авиационных предприятиях за период 2012-2013 представлено

в сравнительной таблице №3.

Таблица № 3

| Авиационные предприятия | 2012 | 2013 | изменение |
| --- | --- | --- | --- |
| ОАО «Владивосток Авиа» | 12 | 9 | - 3 |
| ОАО «Авиакомпания «Аврора» | 15 | 12 | - 3 |
| ОАО «Артель старателей «Амур» | 0 | 0 | 0 |
| ОАО «АК «Восток» | 3 | 4 | +1 |
| КГУП «Хабаровские авиалинии» | 6 | 6 | 0 |
| ЗАО СП “АК"Авиашельф-Aviashelf” | 3 | 4 | +1 |
| ГАУ Амурской обл. “Авиабаза” | 0 | 4 | +4 |
| ООО «Дальнереченск авиа» | 0 | 0 | 0 |
| ООО “Авиалифт ДВ“ | 0 | 1 | +1 |
| ООО «Гранат» | 1 | 0 | -1 |
| ООО ”Авиакомпания Дальневосточная“ | 1 | 0 | -1 |
| ЗАО «Авиалифт Владивосток» | 0 | 1 | +1 |
| ЧП Березинский О.В. | 0 | 1 | +1 |
| ООО «УК Петропавловск» | 0 | 1 | +1 |
| ОАО ”Международный аэропорт Владивосток“ | 3 | 1 | -2 |
| ОАО «Хабаровский аэропорт» | 0 | 3 | +3 |
| ОАО Аэропорт «Южно-Сахалинск» | 3 | 2 | -1 |
| ОАО ”Сахалинский аэропорт Оха“ | 0 | 1 | +1 |
| ГУ Амурской обл. “Аэропорт Благовещенск” | 1 | 1 | 0 |
| ОАО «Аэропорт Ноглики» | 2 | 0 | -2 |
| МАП «Буревестник» | 1 | 0 | -1 |
| ЗАО ”АэроМар-ДВ“ г. Владивосток | 0 | 1 | +1 |
| ООО «Аэро-груз» г. Владивосток | 0 | 1 | +1 |
| Госкорпорация ОрВД филиал «Аэронавигация ДВ» | 0 | 1 | +1 |

Количество авиационных событий в подконтрольных авиационных

предприятиях по месяцам в 2013 году по сравнению с 2012 годом представлено на рис. № 2.

Рис. № 2

Распределение количества авиационных событий по типам воздушных судов в 2013 году по сравнению с 2012 годом

представлено на рис. № 3.

Рис. № 3

Распределение количества событий по этапам эксплуатации в 2013 году по сравнению с 2012 годом представлено

на рис. № 4.

Рис. № 4

| Авиационные события у подконтрольных коммерческих эксплуатантов в 2013 году по сравнению с 2012 годом Таблица № 4 |  |
| --- | --- |
| Авиационные предприятия | год | АП | ЧП | ПВС | Инцидент | Факторы личного состава авиапредприятий | Прочие факторы | Событие расследуется | 12 |
|  |  | Всего | Катастроф | Аварий | фактор л.с. | Всего | фактор л.с. | Всего | фактор л.с. | Всего | фактор л.с. | Летная | ИАС | Аэродром | ЭСТОП | ГСМ | ССТ | СОП | Режим | Отказы АТ | Метео | Эл. разряд | Птицы | Прочие | УВД |  |  |
| ОАО "Владивосток Авиа” | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |
| ОАО "АК "Аврора" | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |
|  | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |  |  |
| КГУП “Хабаровские авиалинии” | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  |
|  | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  |
| ОАО "АК "Восток" | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| ЗАО "Артель старателей "Амур" | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| ГАУ Амурской обл. ”Авиабаза“ | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| ЗАО СП "Авиашельф“ | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| ЗАО “Авиалифт Владивосток” | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| ООО “Дальнереченск Авиа” | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Итого | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  |
|  | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 |  |  |
| Сравнение | ± | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | 0 | -1 | -2 | -4 | 0 |  |  |

Динамика и причины инцидентов по типам эксплуатируемых воздушных судов

в авиационных предприятиях в 2012 и 2013 годах

Таблица № 5

| Типы ВС | Общее количество инцидентов | Причинность инцидентов |
| --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | Недостатки по ИАС | КПН | Ремонт и прочие |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 |
| А-330 | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 |
| Ту-204- 300 | 3 | 5 | – | – | 2 | 4 | 1 | 1 |
| А-319, 320 | 7 | 6 | – | – | 3 | 3 | 4 | 3 |
| DHC-8 | 9 | 9 | 1 | 1 | 3 | 7 | 5 | 1 |
| В-737 | 9 | 2 | – | – | 6 | 2 | 3 | – |
| Ан-24 | 2 | 2 | – | – | – | 1 | 2 | 1 |
| Ан-26 | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – |
| Як-40 | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | – | – |
| Ан-38 | 2 | 2 | – | – | 2 | – | – | 2 |
| Ан-28 | 1 | 2 | – | – | 1 | – | – | 2 |
| Ан-2 | 1 | 4 | – | – | 1 | 1 | – | 3 |
| Ми-8 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| Ка-32 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – |
| R-44 | 1 | 0 | – | – | 1 | – | – | – |
| AS-350 | 0 | 1 | – | – | – | 1 | – | – |
| Всего | 45 | 44 | 2 | 2 | 26 | 27 | 17 | 15 |

Степень влияния различных факторов на авиационные события

Таблица № 6

| Тип события | 2012 год | 2013 год | Изменения |
| --- | --- | --- | --- |
| Летный состав | 8 | 8 | – |
| ИАС | 2 | 2 | 0 |
| Отказы | 27 | 29 | +2 |
| УВД | – | – | – |
| ЭРТОС | 1 | 1 | – |
| Метео обеспечение | 1 | – | -1 |
| Аэрод. служба | 4 | 1 | -3 |
| ГСМ | – | – | – |
| САБ | 3 | 3 | – |
| Медиц. обеспечение | – | – | – |
| Прочие | 6 | 10 | +4 |

2012 год

Рис. № 5

2013 год

Рис. № 6

Большее количество авиационных событий по-прежнему происходит из-за отказов авиационной техники. В анализируемом периоде произошло увеличение авиационных событий, причинами которых стали нарушения или упущения авиационного персонала при эксплуатации и обслуживании авиационной техники, а так же служб, обеспечивающих полеты.

Все авиационные события в 2013 году, по сравнению с 2012 годом,  происшедшие в подконтрольных Управлению авиационных предприятиях, представлены в Таблице № 3 из которой видно, что в ОАО «Владивосток Авиа» и «Аврора» («САТ») произошло некоторое снижение авиационных инцидентов, но в ГАУ Амурской области «Авиабаза» произошло резкое увеличение АИ, в трех из них одной из причин явился человеческий фактор. В других авиационных предприятиях количество авиационных событий осталось, примерно, на том же уровне.

Произошло увеличение, в два раза, повреждений воздушных судов (ПВС) на земле при техническом и коммерческом обслуживании (ОАО «Хабаровский аэропорт» и ЗАО «Аэромар-ДВ» в аэропорту Владивостока).

Три авиационные события произошли с воздушными судами АОН и частными пилотами – в ООО «УК Петропавловск», ООО «Авиалифт-ДВ» и частный пилот Березинский О.В.

В начале года (январь-февраль) наблюдалось увеличение количества авиационных событий, а в летний период динамика выражена снижением количества авиационных событий. В конце года вновь произошло увеличение количества авиационных событий (Таблица №4).

По типам воздушных судов по прежнему наблюдается большое количество авиационных событий с самолетами А-320 и DHC-8, произошло уменьшение АИ с ВС типа Б-737 с 9 до 2 (Таблица №5).

По этапам эксплуатации произошло увеличение АИ в наборе высоты с 10 до 14, в горизонтальном полете с 8 до 9, уменьшилось количество АИ на разбеге (взлете) с 9 до 5, на посадке с 10 до 7, и на рулении с 5 до 4.

Состояние безопасности полетов по субъектам РФ в авиапредприятиях,

подконтрольных Управлению

На территории Хабаровского края базируются следующие эксплуатанты

и авиационные предприятия:

- ОАО  “Авиакомпания “Восток”;

- КГУП “Хабаровские авиалинии”;

- ОАО “Артель старателей ”Амур”;

- ОАО “Компания”Сухой “;

- ОАО “КНААПО”;

- ООО “шТурМан -2“;

- ООО “Авиалифт ДВ“;

- ООО “Восточный Авиа Альянс“;

- ООО “Авиакомпания Дальневосточная“;

- ООО “Авиакомпания ”Орлан“;

- ОАО “Комсомольский аэропорт“;

- ОАО “Хабаровский аэропорт“;

- ИП Чернов М.Н.

В 2013 году в авиационных предприятиях коммерческой гражданской авиации и у эксплуатантов АОН авиационных, чрезвычайных происшествий не было.  Имели место следующие авиационные события: АИ – 9, из них САИ – 2; ПВС - 3.

У ниже перечисленных эксплуатантов и авиапредприятий:

- ОАО “Артель старателей ”Амур”;

- ОАО ”Компания”Сухой “;

- ОАО ”КНААПО”;

- ООО ”шТурМан -2“;

- ООО ”Восточный Авиа Альянс“;

- ООО ”Авиакомпания Дальневосточная“;

- ООО “Авиакомпания ”Орлан“;

- ОАО ”Комсомольский аэропорт“;

- ИП Чернов М.Н.

в 2013 году авиационных событий не зафиксировано.

На территории Приморского края базируются следующие эксплуатанты

и авиационные предприятия:

- ОАО “Владивосток Авиа”;

- ЗАО “Авиалифт Владивосток”;

- ООО ”Дальнереченск Авиа“;

- ООО ”Гранат“;

- ОАО ”Спасскцемент“;

- АОН Перемежко А.В.;

- ИП Титов Н.А.;

- КГУАП ”Пластун Авиа“;

- ОАО ”Международный аэропорт Владивосток“

В 2013 году в авиапредприятиях коммерческой гражданской авиации и у эксплуатантов АОН авиационных, чрезвычайных происшествий не было.  Имели место авиационные события: АИ – 11, из них САИ – 0; ПВС - 4.

У ниже перечисленных эксплуатантов и авиапредприятий:

- ООО Дальнереченск Авиа“;

- ООО ”Гранат“;

- ОАО ”Спасскцемент“;

- АОН Перемежко А.В.;

- ИП Титов Н.А.;

- КГУАП ”Пластун Авиа“

в 2013 году авиационных событий не зафиксировано.

На территории Сахалинской области базируются следующие эксплуатанты и авиационные предприятия:

- ОАО  “Авиакомпания “Аврора”;

- ЗАО СП “Авиакомпания "Авиашельф-Aviashelf”;

- ОАО “Авиапредприятие “Зональное”;

- ОАО ”Аэропорт Южно- Сахалинск“;

- ОАО ”Аэропорт Ноглики“;

-  ОАО ”Сахалинский аэропорт Оха“;

- ОАО ”Аэропорт Шахтерск“;

- ФКП ”Аэропорт Сахалина“(Южно-Курильск);

- МАП ”Буревестник“.

В 2013 году  в авиапредприятиях авиационных, чрезвычайных происшествий не было. Имели место авиационные события: АИ – 18, из них САИ – 1; ПВС - 1.

У ниже перечисленных эксплуатантов и авиапредприятий:

- ОАО “Авиапредприятие “Зональное”;

- ОАО ”Аэропорт Ноглики“;

- ОАО ”Аэропорт Шахтерск“;

- ФКП ”Аэропорт Сахалина“(Южно-Курильск);

- МАП ”Буревестник“

в 2013 году авиационных событий не зафиксировано.

На территории Амурской области базируются следующие эксплуатанты и авиационные предприятия:

- ГБУ Амурской области “Авиабаза”;

- НП «Даль Транс Аэро»;

- ЗАО «Управляющая компания «Петропавловск»;

- ИП Лучников А.Н.;

- ГУП Амурской области “Аэропорт Благовещенск”;

- ФКП «Аэропорты Приамурья»(Зея, Тында, Экимчан).

В 2013 году в авиапредприятиях и у эксплуатантов АОН авиационных, чрезвычайных происшествий не было. Имели место авиационные события: АИ – 6, из них САИ – 0; ПВС - 0.

У ниже перечисленных эксплуатантов и авиапредприятий:

- НП «Даль Транс Аэро»;

- ИП Лучников А.Н.;

- ФКП «Аэропорты Приамурья» (Зея, Тында, Экимчан)

в 2013 году авиационных событий не зафиксировано.

Краткое описание событий и их причины описаны в Приложении 1.

- О работе специалистов отделов Управления

В 2013 году комиссиями Управления проведены сертификационные проверки базовых объектов 9-ти эксплуатантов коммерческой гражданской авиации. Планы мероприятий по устранению нарушений и недостатков эксплуатантами разрабатывались, контроль за устранением выявленных нарушений и недостатков осуществляется специалистами Управления.

Проконтролировано 89 подконтрольных рейсов.

Всего проинспектировано на перроне 1277 воздушных судов. При этом из 677 российских воздушных судов, выявлено замечаний – 154, из них: по 1 категории-149, по 2 категории -2, и по 3 категории-3, и 556 воздушных судов подконтрольных Управлению, выявлено - 147 замечаний, из них: по 1 категории-139, по 2 категории-3 и по 3 категории- 5. Так же проинспектировано 44 иностранных воздушных судна, выявлено 11 замечаний, из них: по первой категории - 7, по 2 категории -0, по 3 категории -4.

Отделом инспекционного контроля по безопасности полетов расследовалось 40 авиационных событий, из них 7 авиационных событий с воздушными судами других  межрегиональных территориальных управлений воздушного транспорта Росавиации, произошедшими на подконтрольной Управлению территории.

В 2013 году (в сравнении с 2012 годом) отделом авиационной безопасности зафиксировано по актам незаконного вмешательства (АНВ) в деятельность ГА по авиапредприятиям (аэропортам): несанкционированных проникновений на объекты ГА – 1 (3); другие АНВ (инциденты) – 9 (7).

Отделом летных стандартов и сертификации в 2013 году:

Количество инспекционных проверок эксплуатантов в соответствии в ФАП-11:

- базовых объектов -																					16

- на маршруте -																							31

- на перроне -																								31

- в салоне ВС (работа бортпроводников) -												31

Количество рассмотренных заявок по выдаче сертификатов на право выполнения авиационных работ в соответствии с ФАП-249 – 							2

Количество выданных сертификатов на право выполнения авиационных работ в соответствии с ФАП-249-																			2

Количество рассмотренных заявок на внесение изменений в сертификат, свидетельства, РПП-																							371

Количество утвержденных КВС -															45

Количество утвержденных КВС-инструкторов – 									13

Количество свидетельств, выданных членам летных экипажей – 		94

Количество продленных  свидетельств  членам летных экипажей – 401

Количество расследований авиационных событий с участием специалистов отдела - 																												1

Количество ограничений, приостановлений, аннулирований сертификатов, свидетельств -																										0

Объем выполненных работ отделом организации АКПС в 2013 году:

-  количество проведенных проверок дежурных поисково-спасательных сил и средств в зоне  - 																						187;

-    количество проведенных поисково-спасательных операций (работ)  -  12;

-  количество запусков космических объектов, обеспеченных с привлечением поисково-спасательных сил и средств в зоне  - 											4;

- количество сборов, учений, соревнований спасателей, проведенных с участием специалистов отдела  - 																			2;

-  количество итоговых проверок, инструктивно-методических и контрольных занятий, внезапных проверок  готовности к действиям по поиску и спасанию, по чрезвычайным ситуациям, проведенных с участием специалистов отдела  - 2;

- количество решений на продление сроков эксплуатации аэродромных пожарных автомобилей  -  																						33;

- количество комплексных и целевых проверок хода подготовки подведомственных службе организаций в зоне поиска и спасания проведенных с участием специалистов отдела  - 																			7;

- количество аттестаций профессиональных аварийно-спасательных формирований и спасателей, проведенных с участием специалистов отдела  - 102;

- количество рассмотренной доказательной документации аэропортов на сертификацию ПАСОП  - 																					8;

- количество инспекционных проверок на соответствие сертификационным требованиям в части ПАСОП  -  																	10;

-   количество выданных сертификатов соответствия по ПАСОП  -  		15;

- количество инспекционных контролей аэропортов по виду авиационной деятельности ПАСОП  -  																					15;

- количество нарушений выявленных, при инспекционных проверках по ПАСОП   -  																											38;

-  количество ограничений, отмен временных приостановлений и возобновления действий сертификатов соответствия по ПАСОП  -  							1;

-  количество повышения/понижения категории ВПП по уровню требуемой пожарной защиты (количество аэродромов)  -  												2;

-  количество разъяснений для юридических и физических лиц по вопросам, отнесенным к установленной сфере деятельности отдела  -  						9.

Объем выполненных работ отделом аэропортовой деятельности и воздушных перевозок в 2013г. (2012г.):

- внесено в кодификаторы управления поступивших сведения о присвоениях, изменениях, отменах кодов авиаперевозчиков, городов, воздушных судов -

218(124);

- обработано информационных телеграмм, содержащих сведения об оперативной корректировке расписания движения воздушных судов -	  		1226 (1140);

- зарегистрировано и внесено в реестр аэропортовых сборов  и тарифов-

160 (207);

- сформировано расписание движения воздушных судов из аэропорта Хабаровск (Новый) и Хабаровск МВЛ -														24(10);

- внесено изменений в Государственный реестр аэропортов РФ -		39(12);

- выдано или продлено свидетельств о государственной регистрации и годности аэродромов к эксплуатации -																	2;

- выдано или продлено удостоверений годности системы ССО - 		5(1);

- проведено комплексных проверок базовых объектов - 						6(6);

- проведен инспекционный контроль деятельности предприятий - 	 	64(62).

Сроки расследования авиационных событий приведены в таблице № 7.

Таблица № 7

| Предприятия | Всего событий | Расследовано | % расследования | Срок расследования (дней) | В стадии расследования | Срок расследования продлен до получения результатов исследования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | до 10 | от 10 – 15 | от 15 – 20 | от 20 - 25 | Свыше 25 |  |  |
| ОАО «Владивосток Авиа» | 9 | 9 | 100 | 5 | 2 |  |  | 2 |  |  |
| ОАО «АК «Аврора» | 12 | 12 | 100 | 4 |  | 2 | 1 | 5 |  |  |
| ОАО «АК «Восток» | 4 | 4 | 100 | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| КГУП «Хабаровские авиалинии» | 6 | 4 | 50 | 3 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| ЗАО СП “АК"Авиашельф-Aviashelf” | 4 | 3 | 75 |  |  | 1 |  | 2 |  | 1 |
| ГАУ Амурской обл. “Авиабаза” | 4 | 4 | 100 | 3 |  | 1 |  |  |  |  |
| ООО “Авиалифт ДВ“ | 1 | 1 | 100 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| ЗАО «Авиалифт Владивосток» | 1 | 1 | 100 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| ЧП Березинский О.В. | 1 | 1 | 100 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| ООО «УК Петропавловск» | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| ОАО ”Международный аэропорт Владивосток“ | 1 | 1 | 100 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| ОАО «Хабаровский аэропорт» | 3 | 3 | 100 | 1 |  |  |  | 2 |  |  |
| ОАО Аэропорт «Южно-Сахалинск» | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| ОАО ”Сахалинский аэропорт Оха“ | 1 | 1 | 100 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| ГУ Амурской обл. “Аэропорт Благовещенск” | 1 | 1 | 100 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| ЗАО ”АэроМар-ДВ“ г. Владивосток | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| Госкорпорация ОрВД | 1 | 1 | 100 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Событий было всего | 54 | 51 |  | 26 | 5 | 5 | 2 | 13 | 1 | 2 |
| 2013 г. на расследование потрачено дней в % |  | 94,5 |  | 48 | 9 | 9 | 4 | 24 |  |  |

## Комиссиями Управления расследовались 55 авиационных событий, из них 9 авиационных событий с воздушными судами других  межрегиональных территориальных управлений воздушного транспорта Росавиации, произошедшими на подконтрольной Управлению территории.

Из 54 авиационных событий расследование завершено по 51 событиям, что составляет  94,5%. двум авиационным событиям продлены сроки расследования в связи с отправкой на исследование отказавших агрегатов.

По итогам работы в 2013 году можно сделать выводы, что качество расследований авиационных событий удовлетворительное. Оформление отчетов расследования авиационных событий  удовлетворительное.

Одной из главных целей расследования является выработка мероприятий, как основы планирования и проведения профилактической работы.

По  расследованным авиационным  событиям, происшедшим в 2013 году, большинство эксплуатантов доложили о выполнении рекомендаций выработанных комиссиями по расследованию, остальные рекомендации находятся в стадии реализации.

VI. Выводы

Из анализа статистических показателей безопасности полетов за 2013 год следует, что подконтрольные Управлению эксплуатанты и авиапредприятия справились с основной задачей – выполнили авиационные перевозки и авиационные работы без авиационных и чрезвычайных происшествий, общее состояние уровня безопасности полетов осталось без изменений.

Общее количество авиационных событий в 2013 году увеличилось с 52 до 54 (на 3,8 %).

Общее количество АИ осталось без изменений 46, из них серьезных – 3(2).

Произошло увеличение в 2 раза ПВС на земле (с 4 до 8). В основном, ПВС произошло при техническом или коммерческом обслуживании воздушных судов. Анализ показывает, что причинами ПВС явилось отсутствие контроля (взаимоконтроля)  за подъездом (отъездом) спецавтотехники и при работе спецавтотехники вблизи воздушного судна, со стороны представителей авиапредприятий, как обслуживающих так и эксплуатирующих воздушные суда, а также использование спецавтотехники не по назначению.

Анализ показал, что в начале 2013 года был резкий скачек авиационных событий: январь - 4(2), февраль - 9(2). Но в период  весенне-летней эксплуатации произошло снижение авиационных событий: июнь - 4(5), июль - 4(8), август - 3 (7), за счет качественной подготовки авиационной техники и авиационного персонала авиапредприятий, однако в конце года произошел рост зафиксированных авиационных событий: ноябрь - 5 (1), декабрь - 3 (1).

Количество авиационных событий из-за отказов авиационной техники увеличилось  на самолетах А-320 - 9 (7), DHC-8 – 12 (9), Ан-2 – 5 (1) и Ту-204 – 5 (3). Уменьшилось количество авиационных инцидентов с самолетами Б-737 – 2 (9). На самолетах Ан-2 произошло увеличение авиационных событий  по человеческому фактору, один АИ по причине отказа авиационной техники.

По сравнению с 2012 годом произошло увеличение авиационных событий связанных с человеческим фактором с 13 до 20 (на 53,8%).

Количество авиационных инцидентов связанных с нахождением животных на полосе осталось на прежнем уровне – 3.

Уменьшилось количество столкновений воздушных судов с птицами с 3 до 1.

В 2013 году произошло два серьезных авиационных инцидента по вине летного состава, а в 2012 году два серьезных авиационных инцидента произошли по причине отказов авиационной техники.  Что должно нацелить руководителей авиапредприятий на более глубокую оценку произошедших инцидентов и разработку мероприятий по недопущению подобных событий в будущем.

В 2013 году имел место серьезный авиационный инцидент с потерей сознания и смертью в полете члена экипажа, бортового механика на самолете   Ан-24 (КГУП «Хабаровские авиалинии»).

Причинами двух авиационных инцидентах явилось не выполнение рекомендаций промышленности и предприятия изготовителя:

19.01.2013  DHC-8-311 RA-67251, не выполнение ОАО «САТ» доработки клапана в части замены соединительных болтов имеющих конструктивно-производственный недостаток согласно сервисного письма;

02.02.2013 А-320 VP-BDT, принадлежности ОАО «АК «Сибирь», выполнялся рейс СБИ3503 по маршруту Новосибирск-Хабаровск-Южно-Сахалинск, при выполнении посадки в аэропорту Южно-Сахалинск, выполнил уход на второй круг с ВПР из-за отказа курсового маяка с МК192 град., по причине обледенения элементов антенн в результате невыполнения филиалом «Аэронавигация Дальнего Востока» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» бюллетеня предприятия-разработчика «По защите курсовых антенн систем посадки СП-75, СП-80 и СП-90 от мокрого снега, обледенения и птиц» в части установки метеозащиты.

По этапам эксплуатации наблюдается увеличение событий в наборе высоты с 10 до 14, в горизонтальном полете с 8 до 9. Уменьшилось количество событий по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, на разбеге (взлете) с 9 до 5, на посадке с 10 до 7, на рулении с 5 до 4.

Подтверждены 8 случаев нарушения порядка использования воздушного пространства Российской Федерации, в аналогичном периоде 2012 года – 7 случаев.

Главная задача командно-руководящего и командно-лётного состава авиационных предприятий и аппарата Управления – на основе собственных анализов и сводного анализа безопасности полётов Управления и выработанных мероприятий принять все меры по исключению негативных факторов, отрицательно повлиявших на уровень безопасности полетов в 2013 году.

Мероприятия:

- Профилактическая работа командно-руководящего и командно-летного  состава авиационных предприятий и аппарата Управления при подготовке авиационного персонала к работе в предстоящем периоде 2014 года должна строиться исходя из статистических данных причин и факторов авиационных событий, а так же практики за прошедший период и прошлых лет, при которой следует учитывать все негативные факторы, повлиявших на безопасность полетов.

- Специалистам инспекций по безопасности полетов в аэропортах, а так же  персоналу главных операторов, и обслуживающих организаций в аэропортах, осуществлять инспектирование соблюдения требований персоналом обслуживающих компаний, участвующих в предполетном и послеполетном обслуживании воздушных судов (посадка/высадка пассажиров, подъезд/отъезд спецтехники и средств механизации, загрузка/выгрузка багажа и грузов, буксировка ВС и др.), положений:

- раздела 6.1 «Руководства по организации работы и обслуживанию спецавтотранспорта аэропортов Российской Федерации» (РОРОС-95);

- глав III и IV «Инструкции по организации движения спецавтотранспорта и средств механизации на гражданских аэродромах Российской Федерации», утвержденной приказом Минтранса России от 13.07.2006 № 82;

- пункта 3.2.5, главы 5, пунктов 20.1.1, 20.1.5-20.1.7, 20.2.1, 20.2.6, 20.2.7, разделов 22.1 и 22.3 «Наставления по технической эксплуатации и ремонту авиационной техники в гражданской авиации России» (НТЭРАТ ГА-93);

- особую внимательность следует проявлять в переходных погодных условиях, когда состояние искусственных покрытий характеризуется наличием гололеда и слякоти и опасность повреждений ВС увеличивается и др.

3. Руководителям авиационных предприятий требуется усовершенствовать систему контроля за соблюдением технологии наземного обслуживания воздушных судов обслуживающим персоналом хэндлинговых компаний и аэропортовых служб.

4. Руководителям всех уровней приоритетным  направлением в профилактике авиационных событий определить снижение  влияния  человеческого  фактора  на возникновение и развитие  авиационных  событий.

- Командно-руководящему  составу  авиационных предприятий и  организациям  ГА,  обеспечивающим  полеты  необходимо, провести подготовку авиационной техники, летного состава, инженерно-технического персонала авиационных предприятий в соответствии с руководящими документами и с учетом рекомендаций предыдущих лет к работе в переходный весенне-летний и летний период эксплуатации 2014 года.

Начальник отдела

инспекционного контроля

по безопасности полетов						                                         	И.В. Пепеляев

# Анализ организации лётной работы за 2013 год

1.	Организация лётной работы

1.1.	Укомплектованность лётного состава

## Таблица №1

| Тип ВС | Количество лётного состава |
| --- | --- |
|  | КВС | ВП | Штурманы | Б/И, Б/М | Б/Р, Б/О |
|  | Штат | Факт | Штат | Факт | Штат | Факт | Штат | Факт | Штат | Факт |
| А-319 | 35 | 15 | 40 | 27 | - | - | - | - | - | - |
| А-320 | 31 | 22 | 36 | 26 | - | - | - | - | - | - |
| Л-410 | - | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| Б-737 | 12 | 8 | 14 | 11 | - | - | - | - | - | - |
| Ту-204 | 29 | 23 | 33 | 25 | - | - | 33 | 21 | - | - |
| Ан-24,26 | 10 | 9 | 15 | 14 | 7 | 7 | 9 | 8 | - | 10 |
| Як-40 | 18 | 14 | 19 | 9 | - | - | 18 | 13 | - | - |
| DHC-8 | 16 | 8 | 18 | 11 | - | - | - | - | - | - |
| Ан-38 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Ан-28 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Ан-2, Ан-3 | 42 | 38 | 35 | 24 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| Ми-8 | 109 | 104 | 90 | 81 | 6 | 6 | 95 | 88 | - | 2 |
| Ка-32 | 12 | 12 | 10 | 10 | 1 | 1 | 7 | 3 | - | - |
| Ми-2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| В-300 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Всего: | 327 | 263 | 325 | 250 | 20 | 19 | 163 | 133 | - | 12 |

В ОАО «Владивосток Авиа» в 2013г. наблюдается недокомплект летного состава в количестве, соответствующем штатному расписанию. Фактическое количество авиаспециалистов было достаточным для выполнения реального объема работ. Качество подготовки экипажей ВС соответствует нормативным требованиям  руководящих документов гражданской авиации. Во втором полугодии произошла реорганизация авиапредприятия. Значительная часть летного состава переучена на другие типы ВС и трудоустроена в ОАО «Авиакомпания «Аврора». До окончания 2013 года формирование летной службы приморского филиала авиакомпании «Аврора» не завершено.

В ОАО «Авиакомпания «Аврора» летный директор включен на ВС Боинг-737 и DHC-8.

Кадровый резерв – 54 человека.

Поэтапный переход летного состава, допущенного к выполнению полетов на А-319/320/321 11 человек: КВС/КЛС 4/3, вторые пилоты 4.

В 2013 году закончили программу ввода в строй:

- в качестве КВС на ВС DHC-8 один пилот;

- в качестве КВС на ВС Боинг-737 два пилота.

- в качестве второго пилота на ВС DHC-8 четыре пилота.

Продолжается работа по вводу в строй вторых пилотов, прошедших первоначальное обучение на ВС Б-737 (четыре пилота).

В связи с прекращением эксплуатации в ОАО «Авиакомпания «Аврора»  ВС Ан-24 и Ан-12, в 2013 году сокращено летное подразделение ВС Ан-24 и Ан-12.

В 2013 году в свидетельство эксплуатанта внесен новый тип ВС А-319 и организован приморский филиал Авиакомпании для выполнения полетов на данном типе ВС.

Фактическая укомплектованность летным составом, несмотря на недостаток специалистов в некоторых летных подразделениях, позволила обеспечить регулярность полетов, а также эффективность работы Авиакомпании – выполнены все заявленные полеты на эксплуатируемых типах ВС.

Рабочая нагрузка летного состава соответствует установленным санитарным нормам.

Санитарная норма налета, с согласия специалистов, продлялась по причинам:

- увеличения нагрузки на экипажи;

-  в связи с проведением тренажерной подготовки.

В ОАО «Восток» недокомплект летного состава до штатного расписания составляет:

- на самолетах Ан-38 - 1 КВС и 1 второй пилот, на самолетах Ан-28 - 2 КВС;

- на вертолетах Ми-8(МТ)– 1 КВС и 1 бортмеханик.

Фактическая укомплектованность летным составом на безопасность и регулярность полетов не повлияла.

В ЗАО СП «Авиашельф» рабочая нагрузка на летный состав соответствовала установленным нормам.

В КГУП «Хабаровские авиалинии» количество специалистов в летной службе достаточно для выполнения  данного объема  работ с обеспечением  безопасности  и  регулярности полетов. Имеющееся количество лётного состава, полностью обеспечивает стабильную работу предприятия. Часть специалистов летной службы допущена  к  выполнению  полетов на двух типах воздушных судов, что позволяет более рационально использовать их рабочий потенциал.

В авиакомпании АС «Амур» в 2013 году произошли следующие изменения по личному составу:

- с уходом на пенсию  уволились зам ком АК по ОЛР, командир ВС Ан-24, Ан-26,  два бортмеханика ВС Ан-24, Ан-26, штурман Ан-24, Ан-26.

- приняты на работу: два командира Ан-24,Ан-26. два штурман Ан-24, Ан-26,  В/П и два бортмеханика Ан-24,Ан-26.

В настоящее время есть потребность в пополнении лётного состава по  вертолетам и самолетам Ан-2. Однако, со стороны администрации ОАО «Артель старателей «Амур» нет заинтересованности в привлечении специалистов, на работу принимаются специалисты только в случае крайней необходимости, социальное обеспечение лётного состава не улучшается.

В ЗАО «Авиалифт Владивосток» под существующие объемы работ достаточное количество  летного состава, что позволяет обеспечить все договорные обязательства.

В авиакомпании «Авиалифт ДВ»  летный состав не доукомплектован из-за нехватки летных кадров в регионе. Проблема решается приглашением пилотов из других регионов, а также восстановлением, переучиванием и вводом в строй ранее летавших пилотов.

В ЗАО «УК «Петропавловск» в 2013 году лётная служба была не доукомплектована лётным составом в количестве, соответствующем штатному расписанию. Однако фактическое количество авиаспециалистов было достаточным для выполнения реального объема работ, поддержания профессионального уровня летного состава, что позволило обеспечить регулярность полетов с сохранением безопасности полетов эксплуатанта на высоком уровне. Часть полетов в качестве вторых пилотов выполнялись КВС, подготовленными к полетам с правого пилотского кресла. Рабочая нагрузка летного состава соответствует установленным санитарным нормам. Хотя нехватка одного бортового механика на Ми-8, устраненная на данный момент, приводила к максимальным нормам налета в напряженные летне-осенние месяцы.

В настоящий момент авиационный персонал состоит из 3-х пилотов-инструкторов вертолета, 8-и пилотов вертолетов, 2-х пилотов самолета, 1-го бортмеханика-инструктора и 3-х бортовых механиков вертолетов.

В ГАУ Амурской области «Авиабаза» за отчетный  период произошло сокращение количества вторых пилотов на ВС Ан-2.

Количество командно-летного состава соответствует нормативам.

1.2. Переучивание и ввод в строй

## Таблица №2

| Тип ВС | Переучивание на тип ВС | Введено в строй |
| --- | --- | --- |
|  | пилоты | штурманы | Б/И, Б/М | пилоты | штурманы | Б/И, Б/М |
|  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| А-320 | 10 | 10 | - | - | - | - | 18 | 17 | - | - | - | - |
| А-319 | 10 | 10 | - | - | - | - | 21 | 19 | - | - | - | - |
| Ту-204 | 2 | 2 | - | - | - | - | 8 | 8 | - | - | - | - |
| Б-737 | 4 | 4 | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - |
| Ан-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ан-24,26 | 9 | 9 | - | - | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1 | 1 |
| Як-40 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| DHC-8 | 4 | 4 | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - |
| Ан-38 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Ан-28 |  | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Ан-2,3 | 23 | 18 | - | - | - | - | 3 | 3 | 6 | 5 | - | - |
| Ми-8 | 15 | 15 | - | - | 13 | 13 | 36 | 35 | 1 | 1 | 15 | 11 |
| Ка-32 | 6 | 6 | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | 4 | 2 |
| Ми-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| В-300 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Всего: | 84 | 81 | - | - | 16 | 14 | 106 | 98 | 7 | 6 | 20 | 14 |

В ОАО «Владивосток Авиа» В 2013 году продолжался процесс подготовки лётного состава на ВС А320.

Введены в строй и утверждены в должности:

- КВС А320: Чевтаев А.А., Тищенко И.И., Будков М.О., Колодкин В.Ю., Павлов А.Р., Силич К.В., Беркисов А.В., Гаврилов В.В., Шумейко A.M., Ольхов И.В., Фадеев Ю.А.

- второго пилота А320: Павленко А.Г., Ульянов И.В., Ефименко И.А., Власкин И.М., Ким А.А., Канушин С.Н.

- присвоена квалификация КВС А-320 - инструктор: Чувашов В.Г., Шашков В.Н., Киреев Е.Г.

В 2013 году продолжался процесс подготовки лётного состава на самолёт Ту-204-300. Введены в строй и утверждены в должности:

- КВС Ту-204-300: Самойлов А.В., Шалыгин A.M.

- второго пилота Ту-204-300: Порывай В.А., Кузьмин А.В., Токарев Д.Н., Холиченко В.В., Ульянов И.В., Лазарев Н.Н..

- инженера бортового: Левин В.В.

В ОАО «Авиакомпания «Аврора»  в 2013 году руководством летной дирекции работа по вводу в строй летного состава проводилась в соответствии с планами работы.

Прошли обучение и ввод в строй 4 пилота на ВС DHC-8, прошли переподготовку 3 пилота с ВС Боинг-737-500 на ВС Боинг-737-200, прошли первоначальное обучение и проходят летную подготовку 4 пилота на ВС Боинг-737.

Командно-летный и инструкторский состав проводит постоянную и целенаправленную работу на повышение профессионализма летного состава.

В ОАО «Восток» переучены на вертолеты   Ми-8, Ми-8МТ:

- БМ Маляев И.С, Баламутин С.П., Венский И.Н., Деряев Е.С., Патраков М.А.

Переучены на вертолет  Ми-8МТ:

- КВС Котелкин В.В., Ермолов А.В., Беляев М.Н.

- ВП Попов Д.Д., Грегуль А.В., Кожевников С.В. ВП Сорокин С.П.

- БМ Мишин О.В., Патраков М.А., Красноперов А.Н.

Переучены на вертолет AS 350:

- КВС Резников Г.Н., Федоренко А.В., Шишов А.Н., Шаховцев А.В., Садыков Р.А., Евтушенко А.И.

- штурман Крастиньш Ю.Р.

Введены в строй на  самолет Ан-28:

- ВП Рязанов Д.Ю.,  Мирный С.В.

Введен в строй на самолет Ан-38:

- ВП Мелузов С.С.

Введены в строй на вертолет Ми-8:

- КВС  Шипелев Л.Н.

- ВП    Мухарев Е.А., Каленик А.Е., Куленков А.Е., Новоженов Д.Ю., Березин С.Н., Зотов А.В., Куленков С.А.

- БМ   Патраков М.А., Маляев И.С.

Введены в строй на вертолет Ми-8МТ:

- КВС Котелкин В.В., Ермолов А.В., Беляев М.Н.;

- ВП Сорокин С.П. ВП Попов Д.Д., Грегуль А.В., Кожевников С.В.;

- БМ Крот И.В., Патраков М.А., Мишин О.В., Красноперов А.Н.

Введены в строй на вертолет AS 350:

- КВС Резников Г.Н., Федоренко А.В., Шишов А.Н., Шаховцев А.В.,

Садыков Р.А.

- штурман  Крастиньш Ю.Р.

В ЗАО СП «Авиашельф» рабочая нагрузка на летный состав соответствовала установленным нормам.

В КГУП «Хабаровские авиалинии»  в 2013 году согласно планов работы летной службы, прошли  переподготовку  на самолеты Ан-24, Ан-26-100  два КВС и семь В/П при ДВЦ ПАП. Один пилот Ми-8 прошел программу переучивания на ВС Ми-2 при ДВЦ ПАП. Три КВС и три В/П прошли  переучивание на ВС Л-410 в учебном центре LETS FLY  Чехия. Вод в строй летного состава  планируется на первое полугодие 2014 года. По  другим  типам ВС  переучивание  не проводилось. Переучивание  в 2013 году соответствовало требованиям нормативных документов МТ РФ, регламентирующих профессиональную подготовку летного состава.

В ЗАО «Авиалифт Владивосток» в 2013 году прибыло 6 пилотов и 4 б/мех из ОЛТК и других предприятий, ранее летавших на вертолете МИ-8 , которые прошли переучивание по курсу пилотов и бортмехаников вертолета Ка-32 при ДВЦ ПАП. Три вторых пилота и 2 бортмеханика прошли подготовку и допущены к производственным полетам. Еще три пилота и 2 бортмеханика планируется допустить к полетам в 1-м квартале 2014 г.

Один 2-й пилот утвержден в качестве КВС-стажера и проходит программу ввода в строй по курсу КВС.

Впервые за много лет в предприятие пришли выпускники Омского ЛТК (1 пилот и 3 бортмеханика). Подготовку в ЛТК они прошли на вертолете Ми-8, поэтому их пришлось переучивать на вертолет Ка-32 в ДВЦ ПАП  .

Вместе с тем руководство ЗАО «Авиалифт Владивосток» продолжает проводить работу по привлечению и переподготовке летного состава из других ведомств (в частности из Министерства обороны РФ).

В ГАУ Амурской области «Авиабаза» качество ввода КВС соответствует требованиям нормативных документов.

Начато переучивание на самолет ТВС-2 МС (единичный экземпляр).

ООО «Авиалифт ДВ» введены в строй три КВС Ан-3, один в/п Ан-3 и один в/п Ан-2. Во следующем году планируется ввести в строй двух  КВС на Ан-3, двух КВС Ан-2 и трех в/п Ан-2, после чего проблема с пилотами не будет мешать дальнейшему развитию авиапредприятия.

В ЗАО «УК «Петропавловск» в 2013 году продолжался процесс подготовки лётного состава на самолёт В-300 и вертолеты Ми-8:

Проведено переучивание в сертифицированном центре Hawker Beechcraft Learning Ctr (г. Уичита, США) и ввод в строй в качестве второго пилота самолета В-300 Травина Сергея Вячеславовича.

Второй пилот на вертолетах Ми-8 Назаренко Антон Андреевич, прибывший после увольнения из ВВС Министерства Обороны (летал на тех же типах ВС), прошел переучивание в Ульяновском ВАИ ГА, подготовку в ДВ ЦПАП, введен в строй.

Бортовой механик вертолетов Ми-8 Миргородский Александр Владимирович, прибывший после увольнения из ВВС Министерства Обороны (летал на тех же типах ВС), прошел переподготовку в филиале СПб ГУ ГА (Якутский АТУ ГА), закончил стажировку в АТБ, приступает к практическим тренировкам в качестве бортмеханика-стажера.

Второй пилот Герасимов Роман Альбертович введен в строй и назначен КВС вертолета Ми-8.

Второй пилот Казанин Денис Владимирович  введен в строй и назначен КВС самолета В-300.

Переучивание и качество ввода в строй в 2013 году соответствовало требованиям нормативных документов МТ РФ, регламентирующих профессиональную подготовку летного состава.

Ежегодные курсы повышения квалификации проводились строго по графику в Дв ЦПАП для экипажей вертолетов и в Hawker Beechcraft Learning Ctr (г. Уичита, США) для экипажей самолета. Качество подготовки экипажей ВС соответствует нормативным требованиям  ФАВТ  МТ РФ.

Подготовка авиаспециалистов по опасным грузам, АСП, авиационной безопасности, CRM, подготовка к международным полетам, проверки техники пилотирования, самолетовождения и практической работы действующие, проводятся строго по графику.

Проведены теоретическая, предварительная и летная подготовка к полетам в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

Проверки техники пилотирования, навигации, методических навыков, практической работы проводятся своевременно, при качестве выполнения: 75% - «пять» и 25% - «четыре».

Средний налет летного состава на вертолетах Ми-8 за 2013 год:

- КЛС – 266 часа;

- КВС – 312 часов;

- Вторые пилоты – 349 часов;

- Бортовые механики – 544 часов.

Минимальный налет – 161 час (КЛС), максимальный – 622 часа (бортмеханик).

Налет КВС на самолете В-300 – 210 часов.

1.3.	Перемещение лётного состава

## Таблица №3

| Причины перемещения | КВС | ВП | ШТ | Б/М | Б/И |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Списано с лётной работы по состоянию здоровья | 15 | 1 | 2 | 4 | - |
| Ушло с лётной работы по собственному желанию | 28 | 27 | - | 4 | 2 |
| Снято с лётной работы всего: | - | - | - | - | - |
| Из них за нарушение: | - | - | - | - | - |
| - предполётного отдыха | - | - | - | - | - |
| - правил полётов | - | - | - | - | - |
| - прогулы | - | - | - | - | - |
| Переведено в другие подразделения | 1 | 2 | 1 | - | 2 |
| Поступило из других подразделений | 31 | 70 | 5 | 5 | 9 |
| Сокращено | 9 | 6 | 3 | 4 | 2 |
| Другие причины | - | - | - | - | 1 |

В ОАО «Авиакомпания «Аврора» количественный состав по сравнению с 2012 годом существенно изменился.

Основная причина перемещений:

- сокращение летного подразделения ВС Ан-24 и Ан-12;

- реорганизация авиакомпании и внесение нового типа ВС А-319;

- переучивание на новую авиационную технику;

- поиски лучшего места работы.

ЗАО «Авиалифт Владивосток» за 2013 год численность летного состава ЗАО выросла на 8 человек.

В ООО «Авиалифт ДВ» один КВС Ан-2 списан с летной работы по состоянию здоровья, один б/м Як-40 перешел на работу в другое авиапредприятие, приняты на работу 1 КВС Ан-2 и 2 ВП Ан-2.

В ОАО «Восток» в течение 2013 года на должности в летный комплекс  принят 21 человек, ушли из летного комплекса за этот же период 9 человек:

Общее количество летного состава по категориям, в основном, осталось на прежнем уровне. Пополнение лётным и кабинным составами проводилось согласно бизнес-плану и в оперативном порядке в соответствии с текущими изменениями.

В КГУП «Хабаровские Авиалинии» количество летного состава в КГУП «Хабаровские Авиалинии» в 2013 году составило 58 человек, из них 8  человек командно-летного состава. Общая численность в летной службе 70 человек с учетом  службы бортпроводников и штаба ЛС. Количество  летного состава, по  сравнению с предыдущим периодом, увеличилось из-за приема на работу и переучивания летного состава на ВС Ан-24, Ан-26 и Л-410.

В ЗАО СП «Авиашельф» укомплектованность летным составом в настоящее время обеспечивает потребности заказчиков по выполнению коммерческих перевозок и авиационных работ.

В ГАУ Амурской области «Авиабаза» происходит большая текучесть вторых пилотов ВС Ан-2. После налета необходимого количества часов переходят на более современную авиатехнику.

У большинства пилотов предпенсионный или пенсионный возраст. Молодых специалистов не удовлетворяет уровень заработной платы и условия работы.

В ЗАО «УК «Петропавловск» уволились по собственному желанию (в связи с уходом в другие авиакомпании) КВС самолета В-300 Ершов В.Л. и второй пилот Ми-8 Сальников П.С. Из другой авиакомпании прибыл второй пилот на самолет В-300. Продолжается приток летного состава, уволившегося из рядов вооруженных сил. Прибыл один второй пилот и один бортовой механик на вертолеты Ми-8.

1.4. Состояние подготовки лётного состава по минимумам

## Таблица №4

| Тип ВС | Минимумы |
| --- | --- |
|  | КВС | 15х200 | 30Х350 | 60Х550 | 50х700 | 60Х800 | 80Х1000 | 100Х1200 | 100Х1500 | 150Х2000 ПВП | 200Х3000 ПВП | Взеёт 200х300 |
| А320 | 23 |  | 18 | 3 |  |  | 2 |  |  |  |  | 18 |
| А319 | 22 |  | 16 | 4 |  |  | 2 |  |  |  |  | 22 |
| Ту-204 | 25 |  | 23 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 23 |
| Б-737 | 13 |  | 6 | 6 |  |  | 1 |  |  |  |  | 12 |
| AS350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  |
| Ан-24,26 | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 9 |
| Як-40 | 6 |  |  |  | 3 | 2 | 1 |  |  |  |  | 3 |
| DHC-8 | 12 |  |  | 4 |  | 8 |  |  |  |  |  | 4 |
| Ан-28 | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |
| Ан-38 | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 2 |
| Ан-2, Ан-3 | 28 |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 17 | 13 |  |
| Ми-8 | 69 |  |  |  |  | 1 | 25 | 7 | 18 | 47 | 38 |  |
| Ка-32 | 12 |  |  |  |  |  | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 |  |
| Ми-2 | 3 |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 1 |  |  |
| В-300 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |

В ОАО «Владивосток Авиа» подготовка лётного состава по минимумам позволила обеспечить регулярность полётов и выполнение запланированного объёма авиационных работ.

В ОАО «Авиакомпания «Аврора» ведется целенаправленная работа по подтверждению и понижению минимумов у КВС.

На ВС А-319, Боинг-737 и DHC-8 тренировки и проверки на понижение минимумов проводятся в соответствии с утвержденными Программами на сертифицированных тренажерах по типам ВС.

В ГАУ Амурской области «Авиабаза» понижение минимумов погоды проводится в соответствии с  требованиями ППЛС по типам ВС.

Командно-летный состав допущен по предельным минимумам. Общая подготовка летного состава  обеспечивает регулярное выполнение авиационных работ.

В ЗАО «Авиалифт Владивосток» существующие допуски КВС по минимумам погоды позволяют выполнять полеты с достаточно высокой  степенью безопасности.

В ООО «Авиалифт ДВ» подготовка КВС на ВС Ан-2, Ан-3, Як-40 по минимумам позволяет обеспечить безопасное выполнение требуемого объема работ.

В ОАО «Восток» понижение минимума КВС на самолетах Ан-28 и Ан-38 не производилось из-за отсутствия посадочных систем типов ПСП, ОСП, РСП+ОСП на рейсовых аэродромах и Хабаровск (МВЛ).

В авиакомпании «АС «Амур» минимумы КВС обеспечивают эффективность полетов авиакомпании.

Командно-инструкторский состав (пилоты) допущены к полётам по предельному минимуму на освоенном типе ВС.

В КГУП «Хабаровские Авиалинии» подтверждение имеющихся допусков выполняется в соответствии с ППЛС по типам ВС КГУП «Хабаровские авиалинии».

Количество летного состава, подготовленного к полётам по соответствующим минимумам, было достаточно для выполнения регулярных полетов.

Экипажи вертолетов Ми-8Т подготовлены к полетам по ПВП и закреплены отдельным приказом по предприятию для выполнения срочных санитарных заданий. Подготовка летного состава по минимумам позволяет обеспечить регулярность полетов и выполнение запланированного объема авиационных работ.

В ЗАО СП «Авиашельф» за 2013г. был понижен минимум по ПВП 7 КВС, 4 КВС понизили минимум по ППП.

В ЗАО «УК «Петропавловск» подготовка лётного состава по минимумам позволила обеспечить регулярность полётов и выполнение запланированного объёма авиационных работ.

Подготовка летного состава на понижение и подтверждение метеоминимумов в 2013 года проводилась в соответствии с ФАП-128, ППЛС авиакомпании по типам воздушных судов в естественных условиях погоды и на комплексных сертифицированных тренажёрах (для экипажей самолета В-300) . Все КВС вертолетов подготовлены по минимуму аэродрома Благовещенск.

1.5. Состояние подготовки лётного состава по видам работ

## Таблица №5

| Тип ВС | Всего КВС | Количество КВС, имеющих допуск |
| --- | --- | --- |
|  |  | Подбор | Внетрас-совые | ЛАР | ПСР | Съемочные (аэровиз) | АФС | Внешняя ппоподвеска. | СМР | С борта МС | ПБУ | Обл. РТС |
| Ан-28 | 4 | 3 | - | 3 | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - |
| Ан-38 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| Ми-8 | 69 | 44 | 39 | 36 | 56 | 63 | 3 | 56 | 5 | 23 | 23 | - |
| Ан-2,3 | 31 | 27 | 21 | 28 | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - |
| Ми-2 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ка-32 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | 12 | 9 | 9 | - | - |

В ОАО «Владивосток Авиа» подготовка лётного состава по метеоминимумам и видам работ в 2013 году проводилась в соответствии с требованиями ФАП РФ, РПП и ППЛС ВС Ми-8 ОАО «Владивосток Авиа».

Количество экипажей воздушных судов Ми-8 с соответствующими допусками было достаточно для выполнения всех видов авиационных работ, выполняемых по договорам и контрактам.

Профессиональная подготовка командно - лётного, инструкторского и лётного состава осуществлялась в соответствие с требованиями нормативных документов, регламентирующих лётную работу в гражданской авиации РФ.

В 2013 году выполнялись следующие виды авиационных работ на вертолётах:

- транспортно-связные полёты по перевозке грузов и служебных пассажиров на территории Тернейского района Приморского края;

- полёты по оказанию медицинской помощи населению по заявкам Центра медицины катастроф и неотложных состояний Приморского края;

- полёты по заявкам администрации Приморского края и другим разовым заявкам «Заказчика»;

Условия работы и отдыха экипажей воздушных судов в отрыве от базового аэропорта Владивосток соответствовали предъявляемым требованиям и обеспечивали надлежащий уровень безопасности полетов.

В ОАО «Авиакомпания «Аврора»  полеты по видам работ в Авиакомпании не выполняются, поэтому отсутствуют подготовленные экипажи.

Срочные санитарные задания, выполняются в случае необходимости, по установленным маршрутам и на аэродромы, на которые экипажи авиакомпании выполняют регулярные полеты.

В ОАО «Восток» в течение первого полугодия летный состав выполнял коммерческие полеты на внутренних трассах и на территории других государств, поисково-съемочные полеты, полеты по оказанию медицинской помощи населению и проведению санитарных мероприятий, прочие полеты.

Профессиональная подготовка летного состава, количество и качество подготовленных экипажей соответствует требованиям для выполнения авиационных работ на территории Российской Федерации и за рубежом, а так же необходимому объему работ с соблюдением требований безопасности полетов и нормативных документов.

В ГАУ Амурской области «Авиабаза» из-за отсутствия объема работ на АФС, АХР и АСР не все КВС подтвердили допуск на определённые виды работ.

Командно-летный состав имеет допуски ко всем видам работ, выполняемых авиаотрядом. Качество подготовки экипажей по видам работ обеспечивает  безопасность полетов.

В ЗАО «Авиалифт Владивосток» допуск экипажей по видам работ позволяет авиакомпании выполнять свои договорные обязательства в полном объеме.

Качество подготовки экипажей отвечает предъявляемым требованиям при выполнении различных видов авиационных работ и в состоянии обеспечить безопасность полетов.

В авиакомпании АС «Амур» подготовка лётного состава по видам работ позволяет решать все вопросы, ставящиеся руководством ОАО «АС «Амур».

В КГУП «Хабаровские Авиалинии» в 2013г. воздушными судами выполнялись как транспортные полеты, так и чартерные рейсы. Самолеты ЯК-40, АН-26-100, Ан-26, Ан-24, Ан-24РТ использовались на линиях между аэропортами Николаевск-на-Амуре, Хабаровск, Охотск, Советская Гавань. Вертолеты МИ-8Т использовались для  выполнения санитарных  заданий, авиационных работ, дежурств по ССЗ, АСР и выполнения транспортных полетов.

Профессиональная подготовка и опыт лётного состава позволяет при необходимости, освоить новые виды работ и типы воздушных судов.

В ЗАО СП «Авиашельф» подготовка летного состава Авиакомпании по видам работ позволяет выполнять полеты, согласно заключенным договорам с «Заказчиком».

Согласно требованиям «Заказчика», для поддержания профессионального уровня экипажи выполняют каждые три месяца тренировочные полёты на МБУ ночью, с внешней подвеской, тренировочные поисково-спасательные полёты со спуском-подъёмом спасателей на лебёдке СЛГ-300. Возобновились тренировочные полёты по поисково-спасательным работам, подбору посадочных площадок и работе с лебёдкой ночью.

Из-за отсутствия морского судна, необходимого для выполнения тренировочных полётов с применением лебёдки на морском судне, подготовка экипажей по данному виду работ не производится. Работы по эвакуации людей с морских судов с помощью лебёдки не выполняются.

В ЗАО «УК «Петропавловск» подготовка лётного состава по видам авиационных работ соответствует требованиям ФАП РФ, РПП и ППЛСВ ЗАО «УК «Петропавловск». Количество экипажей ВС Ми-8 с соответствующими допусками достаточно для выполнения всех видов авиационных работ, выполняемых в данное время по договорам.

Профессиональная подготовка командно-лётного, инструкторского и лётного состава осуществлялась в соответствии с требованиями нормативных документов, регламентирующих лётную работу в гражданской авиации РФ.

В 2013 году выполнялись следующие виды авиационных работ на вертолётах:

- транспортно-связные полёты по перевозке грузов и служебных пассажиров на территории Амурской области;

- полёты по оказанию медицинской помощи населению по заявкам Центра медицины катастроф Амурской области и заявкам рудников группы компаний «Петропавловск»;

- полеты по воздушным съемкам;

Условия работы и отдыха экипажей ВС в отрыве от базового аэропорта Благовещенск соответствовали предъявляемым требованиям и обеспечивали надлежащий уровень безопасности полётов.

Профессиональная подготовка и опыт лётного состава позволяет при необходимости, освоить новые виды работ.

  - Состояние тренировки экипажей на тренажёрах

## Таблица №6

| Тип тренажера | Колич. трен-ров | Налёт часов | Количество экипажей, прошедших тренировку |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | Условные АП, инцид. | В установлен. сроки | С нарушением сроков | Дополнит. тренировки |
| КТС А320 | 2 | 502 | 512 |  | 64 |  | - |
| А319 Учебный центр S7 | 1 | 40 | 40 |  | 12 |  |  |
| Ту-204-300 | 1 | 528 | 528 |  | 66 |  | - |
| Учебный центр «Boeing Singapore Training & Flight Services» | 1 | 120 | 120 |  | 12 |  | - |
| Учебный центр «PAN AM FLТ INTERNATIONAL ACADEMY» | 1 | 86 | 86 |  | 11 |  |  |
| КТС Ан-24,26 | 1 | 212 | 212 |  | 17 |  | - |
| КТС Як-40 | 1 | 108 | 108 |  | 7 |  | - |
| Учебный центр США КТС DHC-8 | 2 | 288 | 288 |  | 12 |  | - |
| Beechcraft B-300 США | 1 |  |  |  | 1 |  | - |
| КТВ Ми-8т | 1 | 482 | 534 |  | 51 |  | - |
| КТВ Ми-8МТВ | 1 | 270 | 314 |  | 56 |  | - |
| КТВ Ка-32 | 1 |  |  |  | 12 |  | - |

В ОАО «Владивосток Авиа» организация тренажёрной подготовки лётного состава в 2013г. проводилась в соответствии с требованиями ФАП-128 и РПП ОАО «Владивосток Авиа».

Уровень подготовки инструкторского состава тренажёров и качество тренировок лётного состава отвечало установленным требованиям. Исключением являлся КТС Ту-204, где не были реализованы возможности выполнения тренировок при упражнениях на срабатывание TCAS и EGPWS.

Грубых нарушений в технологии работы экипажей и в технике пилотирования (на тренажере) не выявлено. Имеющиеся недостатки анализировались командно-лётным составом. С членами экипажей, допустивших отклонения проводились разборы, дополнительные занятия, индивидуальные задания со сдачей зачетов.

Качество тренажёрной подготовки командно-лётного, инструкторского и лётного состава было достаточно для поддержания профессиональных навыков в штатной, сложной и аварийной ситуациях в полёте. Объёмы тренировок соответствовали установленным требованиям на КТВ Ми-8, КТС Ту-204 и на FFS А-320.

В ОАО «Авиакомпания «Аврора» летный, инструкторский и КЛС Авиакомпании проходил тренировку на тренажерах (по типам ВС) по утвержденным Программам регулярно и в установленные сроки.

Основные ошибки экипажей при тренировках на тренажерах всех типах ВС:

- недостаточно четкие действия по выполнению стандартных процедур, согласно технологии работы экипажа;

- ошибки использования QRH экипажами ВС Боинг-737 и DHC-8;

- недостатки во взаимодействии членов экипажа при заходе на посадку по  неточным  системам.

Тренировка на тренажерах проводилась до отработки безошибочных действий членов экипажа в особых случаях на всех этапах полета.

Экипажи, не прошедшие тренажерную тренировку на тренажере (по типу ВС), к полетам не допускались.

В ОАО «Восток» тренажерная подготовка проводилась согласно графикам. Системных отклонений и ошибок в процессе тренировок не было. Проводились тренировки  КВС, имеющих допуск к полётам по ППП, на тренажере Ми-8 для подтверждения  метеоминимумов.

В авиакомпании АС «Амур»:

Подготовка инструкторского состава и качество тренировки лётного состава отвечает установленным требованиям. Грубых нарушений в технологии работы экипажей и в технике пилотирования на тренажёре не выявлено.

В КГУП «Хабаровские Авиалинии» организация тренажерной подготовки летного состава в 2013г. проводилась в соответствии с  требованиями ФАП-128, ППЛС по типам ВС КГУП «Хабаровские авиалинии». Для тренировки на комплексных тренажерах на самолетах АН-26-100, Ан-26, Ан-24 и вертолетах Ми-8 используются тренажеры ДВЦ ПАП. Для тренировки на комплексном тренажере на самолете Як-40 используется тренажер в пос. Быково Московской области.

Тренировки выполнялись качественно в установленные сроки. Системные отклонения и ошибки экипажей при тренировках отсутствовали, разовые ошибки и отклонения устранялись в процессе тренировки под руководством инструктора тренажёра. Четырнадцать экипажей  прошли тренировку на КТС под контролем командно-руководящего и инструкторского состава.

В ЗАО СП «Авиашельф» экипажи проходят тренировку на КТВ Ми-8 МТВ-1 в Санкт-Петербург согласно графику подготовки два раза в год. Налёт составил не менее 8 часов на каждого члена экипажа. КВС выполняют по 6 заходов по ППП.

Каждый второй пилот проходит тренировку по задаче ППЛС АК «Посадки в СМУ» при минимуме посадки 80х800м. На тренажере Ми-8 МТВ-1 выполняется тренировка всеми экипажами с участием КЛС по отработке действий при отказе одного двигателя на этапах захода на посадку и взлета на/с ВПП и МБУ, посадки на РСНВ и другие упражнения, согласно требованиям утверждённой Программы.

Выполняется тренировка всеми экипажами с имитацией ошибочных действий КВС, выполняющего активное пилотирование, с целью привить навыки вторым пилотам по определению момента, когда требуется его вмешательство в управление во избежание последствий из-за ошибок КВС или потери его работоспособности.

Тренажер также используется для отработки дополнительных задач. Это:

- подготовка вторых пилотов к полетам в СМУ;

- выполнение продолженного взлёта при отказе одного двигателя;

- тренировка летного состава по видам работ;

- проверка техники пилотирования и т.д.

Кроме особых и аварийных случаев, указанных в РЛЭ, отрабатываются случаи, не входящие в РЛЭ Ми-8, но внесённые в РПП компании. Если нет возможности выполнить лётную тренировку для отработки случаев, указанных в РПП, проводится тренаж в кабине.

ЗАО «Авиалифт Владивосток» в связи с тем, что в ДВЦ ПАП введен в строй комплексный тренажер КТВ-Ка-32, весь летный состав (100%) прошел тренировку по полугодовой программе подготовки летного состава на тренажере.

В ГАУ Амурской области «Авиабаза» в соответствии с  требованиями ФАП-128 и ППЛС Ми-8  летный состав проходит тренажную подготовку в ДВЦ ПАП г. Хабаровска.

Летный состав ВС Ан-2 ежеквартально, при вводе в строй и при подготовке к новым видам работ проходит тренаж в кабине самолета, в соответствии с  требованиями «Методики выполнения тренажа».

Для более качественной подготовки по действиям  в особых случаях проводится летная тренировка в аэродромных условиях по задаче 7, упр.4 ППЛС Ан-2.

В ООО «Авиалифт ДВ» тренировка ЛС производилась в установленные ППЛС самолетов Ан-2, Ан-3 сроки согласно графиков.

В ЗАО «УК «Петропавловск» тренажерная подготовка проводилась согласно графика. Системных отклонений и ошибок в процессе тренировок не было. Проводились тренировки на тренажере Ми-8Т/МТВ в ДВ ЦПАП с чередованием модификации каждый квартал.

Все пилоты вертолетов выполняют ежеквартально заходы при минимуме погоды 100х1000.

Тренировка на тренажере В-300 с отработкой действий в сложных и аварийных ситуациях проводится каждые 6 месяцев при Hawker Beechcraft Learning Ctr (г. Уичита, США).

Экипажи, не прошедшие тренировку на тренажере (по типу ВС), к полетам не допускались.

  - Организация анализа данных средств сбора

полетной информации в 2013г.

Таблица № 7

| Тип ВС | Количество полётов | Выявлено нарушений. |
| --- | --- | --- |
|  | Выполненых | Контролируемых |  |
|  | Анализ | Сравн | Из них тренир. полётов | Анализ | Сравн | Из них тренир. полётов | Анализ | Сравн | Из них тренир полёт. |
| А-320 | 7341 | 7003 | - | 7073 | 6652 | - | 2 | 2 | - |
| А319 | 492 | - | - | 492 | - | - | 1 | - | - |
| Ту-204 | 4002 | 4069 | - | 3942 | 3977 | - | 2 | 2 | - |
| Б-737 | 3105 | 1444 | - | 3105 | 1444 | - | 1 | 1 | - |
| Ан-24,26 | 2406 | 2148 | 84 | 1886 | 1932 | 79 | 11 | 13 | - |
| Як-40 | 1292 | 1045 | 28 | 894 | 836 | 11 | 3 | 1 | - |
| DHC-8 | 2608 | 1153 | 32 | 2608 | 1153 | 32 | 1 | 1 | - |
| Ан-28 | 1265 | 847 | 16 | 1149 | 779 | 16 | - | --- |  |
| Ан-38 | 273 | 296 | 12 | 247 | 261 | 12 | 2 | - | - |
| Ан-2,3 | 168 | - | 24 | 168 | - | 25 | - | - | - |
| Ми-8 | 14155 | 16417 | 207 | 13734 | 15820 | 207 | 6 | 12 | - |
| Ка-32 | 1451 | 931 | 119 | 1451 | 931 | 119 | - | - | - |

В ОАО «Владивосток Авиа» процент проконтролированных полётов по средствам полётной информации, к количеству выполненных составил на А320 - 96,3 %, Ту-204 - 98,5%, Ми-8 - 100%.

Выполнены прослушивания внутрикабинных переговоров экипажей воздушных судов: на ВС А-320 - 294, на ВС Ту- 204-300 - 295, на ВС Ми-8 - 89. При анализе выявлено 7 нарушений и 8 отклонений.

Выявленные нарушения:

- 1		апреля 2013 года, КВС Будник на самолёте А - 320 в нарушение требований п. 3.15 ФАП -128 и п.8.3.1.2 п.п 11 РПП использовал гарнитуру в полёте после эшелона перехода.

- 3		апреля 2013 года, КВС Будков на самолёте А-320 на высоте менее 1000ft не убрал спойлеры.

- 2		июня 2013 года, КВС Рябов на самолете Ту-204 при выполнении рейса 4648 произвёл посадку с перегрузкой 1,81g.

- 26	мая 2013 года, КВС Марков на самолете Ту-204 при выполнении рейса 4611 произвёл посадку с перегрузкой 1,86g.

- 14	октября 2013 года, КВС Макаренко на самолёте А-320 при выполнении рейса 4657 допустил опасный угол крена в полёте до 40,78 градусов. Проведено расследование, приняты меры дисциплинарного воздействия.

Выявленные отклонения:

- 18 февраля 2013 года, КВС Демко на самолёте А-320 при уборке шасси допустил превышение установленной скорости на 4 knots.

- 05 ноября 2013 года, КВС Беркисов на самолёте А-320 при выполнении рейса 4640 перед вылетом не полностью проверил отклонение рулей и элеронов.

- 24 ноября 2013 года, КВС Силич, при выполнении рейса 4623 на самолёте А-320 в полёт выявлены незначительные отклонения от правил ведения радиосвязи вторым пилотом Коньшиным.

- 05 декабря 2013 года КВС Кабанов на самолёте А-320 перед выполнением рейса 4600 не полностью проверил отклонение руля направления.

Повторяющиеся события говорят о неудовлетворительной профилактической работе командно-лётного и инструкторского состава.

Все выявленные случаи нарушений и отклонений были проанализированы с учётом особенностей метеоусловий и особенностей полёта. По отдельным отклонениям и нарушениям были выданы индивидуальные задания, приняты меры дисциплинарного воздействия, даны дополнительные тренировки и проведены проверки техники пилотирования.

Основные недостатки в работе КЛС со средствами полётной информации:

- недостаточный контроль за ходом выполнения план-графиков снятия полётной информации и контроля техники пилотирования экипажей со стороны КЛС авиационных эскадрилий;

- недостаточная профилактическая работа КЛС по выявленным повторяющимся событиям;

- командно-лётный состав авиационных эскадрилий, недостаточно оперативно и принципиально подходит к выявлению причин и принятию, действенных мер по предупреждению повторения событий, и оправдывает нарушения и отклонения;

-	к экипажам, допустившим нарушения и отклонения, меры дисциплинарного воздействия применяются не в полной мере.

В ОАО «Авиакомпания «Аврора» большое внимание уделяется работе по анализу данных средств сбора полетной информации.

Процент расшифровки полетов по типам ВС соответствует требованиям распоряжения Министерства транспорта РФ от 01.08.2003г. № НА-215-р, приказа Дальневосточного МТУ ВТ Росавиации от 27.07.2010г. № 190.

Выявлены следующие недостатки по данным СПИ:

- посадка с перегрузкой N=1,739 (на стык асфальтового покрытия с бетоном в а/п Ю-Сахалинск Б-737);

- выход параметров ВС за ограничения по скорости (DHC-8-300);

- поздний выпуск механизации и шасси, нестабилизированный заход на посадку (А-319).

С летным составом проведены разборы по выявленным замечаниям, разработаны дополнительные мероприятия по контролю выполнения операций между пилотами, приняты зачеты по необходимым разделам РЛЭ, выполнены внеочередные квалификационные проверки летного состава.

С летным составом изучены:

- ФАП-362 «Порядок осуществления радиосвязи в воздушном пространстве Российской Федерации», вступившим в силу с 10.05.2013г.

- правила распределения внимания на всех этапах полета.

В ОАО «Восток» выполненное количество проверок в процентном отношении к количеству выполненных полетов по типам воздушных судов соответствует требованиям руководящих документов.

Сведения о работе со средствами полетной информации по типам воздушных судов приведены в таблицах.

В отчетном периоде выявлено два замечания на самолете Ан-38:

- ВС Ан-38 RA-41903 КВС Востриков О.Г. – при проверке перед взлетом не до конца (26°) отклонен руль направления (+19,6°).

Принятые меры:

- с экипажем проведена беседа;

-с летным составом летного комплекса проведены занятия по неукоснительному соблюдению требований РЛЭ ВС и карты контрольных проверок.

- ВС Ан-38 RA-41903 КВС Востриков О.Г. – перед вылетом допущена работа  обогрева ППД более двух минут.

Принятые меры:

- с экипажем проведена беседа;

- от всего летного состава потребовано выполнение требований РЛЭ ВС  в полном объеме.

В авиакомпании АС «Амур» при расшифровке СПИ и анализе выявлено тринадцать отклонений в технике пилотирования экипажей ВС Ан-24, Ан-26. Это семь случаев превышения вертикальной скорости более 6 м/сек на аэродромах Мар-Кюель, Тукчи. Три случая – скорость выпуска шасси более рекомендуемой на 10-15 км/ч. Два случая – превышение скорости на глиссаде более рекомендуемой на 10-15км/ч, один случай – превышение скорости выпуска закрылков более рекомендуемой.

Все отмеченные недостатки в технике пилотирования относятся к категории отклонений из-за незначительных превышений скорости более рекомендуемых на 10-15км/ч и незначительной продолжительности по времени (7-12 сек).

С экипажами проводится постоянная работа по изучению особенностей ветрового режима горных аэродромов и специфики заходов на посадку по системе ОСП (наклоны глиссад более 3().

Количество отклонений увеличилось по сравнению с 2012 годом. Командно-летному составу АК необходимо больше уделять внимание устранению данных недостатков, проводя внеочередные проверки технологии работы и взаимодействия членов экипажей.

В КГУП «Хабаровские Авиалинии» анализ средств полетной  информации в 2013 году отклонений и нарушений  в технике  пилотирования  не выявил.

По расшифровкам службы ГРАПИ:

- 29.01.2013 г. , 16.04.2013 г. на ВС Як-40 КВС Енюшин В.Н., 06.08.2013 г. на ВС Як-40 КВС Грачев А.А. на высоте более 4000м обороты КВД менее ПМГ (77%).

Проведены занятия с экипажами самолета Як-40. Выданы индивидуальные задания бортмеханикам ВС Як-40 «Эксплуатация двигателя Аи-25 на земле и в полете».

Данные СПИ использовались инструкторским и командно-летным составом в целях профилактической работы по предупреждению отклонений  и нарушений в технике пилотирования экипажей и эксплуатации ВС. На каждого командира ВС  проведено не менее одного комплексного анализа по СПИ в месяц. Заявки на расшифровку СПИ в ГРАПИ подавались  своевременно. Обработанные результаты экспресс-анализов  и  расшифровки  речевых носителей полетной информации в летную службу из ГРАПИ  доставлялись в установленные сроки.

Тренировочные полеты, полеты по проверке квалификации, полеты, выполняемые на горные аэродромы, расшифровывались полностью.

Нарушений в технологии работы и взаимодействии членов экипажей не обнаружено.

Имеющиеся отклонения анализируется, с членами экипажей проводятся разборы, в подразделениях самолетов и вертолетов техническая учеба и внеплановые разборы по обстоятельствам и профилактике выявленных событий.

В ЗАО «Авиалифт Владивосток» за 2013 год грубых нарушений, повлиявших на безопасность полетов, не выявлено.

Отклонения, выявленные в процессе анализа полетной информации, не выходили за ограничения установленные РЛЭ и нормативы оценок техники пилотирования и не влияли на развитие неблагоприятных ситуаций.

Процент расшифрованных полетов составляет 100 %.

В ГАУ Амурской области «Авиабаза» количество выполненных расшифровок и анализа полетной документации в процентном отношении к количеству выполненных полетов по типам ВС соответствует требованиям приказа от 27 июля 2010года № 190.

Обработка носителей полетной информации проводится согласно требованиям положения «Руководства по организации сбора, обработки и использования полетной информации в авиапредприятиях ГА» по договорам с АТБ «Благовещенск» и АК «Петропавловск-Авиа».

В настоящее время в штат авиационного отряда введен специалист по расшифровке носителей полетной информации, закуплено соответствующее оборудование.

На ВС Ан-2 расшифровка барограмм барографа АД-2 и анализ другой полетной и бортовой документации проводится летными специалистами.

В ЗАО «УК «Петропавловск» процент проконтролированных полётов к количеству выполненных составляет:

- В-300  – 100 %,

- Ми-8 – 97 %;

Количество выполненных прослушиваний внутрикабинных переговоров:

- 34 - на вертолетах Ми-8;

- 9 - на самолёте В-300;

Процент расшифровки полетов по типам ВС соответствует требованиям распоряжения Министерства транспорта РФ от 01.08.2003г. №НА-215-р, приказа Дальневосточного МТУ ВТ ФАВТ от 27.07.2010г. № 190.

При анализе выявлено 5 отклонений на этапе взлета, после проведенного разбора повторяемости событий нет.

1.8. Состояние дисциплины

## Таблица №8

| Вид нарушений | Лётный состав |
| --- | --- |
|  | Всего | В т.ч. КЛС | В т.ч. КВС |
|  | Анализ | Сравн. | Анализ | Сравн. | Анализ | Сравн. |
| Грубые дисцип. проступки | 12 | 5 | 4 | - | 3 | - |
| Нарушение инструкций и наставлений по лётной службе | 5 | 2 | - | - | - | 6 |
| Употребление алкогольных напитков | - | - | - | - | - | - |
| Прогулы | - | - | - | - | - | - |
| Уголовные преступления | - | - | - | - | - |  |
| Административные проступки | - | 2 | - | - | - | 1 |

## Таблица №9

| Меры взыскания | Всего |
| --- | --- |
|  | Анализируемый период | Сравниваемый период |
| Взысканий всего | 15 | - |
| Замечания | 4 | - |
| Выговор | 11 | - |
| Понижение в классности | - | - |
| Уволено | - | - |

В ОАО «Владивосток Авиа» в 2013 году наложено 24 дисциплинарных взыскания:

- за нарушение п.8.3.16.1 РПП ОАО «Владивосток Авиа», неявка на техническую учебу АЭ в соответствии с «Положением о надбавке летному составу за уровень квалификации и обеспечение безопасности полетов» Приложение №2 по результатам работы за январь месяц 2013 г. КВС Ту-204-300 КУРЕНКОВУ С.И. снижена надбавка к должностному окладу за уровень квалификации и обеспечение безопасности полетов на 100%.

- за нарушение п.0.1.4, 1.1.2, 4.1.1 РПП ОАО «Владивосток Авиа» в соответствии с «Положением о надбавке летному составу за уровень квалификации безопасности полетов» Приложение №2 по результатам работы за февраль месяц 2013 г. ВП Ту-204-300 АПАЛИНУ Д.С. снижена надбавка к должностному окладу за уровень квалификации и обеспечение безопасности полетов на 100%.

- за нарушение требований п.п.5.1 «Должностной инструкции второго пилота ВС ТУ-204-300», в соответствии с «Положением о надбавке летному составу за уровень квалификации и обеспечение безопасности полетов» Приложение №2 по результатам работы за апрель месяц 2013 г. второй пилот ВС Ту-204-300 АБРАМОВУ О.В. снижена надбавка к должностному окладу за уровень квалификации и обеспечение безопасности полетов на 100%.

- за отсутствие контроля за сроками действия допусков в свидетельстве пилота ГА, в результате чего было получено замечание при проверке комиссией SAFA в а/п Токио об отсутствии записи о владении английским языком 4 уровня по шкале ICAO в соответствии с «Положением о надбавке летному составу за уровень квалификации и обеспечение безопасности полетов» Приложение №2 по результатам работы за апрель месяц 2013 г. КВС Ту-204-300 ТЕРНОВЫХ А.Н. снижена надбавка к должностному окладу за уровень квалификации и обеспечение безопасности полетов на 100%.

- за отсутствие контроля за актуальностью записей в свидетельстве пилота ГА, в результате чего было получено замечание при проверке комиссией SAFA об отсутствии записи на английском языке: ФИО, квалификационной отметки о должности и типе ВС в соответствии с «Положением о надбавке летному составу за уровень квалификации и обеспечение безопасности полетов» Приложение №2 по результатам работы за май месяц 2013 г. ВП Ту-204-300 ЕЛИСЕЕВУ A.M. снижена надбавка к должностному окладу за уровень квалификации и обеспечение безопасности полетов на 100%.

- за нарушение «Инструкции по взаимодействию и технологии работы экипажа самолета Ту-204-300» в соответствии с «Положением о надбавке летному составу за уровень квалификации и обеспечение безопасности полетов» Приложение №2 по результатам работы за май месяц 2013г. ВП Ту-204-300 ПИСАРЕЦ С.Г. снижена надбавка к должностному окладу за уровень квалификации и обеспечение безопасности полетов на 100% и не выплачена стимулирующая доплата за выполнение рейса.

- за несоблюдение заданной диспетчером ОВД а/п Чита высоты в соответствии с «Положением о надбавке летному составу за уровень квалификации и обеспечение безопасности полетов» Приложение №2 по результатам работы за июнь месяц 2013 г. КВС Ту-204-300 ЖДАНОВУ А.Ю., ВП Ту-204-300 ХРУСТАЛЕВУ В.В. снижена надбавка к должностному окладу за уровень квалификации и обеспечение безопасности полетов на 100% и не выплачена стимулирующая доплата за выполнение рейса (расследование продолжается).

- за несоблюдение маршрута руления, заданного диспетчером ОВД а/п Гонконг в соответствии с «Положением о надбавке летному составу за уровень квалификации и обеспечение безопасности полетов» Приложение №2 по результатам работы за июнь месяц 2013 г. КВС А-320 ЕВСЕЕВУ А.В., ВП А-320 ВОЛИКУ В.В. снижена надбавка к должностному окладу за уровень квалификации и обеспечение безопасности полетов на 100% и не выплачена стимулирующая доплата за выполнение рейса (расследование продолжается).

- за нарушение «Инструкции по взаимодействию и технологии работы экипажа самолета Ту-204-300» в соответствии с «Положением о надбавке летному составу за уровень квалификации и обеспечение безопасности полетов» Приложение №2 по результатам работы за июнь месяц 2013 г. КВС Ту-204-300 ТИТОВУ Н.М., ВП Ту-204-300 ХИЖНЯК В.А., БИ Ту-204-300 ЛУГИНУ М.И. снижена надбавка к должностному окладу за уровень квалификации и обеспечение безопасности полетов на 100% и не выплачена стимулирующая доплата за выполнение рейса.

Общее количество дисциплинарных проступков и нарушений в 2013 году уменьшилось с 8 до 7 по сравнению с 2012 годом. При этом, значительное количество нарушений допустили командиры экипажей воздушных судов, что говорит о неудовлетворительном уровне профилактической и воспитательной работы командно-лётного состава в авиационных эскадрильях и в лётном отряде.

Выводы по данному разделу:

Укомплектованность лётного отряда, инструкторским и летным составом, их профессиональная подготовка в 2013 году обеспечила требуемый уровень безопасного производства полётов и выполнение поставленных перед лётным комплексом задач.

В то же время, значительное количество дисциплинарных взысканий в 2013 году, допущенные командирами экипажей воздушных судов, говорит о неудовлетворительном уровне профилактической и воспитательной работы командно-лётного состава в авиационных эскадрильях и в целом по лётному комплексу.

В ОАО «Авиакомпания «Аврора»  в 2013 году административных нарушений не выявлено.

В ООО «Авиалифт ДВ» состояние дисциплины находится на должном уровне.

В ОАО «Восток» заместителю ГД по ОЛР - летному директору Федоренко А.В. объявлен выговор за ненадлежащую организацию летной работы.

Заместителю ГП по ОЛР Козлитину И.А. объявлен выговор за ненадлежащий контроль и организацию летной работы в подчиненном подразделении и непринятие предупреждающих мер, направленных на повышение безопасности полетов.

Командиру 1 АЭ Шуляпову М.В. объявлен выговор за ненадлежащую организацию летной работы и ненадлежащий контроль подготовки летного состава, непринятие предупреждающих мер, направленных на повышение безопасности полетов.

Заместителю командира 1 АЭ Смирнову Ю.Н. объявлен выговор за ненадлежащую организацию летной работы в эскадрилье, ненадлежащий контроль выполнения летным составом требований руководящих документов, в том числе руководства по летной эксплуатации самолета Ан-38, непринятие дополнительных мер, направленных на повышение безопасности полетов.

Командиру-инструктору Баранову О.М. объявлен выговор за необеспечение безопасности полетов, отсутствие контроля за соблюдением вторым пилотом требований руководства по летной эксплуатации, ненадлежащее изучение в процессе летных тренировок личных качеств, способностей и уровня профессиональной подготовки и мастерства летного состава, в том числе второго пилота Моисеенко А.В., что привело к авиационному инциденту.

Второму пилоту самолета Ан-38 Моисеенко А.В объявлен выговор за грубое нарушение руководства по летной эксплуатации самолета Ан-38, выразившееся в незакрытии служебной двери, что привело к авиационному инциденту.

Командиру-инструктору Курочко В.И. объявлен выговор за нарушение технологии работы на предпосадочной прямой в части контроля за положением воздушного судна по курсу и глиссаде.

Второму пилоту Моисеенко А.В. объявлено замечание за некомплексное использование средств самолетовождения при заходе на посадку.

КВС Станкевичу С.Б. объявлен выговор за отсутствие на рабочем месте без уважительной причины.

КВС Вдовину К.Г. объявлено замечание за несоблюдение порядка ведения радиосвязи.

ВП Куленкову А.Е. объявлен выговор за отсутствие на рабочем месте без уважительной причины.

ВП Тютюсову Е.В. объявлено замечание за несоблюдение порядка ведения радиосвязи.

По сравнению с предыдущим, в анализируемом периоде произошло ухудшение состояния дисциплины, что в основном обусловлено наличием двух инцидентов на самолете Ан-38, где присутствует фактор личного состава. Особую озабоченность вызвал тот факт, что в обоих случаях в качестве командиров ВС фигурировали опытные пилоты, имеющие инструкторские допуски и налет более 15000 часов, и один и тот же второй пилот допустил нарушения в обоих случаях. По результатам расследования по обоим инцидентам разрабатывались и были выполнены планы мероприятий по недопущению подобных случаев в будущем.

В рамках системы управления безопасностью полетов, принятой в ОАО «АК «Восток» за отчетный период зарегистрировано  30 факторов риска, из них 2 – с высоким уровнем риска, 8 – с низким и остальные со средним уровнем риска.

5 рисков связаны с невыполнением требований РЛЭ, 10 рисков с нарушением требований нормативных и регламентирующих документов, 10 рисков с нарушением в оформлении документации и 5 рисков связаны с нарушением формы одежды.

По всем выявленным рискам,  согласно корректирующим мерам, выполнялись соответствующие мероприятия: специальные разборы,  разборы по безопасности полетов,  проведение технической учебы с летным составом,  проведение бесед, занятий, изучение соответствующих документов и материалов, подробный разбор нарушений и отклонений.

В ОАО АС «Амур» в первом полугодии 2013 года нарушений дисциплины, требующих наложения на лётный состав дисциплинарных взысканий не было.

В КГУП «Хабаровские Авиалинии» нарушений дисциплины за анализируемый период не было.

В ЗАО СП «Авиашельф» за добросовестный труд, приверженность политике ЗАО СП «Авиашельф» и в связи с празднованием 90-летия ГА в первом квартале 2013 года награждены почётной грамотой, памятным знаком и денежной премией 26 человек.

За высокие оценки ключевых показателей эффективности в сфере безопасности поощрены денежной премией два человека.

В ГАУ Амурской области «Авиабаза» за отчётный период состояние дисциплины ухудшилось, КРС ослабил контроль над соблюдением безопасности полетов.

В ЗАО «УК «Петропавловск» взысканий нет, 19 человек поощрено ценными подарками и грамотами.

Анализ показывает, что в 2013 году наблюдались события, произошедшие по вине летного состава. Имеются нарушения и формализм при подготовке летного состава со стороны командно-летного и инструкторского состава.

Несмотря на то, что постоянно указывается на недостатки в работе со средствами полетной информации, они повторяются. При расследованиях инцидентов иногда отмечаются неисправности носителей полетной информации, что не позволяет сделать объективные выводы о причине событий.

Недостатки в организации и проведении разборов на всех уровнях не всегда позволяют эффективно довести имеющуюся информацию о проблемах в профессиональной подготовке, выполнении полетов и поддержании безопасности полетов.

Таким образом, основные проблемы организации летной работы продолжают оставаться в сфере:

1.	структурного и функционального  построения летных служб, их комплектация квалифицированным командно-летным, инструкторским составом и другими специалистами, организация их работы;

2.	исключения формализма командно-летного и инструкторского состава при подготовке экипажей, проверке и контроле их работы;

3.	исключения сознательного нарушения требований нормативных документов самим командно-летным и инструкторским составом и экипажами;

4.	повышения и поддержания профессионального уровня командно-летного и инструкторского состава.

Отделом летных стандартов и сертификации Управления

в 2013 году проведено:

| Количество инспекционных проверок эксплуатантов в соответствии в ФАП-11: - базовых объектов - на маршруте - на перроне - в салоне ВС (работа бортпроводников) | 16 31 31 31 |
| --- | --- |
| Количество инспекционных проверок эксплуатантов в соответствии в ФАП-147 | нет |
| Количество рассмотренных заявок по выдаче сертификатов на право выполнения авиационных работ в соответствии с ФАП-249 | 2 |
| Количество выданных сертификатов на право выполнения авиационных работ в соответствии с ФАП-249 | 2 |
| Количество рассмотренных заявок на внесение изменений в сертификат, свидетельства, РПП | 371 |
| Количество утвержденных КВС | 45 |
| Количество утвержденных КВС-инструкторов | 13 |
| Количество свидетельств, выданных членам летных экипажей | 94 |
| Количество продленных свидетельств членам летных экипажей | 401 |
| Количество квалификационных проверок | - |
| Количество расследований авиационных событий с участием специалистов отдела | 1 |
| Количество ограничений, приостановлений аннулирований сертификатов, свидетельств | 2 |
| Количество инспекторских предписаний | - |

МЕРОПРИЯТИЯ

к обеспечению безопасности полетов по Управлению за 2013 год

| № п \ п | СОДЕРЖАНИЕ | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Заместителям руководителей авиакомпаний по ОЛР разработать и провести мероприятия направленные на исключение повторений событий произошедших по вине летного состава. Заместителям руководителей авиапредприятий по ОЛР установить строгий контроль над соблюдением требований руководящих документов по обеспечению и выполнению полетов за границей. Обеспечить контроль выполнения инспектирования экипажей, выполняющих международные рейсы и работающих за границей согласно требований положений РПП эксплуатантов. Обеспечить контроль над тренировкой КЛС на тренажерах, в том числе с правого пилотского сидения. Обеспечить тренировку экипажей по отработке особых случаев в полете на тренажере согласно ФАП-128 под контролем КЛС, уделив особое внимание тренировке экипажей при выполнении заходов по неточным системам. По поручению Росавиации проводить сертификационные проверки летных служб эксплуатантов, подконтрольных Дальневосточному МТУ ВТ Росавиации. Провести инструктивно-методическое совещание с КЛС эксплуатантов по подготовке к полетам в ВЛП 2014г. Переработать рекомендации по подготовке летных служб эксплуатантов Дальневосточного МТУ ВТ Росавиации к работе в ВЛП 2014г. с учетом событий, происшедших за 2013 г. Проконтролировать подготовку летно-инструкторского состава вертолетов и самолетов 4 класса перед началом выполнения ими инструкторских полетов при сезонной подготовке. Планирование полетов и допуск экипажей к полетам осуществлять в строгом соответствии с ФАП-128. Вести постоянный контроль над прохождением тренировки летного состава на КТС. Проведение заседаний ТКК Дальневосточного МТУ ВТ Росавиации | постоянно постоянно согласно графику согласно графику согласно графику согласно графику март 2014г. февраль 2014г. январь- апрель постоянно постоянно согласно графику | нач. ОЛСиС нач. ОЛСиС специалисты ОЛСиС специалисты ОЛСиС специалисты ОЛСиС нач. ОЛСиС специалисты ОЛСиС нач. ОЛСиС нач. ОЛСиС специалисты ОЛСиС специалисты ОЛСиС специалисты ОЛСиС нач. ОЛСиС |

Начальник  ОЛСиС                                                      		        Н.А. Белов

АНАЛИЗ обеспечения безопасности полетов, связанной

с поддержанием летной годности ВС и обеспечением качества ТО ВС эксплуатантов, подконтрольных  Управлению,  за  2013 год.

Состояние обеспечения безопасности полетов инженерно-авиационными службами (организациями по ТОиР), подконтрольными ДВМТУ ВТ Росавиации, оценивается количеством следующих учитываемых событий:

Авиационные инциденты – 29, из них:

- инциденты, связанные с недостатками по ИАС - 2

- повреждения воздушных судов на земле - 3

Динамика и причинность инцидентов представлена в таблице:

| Тип ВС | Общее кол-во инцидентов | Причинность инцидентов |
| --- | --- | --- |
|  |  | Недостатки по ИАС | КПН | Ремонт и прочие |
|  | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 |
| Ту-204-300 | 3 | 2 | - | - | 3 | 2 | - | - |
| А-320 | 4 | 4 | - | 1 | 2 | 3 | - | - |
| DHC-8 | 4 | 4 | 1 | - | 3 | 3 | - | 1 |
| B-737 | 3 | 6 | - | - | 3 | 5 | - | 1 |
| Ан-24 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Ан-26 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
| Як-40 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Ан-28 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Ан-2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Ми-8 | 6 | 6 | 1 | 1 | 5 | 4 | - | 1 |
| AS-350 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Ка-32 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| R-44 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| Ан-38 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО: | 29 | 30 | 2 | 2 | 27 | 21 | 3 | 7 |

Количество общего числа инцидентов в сравнении с 2012 годом снизилось на один инцидент.

Причинность большей части авиационных инцидентов отнесена к конструктивно-производственным недостаткам АТ.

Инцидентов, связанных с недостатками инженерно- авиационной службы авиакомпаний, в анализируемом периоде – два ( против 2-х в 2012 году).

Уменьшение количества инцидентов в 2013 году отмечено в «Авиакомпании «Сахалинские авиатрассы» на самолетах B-737 (-3) и увеличение (+1)  на самолетах Ту-204-300.

В 2013 году произошло 3 повреждения ВС с самолетами А-320 ОАО «Владивосток Авиа».

- Инциденты, связанные с недостатками ИАС

12.01.2013 после взлета, в наборе заданной высоты полета вертолета Ми-8МТВ-1 RA-25738 при выполнении первого разворота на скорости 150-160 км/час, со слов КВС, возникла вибрация, сопровождающаяся посторонним шумом, неоднократно повторяющаяся в течение полета.  При этом параметры работы двигателей и систем вертолета не изменялись. КВС доложил диспетчеру органа ОВД о создавшейся ситуации, принял решение о прекращении выполнения задания и возврате на аэродром вылета. Посадка на аэродроме Ноглики благополучно. Воздушное судно повреждений не имеет.

Причиной авиационного инцидента с вертолетом Ми-8МТВ-1 RA-25738 явилось возникновение вибрации, сопровождающейся посторонним шумом в полете, что обусловило возврат и посадку вертолета на аэродроме вылета.

Вибрация, с посторонним шумом в полете, возникла из-за повышенного люфта рычага ручки открытия блистера левого лётчика (по сравнению с состоянием аналогичного узла на других ВС), а также недостаточной натяжки троса лебедки ЛПГ-150М. Согласно пункта 16 технологической карты 132.20.00б (проверка работоспособности лебедки ЛПГ-150М), после зацепления карабина вертлюга за скобу рукоятки бортовой стрелы необходимо выбрать слабину троса. Эта работа при выполнении последнего периодического ТО по Ф-2 (100 час) 11.12.12г ИТС  ЗАО СП «Авиашельф» была выполнена некачественно, что привело к возникновению вибрации в полете с появлением постороннего звука.

19.01.2013 при выполнении рейса 800 Менделеево - Южно-Сахалинск на ВС DHC-8-311 RA-67251 при выпуске шасси после установки рычага выпуска шасси («LANDING GEAR») в положение «ВЫПУЩЕНО» («DN») произошло срабатывание сигнализации отключения гидронасоса №2 («#2 ENG HYD PUMP» на «CAUTION LIGHT PANEL») с одновременным падением давления и уровня гидрожидкости в системе №2. Экипаж выпустил шасси от альтернативной системы  согласно QRH «ALTERNATE HANDLING GEAR EXTENSION» и произвел благополучную посадку в а/п Хомутово, Южно-Сахалинск.

Причиной срабатывания сигнализации отключения гидронасоса №2 с одновременным падением давления и уровня гидрожидкости в системе №2 явилось её вытекание через место рассоединения корпуса клапана «SEQUENCE SOLENOID VALVE» и корпуса управляющего соленоида  вследствие обрыва 3-х из 4-х винтов их соединения.

На самолете не была выполнена доработка «SEQUENCE SOLENOID VALVE» (Клапана управления открытия-закрытия створок ниши стоек шасси) в соответствии с Сервисным письмом Service Letter «TACTAIR FLUID CONTROL INC» #TFC-SL-2009-1.

2. Анализ инцидентов по КПН, ремонту и другим причинам

По самолетам Ту-204-300 (ОАО «Владивосток Авиа»)

17.02.2013 при выполнении рейса по маршруту Владивосток – Петропавлоск-Камчатский через 1 час 20 минут полета на самолете Ту-204-300 RA-64044 ОАО «Владивосток Авиа» произошло падение рабочего давления в первой гидравлической системе. Экипаж произвел возврат и благополучную посадку в аэропорту вылета.

При осмотре самолета в нише левой опоры шасси выявлена негерметичность трубопровода питания насоса НП-123 1Г.С., вследствие деформации от воздействия шины правого заднего колеса левой опоры шасси во время уборки, из-за не установки тележки в штатное положение по причине отказа левого стабилизирующего амортизатора.

После замены левого стабилизирующего амортизатора левой опоры шасси и выполнения комплекса работ с оформлением технического акта ВС Ту-204-300 RA-64044 допущено к дальнейшей эксплуатации. Неисправный стабилизирующий амортизатор был направлен в адрес завода-изготовителя на исследование. В результате проведенных работ комиссия по расследованию сформулировала заключение, что причиной авиационного инцидента с ВС Ту-204-300 RA-64044 явился отказ левого стабилизирующего амортизатора из-за переполнения его внутренних полостей смазкой «ЭРА», вследствие разрушения уплотнительного и защитного колец амортизатора.

06.04.2013 при выполнении рейса по маршруту Владивосток – Южно-Сахалинск на ВС Ту-204-300 RA-64026 при запуске двигателя №2 на оборотах 43% ротора КВД произошла поломка корпуса стартера СтВ-5 с повреждением откидных створок капотов. По команде ИТП с земли экипаж выключил двигатель.

После замены стартера СтВ-5 на СУ№2 и выполнения комплекса работ с оформлением технического акта ВС Ту-204-300 RA-64026 допущено к дальнейшей эксплуатации. Неисправный стартер СтВ-5 был направлен в адрес завода-изготовителя на исследование.

На основании результатов исследования причин разрушения стартера СтВ-5 на заводе- изготовителе комиссия по расследованию сформулировало заключение, что поломка переднего корпуса стартера явилась следствием перегрева деталей при заклинивании ротора турбины стартера. Причину заклинивания ротора однозначно установить не представляется возможным ввиду значительного разрушения деталей стартера.

03.08.2013 при выполнении рейса по маршруту Хабаровск – Петропавлоск -Камчатский на ВС Ту-204-300 RA-64044, после взлета сработала сигнализация «Пожар двигателя 1» с прохождением речевого сообщения «Проверь пожар», далее экипажем зафиксировано срабатывание табло «Пожар» красного цвета на козырьке панели пилотов, на ИМ 2 кадр двигателя сигнальный «Двигатель 1 Пожар» красного цвета, табло «Двигатель 1 выключи» красного цвета на среднем пульте пилотов, автоматическое срабатывание первой очереди пожаротушения двигателя №1. Двигатель СУ 1 был выключен экипажем в соответствии с требованиями РЛЭ, после чего, произведена благополучная посадка самолета с обратным курсом на одном работающем двигателе СУ№2 в аэропорту вылета.

На основании результатов выполненных работ комиссией по расследованию определено, что причиной авиационного инцидента с самолетом Ту-204-300 RA-64044 явилось ложное срабатывание: сигнализации «Пожар двигателя 1», речевого сообщения «Проверь пожар», табло «Пожар» красного цвета на козырьке панели пилотов, на ИМ 2 кадра двигателя сигнального «Двигатель 1 Пожар», табло «Двигатель 1 выключи» на среднем пульте пилотов, автоматического разряда первой очереди пожаротушения двигателя №1.

Причиной ложного срабатывания пожарной сигнализации и системы пожаротушения явилось наличие переменного контакта оголенного провода датчика СПП-1 (поз. В036) из группы датчиков «Пожар» с трубопроводом агрегата 6708, что привело к возникновению переменных пиковых значений ЭДС до значений срабатывания системы пожаротушения, что в совокупности с влиянием поля температур горячего воздуха из жиклера трубопровода Рк агрегата ИСИД-90 в зону установки датчика СПП-1 из группы датчиков «Перегрев», привело к выдаче системой пожаротушения команд «Внимание двигатель 1» и «Пожар двигателя 1» с автоматическим срабатыванием первой очереди системы пожаротушения.

По самолетам  А-320(ОАО «Владивосток Авиа»)

### 01.02.2013 при выполнении рейса по маршруту Хабаровск – Иркутск на самолете А-320 VQ-BFM после посадки, при выключении реверса створки реверса СУ №1 не переложились в положение прямой тяги. Пробег ВС завершен без последствий. В процессе поиска неисправности выявлен отказ HCU гидроагрегата управления створками реверса СУ №1. Рейс завершен после деактивации реверса СУ №1 согласно MEL. В базовом аэропорту после замены гидроагрегата работоспособность системы управления створками реверса СУ №1 восстановлена.

Авиационное событие квалифицировано как авиационный инцидент.

В результате проведенных работ комиссией по расследованию определено, что причиной авиационного инцидента с самолетом А320 VQ-BFM явилась нештатная работа реверсивного устройства силовой установки №1 (не перекладка створок реверса в положение прямой тяги после перевода экипажем рычага управления реверсом в выключенное положение) из-за неисправности гидроагрегата управления створками реверса HCU.

07.06.2013 при выполнении рейса по маршруту Владивосток – Нарита на самолете А320 VP-BFX, после взлета на дисплее централизованной электронной системы мониторинга самолёта (ECAM) появилось сообщение о самопроизвольном выключении ВСУ (APU). Экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета в связи, с тем, что на данном самолёте, основной генератор (IDG) на двигателе № 2 находился в неисправном состоянии и был деактивирован согласно MEL 24-22-01А. Самолет произвел благополучную посадку в аэропорту вылета. Авиационное событие квалифицировано как авиационный инцидент.

В результате проведенных работ комиссией по расследованию определено, что причиной авиационного инцидента с самолетом А320 VP-BFX (прекращение полетного задания и вынужденная посадка на аэродром вылета) явилось самовыключение вспомогательной силовой установки в полете из-за отказа привода регулируемых лопаток компрессора (IGV ACNUATOR) и вследствие эксплуатации воздушного судна согласно Перечню Минимального Оборудования, с одним неработающим основным генератором.

05.08.2013 при выполнении учебно-тренировочных полетов на самолете А320 VP-BCG в аэропорту «Владивосток» на разбеге не вышел на максимальный взлетный режим двигатель №2. Экипаж прекратил взлет и зарулил на стоянку перрона терминала «А» ОАО «МАВ». Авиационное событие квалифицировано как авиационный инцидент.

В результате проведенных работ комиссией по расследованию пришла к выводу, что причиной невыхода силовой установки №2 на максимальный взлетный режим явилась нестабильная подача топлива к форсункам камеры сгорания двигателя, вследствие неисправности насоса-регулятора (HMU) №2.

13.02.2013 после завершения рейса на ВС А320 VQ-BFM при высадке пассажиров через телескопический трап на месте стоянки №2 перрона терминала «А» аэропорта «Владивосток» произошло самопроизвольное перемещение ВС. Перемещение ВС составило 1 метр. Повреждений ВС и травмированных пассажиров нет.

По заключению комиссии по служебному расследованию причинами самопроизвольного перемещения ВС А320 VQ-BFM при высадке пассажиров явились:

- некачественная подготовка к эксплуатации МС №2 перрона «А» аэродромной службой ОАО «Международный Аэропорт Владивосток»;

- отсутствие контроля над техническим состоянием средств наземного обслуживания воздушных судов службой наземного обслуживания воздушных судов ОАО «Международный Аэропорт Владивосток»;

- невыполнение авиационным персоналом ОАО «Владивосток Авиа» требования НТЭРАТ ГА-93, «Руководства ВС А320», «Должностной инструкции авиатехника» по проверке состояния МС №2 перрона «А», выделенного для приема ВС и применение неисправных упорных колодок для технического обслуживания ВС.

В соответствие с выводом комиссии по служебному расследованию авиационный персонал ОАО «Владивосток Авиа» перед встречей ВС А320 VQ-BFM не проверил состояние МС №2 перрона «А», а также не проверил и не отстранил от применения неисправные упорные колодки.

По самолетам Як-40

17.05.2013 экипаж, под управлением КВС Енюшина Владимира Николаевича, днём, в простых метеоусловиях на самолёте  Як-40 RA-88231, принадлежащем ОАО «Вологодское авиационное предприятие» (эксплуатант - КГУП «Хабаровские авиалинии»),  выполнял рейс НИ 465 по маршруту: Николаевск-на-Амуре -  Хабаровск.  Подготовка к взлёту с МК 290º проходила при силе ветра 320º/2 м/сек.   В 9 часов 01 минуту местного времени (22 часа 01 минуту UTC 16.05.2013 г.) экипаж с исполнительного старта доложил диспетчеру УВД «к взлёту готов». Из объяснительных экипажа следует: «На исполнительном старте после вывода режима двигателей на взлётный режим послышались хлопки. После доклада бортмеханика о повышении температуры среднего двигателя до 700°С и загорании табло «Перегрев двигателя» КВС дал команду о прекращении взлёта и выключении среднего двигателя». После доклада диспетчеру УВД о прекращении взлёта, самолёт зарулил на стоянку.

В результате проведенных работ, и при осмотре  левого двигателя АИ-25 сер. 2  № Н5322134, обнаружено  отсутствие вращения ротора КНД, оплавление рабочих лопаток   3-й ступени турбины. Замечания по анализу взятых проб масла и топлива, осмотру фильтропакетов т. фильтра ТМА, фильтра т. насоса 760Б, фильтра маслоагрегата МА-25; магнитной пробки, сигнализатора стружки СД-25, количества масла в маслобаке, по осмотру носового обтекателя, ВНА, рабочих лопаток 1-ой ступени КНД отсутствуют.

Расследование инцидента не окончено. Двигатель находится на исследовании.

15.03.2013 экипаж, под управлением КВС Правосудова Сергея Александровича днём, в простых метеоусловиях на самолёте  Як-40К RA-88251, принадлежащем Хабаровскому краю (эксплуатант - КГУП «Хабаровские авиалинии»),  выполнял подконтрольный рейс НИ 9211 по маршруту: Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре (Дзёмги).   В 9 часов 15 минут местного времени (22 часа 15 минут UTC 14.03.2013 г.) экипаж выполнил взлёт. Из объяснительных  экипажа следует: «После взлёта, уборки шасси и закрылков, в наборе высоты, на высоте 200-210 метров произошёл отказ левого двигателя. Отказ двигателя сопровождался резким увеличением температуры  газов до 800°С, загоранием табло «Перегрев двигателя», резким падением оборотов КНД и КВД до 0%, падением давления масла до 0 кгс/см², при этом был слышен хлопок со стороны левого двигателя. Экипаж выполнил операции согласно РЛЭ самолёта Як-40 при отказе двигателя и принял решение о возврате на аэродром вылета:   По команде КВС бортмеханик выключил левый двигатель. КВС продолжил набор высоты до 600 м, произвёл доклад об отказе левого двигателя диспетчеру УВД и, выполнив полёт по кругу, произвёл посадку с МК 234°. В 22 часа 31 минуты UTC произведена благополучная посадка в аэропорту  г. Хабаровска.

В результате проведенных работ и при осмотре левого двигателя АИ-25 сер. 2Е Н5842061 обнаружено отсутствие вращения роторов КНД и КВД, оплавление рабочих лопаток 3-й ступени турбины. Замечания по анализу взятых проб масла и топлива, осмотру фильтропакетов т. фильтра ТМА, фильтра т. насоса 760Б, фильтра маслоагрегата МА-25; магнитной пробки, сигнализатора стружки СД-25, количества масла в маслобаке, по осмотру носового обтекателя, ВНА, рабочих лопаток 1-ой ступени КНД отсутствуют.

Расследование инцидента не окончено. Двигатель находится на исследовании.

По вертолетам Ми-8

19.01.2013 при заходе на посадку  МБУ «Пильтун- Б» вертолета Ми-8МТВ-1 RA-25185 на высоте 50 метров речевой информатор выдал сообщение об отказе основной гидросистемы, произошло нарастание давления в дублирующей гидросистеме без падения давления в основной гидросистеме. Экипаж принял решение о выполнении посадки. Посадка произведена благополучно.

Согласно отчета по материалам расследования, вероятной причиной авиационного инцидента явился кратковременный отказ в работе одного из следующих агрегатов гидравлической системы: ГА-74М/5, ГА-77В основной или дублирующей гидросистем или ГА-59/1, проявившийся в повышении давления в дублирующей гидросистеме с последующим отключением основной гидросистемы при достижении давления в дублирующей гидросистеме 25±1,6 кгс/см² вследствие недостатка в электрической схеме гидросистемы данного вертолёта.

11.02.2013 на вертолете Ми-8МТВ-1 RA-25185 при выполнении коммерческого полета  на шестой минуте полета произошел рывок вертолета по тангажу. Экипаж выключил автопилот, проверив показания приборов, выявил отказ 3-го дополнительного  авиагоризонта.

При повторном включении автопилота вновь произошел рывок вертолета по тангажу, нулевой индикатор тангажа ИН-4 ушел вниз. КВС  выключил автопилот, доложил диспетчеру органа ОВД о создавшейся ситуации, принял решение о прекращении выполнения задания и возврате на аэродром вылета. Посадка на аэродроме Ноглики произведена благополучно.

Согласно отчета по материалам расследования, причиной авиационного инцидента с вертолетом Ми-8МТВ-1 RA-25185 явилось кратковременное заклинивание золотника распределительного клапана автопилота комбинированного агрегата управления КАУ-30Б №Н090501016 вследствие попадания посторонней частицы в зазоры золотниковых пар.

На основании Ук. НИАС  №53у от 13.05.13г.  на всем парке вертолётов Ми-8МТВ-1  выполнен  разовый осмотр фильтрующих элементов фильтров тонкой очистки 8Д2.966.017-2, ФГ11БН основной и дублирующей гидросистемы и  фильтроэлементов  агрегатов управления КАУ-30Б,  РА-60Б и  КАУ-115АМ.

В ходе выполнения проверки замечания не выявлены.

03.09.2013  После взлета Ми-8МТВ-1 RA-25185  в горизонтальном полете  самопроизвольно возникла разнорежимность в работе двигателей («вилка»- разница в частоте вращения турбокомпрессоров левого и правого двигателей составила 5%).

Командир воздушного судна  РРУД  правого  двигателя   устранил разнорежимность  в оборотах двигателей и продолжил полет. Через некоторое время снова произошло  падение оборотов правого двигателя на 7%.

КВС принял решение о прекращении выполнения задания и возврате на аэродром вылета. На снижении  разнорежимность Nтк  увеличилась до 9%.

Посадка на аэродроме Ноглики благополучно.

Причина разнорежимности работы силовой установки является неисправность НР-3ВМ правого двигателя.

Руководством ИАС принято решение об отправке неисправного НР-3ВМ на исследование.

ВС введено в строй заменой НР3ВМ правого двигателя.

22.08.2013 экипаж вертолёта Ми-8Т RA-24652 ООО «АК «Орлан» по договору в аренде КГУП «Хабаровские авиалинии» выполнял  рейс  №9248 по маршруту: Охотск - Нядбаки – бригада №2 - бригада №1 – Иня -    Охотск. Полёт выполнялся по заявке избирательной комиссии Охотского района.  На борту находилось 9 пассажиров.

Перед вылетом было выполнено ТО вертолёта по форме «ОВ-ОВ1». Техническим персоналом был установлен левый дополнительный топливный бак. Перед вылетом данный бак был заправлен полностью. Замечаний по техническому состоянию топливного бака у лётного и инженерно-технического персонала до самого вылета не было. Взлётная масса и центровка находились в установленных пределах, определённых РЛЭ Ми-8Т.

Метеоусловия по маршруту были простые, решение на вылет экипажем принято обоснованно. Взлёт из а/п. Охотск был произведён в 00 часов  29 минут UTC (11 часов 29 минут местного времени). После взлёта экипаж правым разворотом вышел на заданный курс следования по маршруту и приступил к набору высоты полёта 300 метров.

На 4-ой минуте полёта экипаж почувствовал запах керосина в пилотской кабине. По команде КВС, бортмеханик, выйдя в салон, обнаружил течь керосина из дополнительно установленного топливного бака. Течь топлива происходила по сварному шву технологической заглушки задней стенки. Возвратившись в пилотскую кабину, бортмеханик доложил КВС о наличии течи из дополнительного топливного бака.	КВС принял решение о возврате в аэропорт вылета Охотск. В 00 часов  41 минуту UTC вертолёт произвёл благополучную посадку.

После проведения работ по замене дополнительного топливного  бака, в соответствии с техническим Актом, утверждённым председателем комиссии по расследованию, вертолёт Ми-8Т RA-24652 допущен к дальнейшей эксплуатации без ограничений.

26.07.2013 на вертолете Ми-8Т RA-25365, принадлежащем                             ОАО «Покровский рудник» (эксплуатант ЗАО «УК» Петропавловск») выполнялся транспортный полет по перевозке служебных пассажиров по маршруту Благовещенск-площадка Чигири -площадка Маломыр. На борту находилось 6 человек.

Через 6 минут после взлета с площадки Чигири в горизонтальном полете на высоте 200 метров сработал речевой информатор Ри-65 «Борт № 25365 пожар в отсеке правого двигателя», загорелось желтое табло «Кран открыт», «Сработали баллоны автоматической очереди». Параметры работы правого двигателя были в норме. После нажатия кнопки снятия сигнала табло «Пожар» продолжало гореть, речевой информатор Ри-65 выдавал информацию о пожаре в отсеке правого двигателя.

Экипаж выключил правый двигатель, применил вручную вторую очередь пожаротушения и совершил посадку в аэропорту Благовещенск.

Причиной загорания табло явилось ложное срабатывание блока исполнительного ССП-ФК-БИ  серия 2.

Случаи ложных срабатываний блоков ССП-ФК-БИ серия 2 на вертолетах    типа Ми-8 носят повторяющийся характер. По статистическим данным ежегодно фиксируются около 10 авиационных инцидентов, связанных с ложным срабатыванием блоков. Как показывают проведенные причиной ложных срабатываний являлось попадание влаги, образующейся в корпусе изделия при циклических изменениях атмосферных условий, на монтажные платы с недостаточно эффективным электроизоляционным покрытием.

Наиболее вероятно, ложное срабатывание 26.07.2013 блока  ССП-ФК-БИ серии 2 № 2390898145 на вертолете Ми-8Т RA-25365 произошло из-за попадания влаги на монтажные платы с недостаточно эффективным электроизоляционным покрытием.

Согласно письму ОАО «Казанский завод «Электроприбор» от 20.11.2006 исх. № 03-3-258 для повышения влагозащищенности печатных плат исполнительных блоков ССП-ФК-БИ серии 2  по извещению 9МК.23-98 отработаны бюллетени, выполняемые в условиях эксплуатирующих организаций, 98-9М-БУ-В – для военных воздушных судов и 99-9М-БУ-Г, 100-9М-БУ-Г – для гражданских. Бюллетень 98-9М-БУ-В введен в действие 14.01.2004 на военных воздушных судах и согласно информации ОАО «Казанский завод «Электроприбор» уже показал свою эффективность. Бюллетени 99-9М-БУ-Г, 100-9М-БУ-Г одобрены Управлением ПЛГ ВС с замечаниями, изложенными в письме от 06.07.2004 исх. № 5.2.1-947 ГА, но до настоящего времени в действие не введены.

В схеме комбинированного блока используются электролитические конденсаторы типа К53. Срок сохраняемости этих конденсаторов составляет             25 лет. Назначенный ресурс изделия ССП-ФК серия 2 № 2390898145 в соответствии с бюллетенем № М2674-БЭ-Г от 22.12.2009 установлен в 35 лет. Исследуемый блок ССП-ФК-БИ серии 2 изготовлен Казанским заводом «Электроприбор» в 1989 году. На нем установлены конденсаторы К53, изготовленные в 1984 году, срок с момента изготовления которых составляет 29 лет. Данные конденсаторы эксплуатируются за пределами срока эксплуатации уже 4 года.

Отказ конденсатора за пределом срока сохраняемости в принципе может произойти в любой момент. Эти конденсаторы в схеме определяют точность работы всего блока. Например, конденсатор С5 (см. рис. 11) используется как сглаживающий фильтр питания в цепи установки уровня чувствительности схемы. В случае отказа указанного конденсатора может произойти как ложное срабатывание системы пожаротушения, так и ее несрабатывание в случае поступления реального сигнала от датчиков противопожарной сигнализации.

Таким образом, эксплуатация конденсаторов за пределом срока сохраняемости чревата серьезными нарушениями в работе противопожарной системы. В связи с этим необходимо разработать мероприятия, исключающие эксплуатацию блоков ССП-ФК-БИ серии 2 с конденсаторами типа К53 за пределом срока их сохраняемости. (Из отчета исследования блока)

По вертолетам Ка-32

23 октября 2013г. Вертолёт Ка-32С RA-31024 ОАО «Авиалифт Владивосток» при выполнении работ на тушении пожаров в г. Адана Государство Турция,  при выполнении полета на режиме снижения произошло самопроизвольное выключение правого двигателя.

Причиной инцидента явилось короткое замыкание минусовой цепи ИМ-3А 6Ф27-14 на экранирующую оплетку жгута из-за повреждения изоляции провода.

По самолетам Ан-24

27 ноября 2013г.  на самолёте Ан-24 РВ RA-47321, принадлежащем ОАО «Авиапарк» (эксплуатант - КГУП «Хабаровские авиалинии»),выполнял  рейс по маршруту: Хабаровск -Николаевск-на-Амуре.

Из объяснительных записок членов экипажа следует: «После взлёта, в наборе высоты  по указателю масломера было обнаружено уменьшение количества масла правого двигателя. По команде КВС при визуальном осмотре бортмехаником (через иллюминатор в пассажирском салоне) правого двигателя, на гондоле двигателя  были обнаружены следы масла. В это время (в 02 часа  55 минут UTC), на высоте 5000 м загорелась  жёлтая лампа светосигнализатора «Минимальное количество масла правого двигателя». КВС принял решение  о возврате на аэродром вылета г. Хабаровска. В процессе  снижения  до высоты круга параметры двигателя были в норме, давление масла плавно падало. На высоте круга, перед входом в глиссаду экипаж запустил двигатель РУ19А-300. При падении давления масла в правом двигателе до 3,5 кг/см² бортмеханик по команде КВС выключил правый двигатель. Заход на посадку и посадка производились с выпущенными на угол 15º закрылками. Посадка в аэропорту г. Хабаровска выполнена в 03 часа  15 минут UTC благополучно.

В результате проведенных комиссией по расследованию работ, при осмотре правого двигателя АИ-24 сер. 2 № Н4122085 была обнаружена  обильная течь масла в районе сот воздушно-масляного радиатора МВР 1313 правого двигателя. Воздушно-масляный радиатор МВР 1313 исследован на ОАО «12 АРЗ», где было определено место и причина течи масла. Причиной течи масла явилась негерметичность масляного контура воздушно-масляного радиатора МВР 1313 в районе верхней правой «соты» охлаждения, расположенной на углу прилива полости терморегулятора.

Разрушение сот, обечайки воздушно-масляного радиатора МВР 1313 является конструктивно-производственным недостатком.

По самолетам Ан-26

26.02.2013 выполнялся рейс НИ-401 по маршруту Хабаровск - Николаевск-на-Амуре – Охотск под управлением КВС Милого Михаила Павловича.        На борту находилось 25 пассажиров, 632 кг груза, 571 кг багажа. После взлёта с аэродрома г. Хабаровска в 22 часа 36 минут  UTC (в 9 часов 36 минут местного времени) на самолёте Ан-26Б-100 RA-26105 на высоте 80-100 метров начал растрескиваться покрывной слой электрообогреваемого стекла правого пилота в направлении от нижнего края к верхнему. Через 2 минуты трещина полностью покрыла стекло. Экипаж принял решение произвести посадку на аэродроме вылета. Посадка произведена благополучно в 22 часа 51 минуту (9 часов 51 минуту  местного времени). Проанализировав результаты выполненных работ, комиссия пришла к выводу, что причиной растрескивания покрывного слоя электрообогреваемого стекла А-10 кабины экипажа явился конструктивно-производственный недостаток,  что подтверждается аналогичными случаями  с самолётами Ан-24, Ан-26 из анализа эксплуатации самолётов данного типа.

По самолетам Ан-28

03 июля 2013г. в аэропорту Хабаровск МВЛ  на самолёте Ан-28 RA-28933 ОАО «АК «ВОСТОК» на взлёте, после установления радиосвязи с диспетчером,  КВС получил информацию об открытии задней створки. Экипаж закрыл створку и принял решение продолжить полёт до а/п П.Осипенко. Посадка самолёта в а/п произведена благополучно, пассажиры и экипаж не пострадали, ВС повреждений не имеет. 
Окончательная причина  инцидента не установлена.

Вероятной причиной явилось сочетание факторов:
- значительный люфт язычка замка ключевой вставки на оси вследствие физического износа материала;
- деформация оси телескопического штока и усадка пружины, что при наличии вибрации от  запущенных двигателей, руления ВС по рулёжной дорожке и ВПП и нагрузок при взлёте  привело к переводу рукоятки фиксатора в положение освобождающее ролик механизма   запирания двери;
  - отсутствие в кабине пилотов сигнализации закрытого ( или открытого) положения левой   створки входного люка;
   - отсутствие в кабине пилотов сигнализации положения фиксатора механизма запирания   левой створки в рабочем или в походном положениях;

- недостатки типовой технической документации в части осмотра и технического обслуживания     запирания и фиксации левой створки входного люка при оперативном и периодическом    ТО.

По самолетам DCH-8

04.01.2013 при выполнении рейса №  9240  по маршруту  Ноглики - Южно-Сахалинск   на ВС  DHC-8-201  RA-67259  в наборе высоты произошло срабатывание сигнализации незакрытого положения входной двери. Экипаж принял решение на возврат в аэропорт вылета. При снижении сработала сигнализация разгерметизации кабины. Экипаж произвел благополучную посадку в а/п Ноглики .

1.Причиной срабатывания сигнализации незакрытого положения входной двери и разгерметизации кабины в полете явилась расфиксация механизма закрытия двери.

2.Расфиксация двери произошла вследствие ослабления тросов в механизме рукояток открытия - закрытия.

06.02.2013  при выполнении рейса 799  по маршруту  Южно-Сахалинск -Менделеево на самолете DHC-8-311  RA-67251 в полете произошла потеря работоспособности части элементов пилотажно-навигационной системы. Экипаж принял решение о возврате и произвел благополучную посадку в аэропорту вылета.

Причиной потеря работоспособности части элементов пилотажно-навигационной системы явилась неисправность блока пространственного положения № 2 (ATTITUDE AND HEADING REFERENCE UNIT (AHRU). В результате отказа блока  AHRU произошло пропадание и искажение командных сигналов, выдаваемых блоком, которые привели к потери работоспособности некоторых приборов  и систем пилотажно-навигационного комплекса, таких как авиагоризонт (ADI) №2, индикатор горизонтального положения (HSI) №2, демпфер рысканья (YAW DAMPER) с выдачей сообщений об отказах и рассогласования показаний приборов.

23.02.2013 при выполнении рейса  8515  по маршруту  Южно-Сахалинск -Саппоро на самолете DHC-8-311  RA-67253 после взлета  было обнаружено отсутствие герметизации кабины. Экипаж принял решение о возврате и произвел благополучную посадку в аэропорту вылета.

Причиной негерметизации кабины в полете явилось отсутствие наддува пневматического уплотнения переднего аварийного выхода.

Отсутствие наддува  уплотнения было вызвано скоплением и замерзанием конденсата  в районе изгиба трубопровода на выходе из воздушного резервуара пневматической системы уплотнения двери.

07.05.2013 при выполнении рейса №799 Южно-Сахалинск – Менделеево на ВС DHC-8-315 RA-67255 на предварительном старте произошел отказ генератора постоянного тока СУ№1 с интенсивным периодическим загоранием светового табло “DC Gen#1”, колебанием стрелки левого указателя расхода топлива (№1 Fuel Flow Indicator), срабатыванием звуковой сигнализации отключения автопилота, сопровождавшаяся сильным треском в наушниках и понижением напряжения на левой основной шине (Left Main Bus) до 15,9V».

Экипаж принял решение о прекращении подготовки к вылету и возвращении к месту стоянки.

Причиной сбоя в работе бортовой системы электропитания постоянного тока от стартер-генератора СУ№1 явилась неисправность генератора DC GEN#1.

По самолетам Boeing-737

31.05.2013 при выполнении рейса №  76  по маршруту  Хабаровск - Южно-Сахалинск,  на ВС  B-737-200  RA-73005 в полете появился нехарактерный шум в районе переднего шасси.  Экипаж произвел посадку  в а/п Южно-Сахалинск. На послеполетном осмотре было обнаружено повреждение механизма выпуска левой створки переднего шасси.

Причиной появления нехарактерного шума в полете в районе переднего шасси явилось рассоединение механизма управления левой створкой переднего шасси, что привело к открытию створки при убранном шасси.

Рассоединение механизма управления створкой произошло вследствие усталостного разрушения нижней проушины звена, соединяющего  рычаг  переднего подкоса шасси и промежуточную качалку механизма

09.09.2013 при выполнении рейса  по маршруту Южно-Сахалинск – Ноглики на ВС DHC-8-201 RA-67257 произошел отказ второй гидросистемы.

Причиной отказа второй гидросистемы явилась её разгерметизация из-за утечки гидрожидкости  через корпус резервного гидронасоса №2 через уплотнение вследствие возникновения избыточного давления. Избыточное давление возникло из-за внутреннего разрушения резервного гидронасоса №2 (по результатам исследования).

06.11.2013  при выполнении регулярного внутреннего рейса HZ 5602 по маршруту Южно-Сахалинск – Владивосток на ВС B-737-200 RA-73003, в процессе захода на посадку, перед входом в глиссаду, произошел отказ гидросистемы «А», о чем экипаж доложил диспетчеру УВД. Выполнив действия согласно QRH «отказ гидросистемы «А», экипаж продолжил заход и произвел благополучную посадку на аэродроме Владивосток.

Причиной авиационного инцидента явилось падение давления в гидросистеме «А» вследствие некорректной работы клапана слива Pressure Relief Valve, установленного на модуле давления Pressure Module.

По самолетам Ан-2

11 февраля 2013 года при выполнении рейса Свободный -Экимчан на самолете Ан-2 RA-33549 ГАУ Амурской области после взлета и набора высоты 600 м произошел резкий рост температуры масла в двигателе с падением давления масла. Посадка в аэропорту вылета Свободный благополучно. Причиной авиационного инцидента явился отказ в работе откачивающей ступени маслонасоса МШ-8А.

Повреждения  воздушных судов на земле

22 февраля 2013 года при заправке топливом воздушного судна А320 VQ-BFM от ЦЗС в аэропорту Хабаровск произошло отсоединение раздаточного рукава. На поверхность места стоянки пролилось 60 литров авиатоплива. Причиной отсоединения раздаточного рукава явилось разрушение корпуса приемного штуцера заправочной горловины правой половины крыла ВС.

По заключению комиссии по расследованию ПВС причиной разрушения приемного штуцера заправочной горловины воздушного судна А320 VQ-BFM явилось наличие трещин из-за чрезмерных нагрузок, приложенных к замковой части горловины в период предыдущей эксплуатации ВС.

30 апреля 2013 года при коммерческом обслуживании  ВС А320 VQ-BCG на перроне «А» аэропорта «Владивосток» по загрузке комплекта бортового питания работниками ЗАО «Аэромар», произошло повреждение обшивки фюзеляжа районе правой задней пассажирской двери автолифтом Мersedes Benz.

По заключению комиссии по расследованию, причиной ПВС А320 VQ-BCG явилось жесткое касание левой поручни грузовой площадки автолифта Мersedes Benz с фюзеляжем ВС вследствие:

- установки автолифта на расстоянии от ВС менее 0,5м;

- самоустранение руководителя подъездом (отъездом) от выполнения своих функциональных обязанностей;

- нарушение технологии приведения грузовой площадки в исходное состояние после завершения работ;

- использование поврежденных амортизирующих защитных устройств грузовой площадки.

24 мая 2013 года при выполнении погрузочных работ заднего БГО на самолете А320 BP-BEQ в аэропорту «Владивосток» допущено повреждение композитной панели задней правой части зализа крыла размером 70Х130мм. Повреждение было нанесено при столкновении с ВС деревянного ящика, находящимся на платформе грузовой машины ОАО «Аэрогруз», выступающим за габариты автомобиля.

По заключению комиссии по расследованию, причиной ПВС явилось столкновение груза, находящегося на платформе автомобиля, с фюзеляжем воздушного судна А320 BP-BEQ вследствие нарушения п.7.11 «Инструкции по организации движения спецавтотранспорта и средств механизации в аэропорту Владивосток от 06.09.2012г. №934 руководителем подъезда.

Отрицательные примеры технического обслуживания ВС

17.09.13 при подготовке воздушного судна А320-212 VP-BEQ к вылету рейсом 4674 по маршруту Владивосток – Гонконг авиатехник по ПиД цеха ТО ИВС Ефимович В.Н. определил состояние реверсивного устройства двигателя №2 как рабочее – блокировочный рычаг HCU установлен в положение, соответствующее рабочему режиму HCU («ВКЛЮЧЕН»); болты блокировки створок реверса – не установлены, что не соответствует документально оформленным данным. Согласно пункту DIL №294 от 06.09.13г. из-за проявляющейся неисправности, реверсивное устройство двигателя №2 было деактивировано. Выявленное несоответствие было устранено перед вылетом ВС. Вместе с тем, 17.09.2013г. Ефимович В.Н. рапортом на генерального директора ОАО «Владивосток Авиа» изложил данную ситуацию с требованием разобраться «по существу вопроса». На основании рапорта авиатехника по ПиД В.Н. Ефимовича приказом от 19.09.2013г. №18/23 зам. генерального директора – технического директора ОАО «Владивосток Авиа» была создана комиссия АТК по служебному расследованию.

По результатам служебного расследования комиссией АТК ОАО «Владивосток Авиа» выявлены недостатки, по которым были разработаны и внедрены корректирующие мероприятия, с ИТП АТК ОАО «Владивосток Авиа» проведен разбор, с анализом конкретной ситуации, о чем проинформирован Ефимович В.Н.

18.01.2013 при проведении инспекторского осмотра воздушного судна Ту-204-300 RA-64038 после периодического ТО по Ф-1 выявлено ослабление двух винтов крепления носка воздухозаборника по внутреннему контуру на 1 СУ.

Осмотр воздухозаборника СУ на предмет отсутствия или ослабления винтов или заклепок предусмотрен только при периодическом ТО ВС. Указанный дефект не был выявлен ИТП цеха ПТО ОВС ОАО «Владивосток Авиа» при выполнении периодического технического обслуживания, из-за личной невнимательности исполнителя работ.

26.03.2013 при проведении инспекторского осмотра ВС Ту-204-300 RA-64045 после оперативного ТО по Ф-Б(450) выявлена неправильная установка стяжных болтов крепления боковин правого колеса КТ-197.010 передней опоры шасси. Все болты были установлены со стороны наружной боковины колеса.

Причиной неправильной установки стяжных болтов на боковинах правого колеса КТ-197.010 явилось нарушение п. 2.7 «установка комплектов «болт(4)-гайка(2)»» технологической карты №204 «Монтаж шины на колесо» «Руководства по технической эксплуатации колеса тормозного КТ-197», допущенное авиатехническим персоналом цеха ТО ИВС при выполнении замены шины.

13.01.13 на вертолёте Ми-8П RA-24640 а/т по ПиД Сементиным А.В. не законтрена магнитная пробка  ОШ ВНВ. АТБ ОАО» АК «Восток»

10.03.13 на самолёте Ан-28 RA-28941 а/т по ПиД Капитулиным Б.П. не по ТУ законтрена гайка трубопровода от м/радиатора в м/бак. АТБ ОАО» АК «Восток»

18.04.13 на вертолёте Ми-8Т RA-25355 после замены гидроусилителя КАУ-30Б в цепи поперечного управления, при проверке на герметичность подтекание г/жидкости  в месте подсоединения шланга комбинированного управления к г/усилителю. Причина - недозатяжка накидной гайки шланга а/техником по ПиД Сапитоновым И.И. АТБ ОАО» АК «Восток»

12.04.13 на  вертолёте Ми-8Т RA-22559 при выполнении оперативного ТО – нарушение технологии обслуживания лебёдки ЛПГ-150 (не осмотрена заделка троса в наконечник) а/т по ПиД Клингером А.В. АТБ ОАО» АК «Восток»

07.05.13 при выполнении работ по замене тормозных дисков авиатехником по ПиД Кириченко А.А. не оформлены: карта-наряд и паспорт на тормоз КТ-135 № 32140120. Выписан талон отклонения. АТБ ОАО» АК «Восток»

10.05.13 на вертолёте Ми-8Т RA-25355 при выполнении периодического ТО по Ф-8 не законтрены заглушки на штуцерах стравливания воздуха топливных агрегатов обоих двигателей. Исполнитель - а/техник по ПиД Маляев И.С. АТБ ОАО» АК «Восток»

10.05.13 на вертолёте Ми-8Т №  25355 при выполнении периодического ТО по Ф-8 после замены уплотнительных колец на трубках суфлирования  полостей 2 опоры двигателя не законтрены трубопроводы. Исполнитель - а/техник по ПиД Скляров Е.В. АТБ ОАО» АК «Восток»

08.07.13 при выполнении периодического технического обслуживания на вертолёте Ми-8Т  RA-24500 по форме Ф-20 А/т по АиРЭО Анохов С.С. установил обтекатель антенны АРК-УД с разворотом на 180°. АТБ ОАО» АК «Восток»

05.08.13 на вертолёте Ми-8МТВ-1 RA-25825при выполнении периодического технического обслуживания по форме Ф-2 + ОЗП не законтрен корпус воздушного фильтра правого двигателя. Исполнитель – а/техник по ПиД Скляров Е.В. АТБ ОАО» АК «Восток»

24.09.13 на вертолёте Ми-8Т RA-25355 при демонтаже дополнительного топливного бака не отсоединён ШР от датчика топливомера. В результате при снятии бака оборван электропровод. Причина – нарушение «Технологических указаний по замене агрегатов вертолёта Ми-8» ТК№53 «Замена дополнительного бака» а/т по АиРЭО Юферовым А.М., а/т по ПиД Мартыновым Е.А., Наркаевым А.В. Выписан талон отклонения, АТБ ОАО» АК «Восток»

16.10.13 на вертолёте Ми-8МТВ-1 RA-22509 при выполнении периодического технического обслуживания по форме Ф-2 а/т по ПиД Бельницким Д.А. не затянута накидная гайка трубопровода подвода топлива к форсунке КО-50. АТБ ОАО» АК «Восток»

06.11.13 на самолёте Ан-28 RA-28942 а/техником по АиРЭО Фомичёвым В.А.
- датчик ДТА-5(ТВ) установлен с касанием фланца о тормоз ВВ;
- гайка крепления законтрена за трубопровод.
Случай разобран на дне качества. АТБ ОАО» АК «Восток»

    - а/техник Волотян А.В., обслуживая вертолет Ми-8 №24467ООО «Орлан»  по форме «Б» на оперативной точке Бриакан, не выполнил работы по карте смазке через 25 часов налета.

29.10.13 на вертолете Ми-8 № 24722 а/техник Максимов А.Б. выполнял работы по устранению дефекта по течи топлива: подтяжка хомутов нижнего дюрита правого дополнительного топливного бака. Работу до конца не закончил, оставив лючок подхода к дюриту наживленным на винты. О том что работа не закончена и лючок не закреплен в известность никого не поставил. На следующий день вертолет вылетел с незакрепленным лючком.

Положительные примеры

12.11.2013 при выполнении ТО по Ф «ВС-А1-ОВ» на самолёте Ан-26Б-100 № RA-26105, авиатехник по ПиД Паничкин А.В. обнаружил обрыв двух болтов на фланце правого колеса передней стойки шасси. Дефект своевременно устранён путём замены колеса. КГУП «Хабаровские Авиалинии».

28.12.2013 при выполнении контроля ТО по форме «ВС-ОС» самолёта Як-40К RA-88251 инженер ОТК по ПиД Волощенко С.А. обнаружил течь АМГ-10 из-под челночного клапана УГ-97Е левого колеса основного шасси. Течь произошла из-за потери эластичности и формы уплотнительных колец челночного клапана УГ-97Е. Дефект своевременно устранён. КГУП «Хабаровские Авиалинии».

30.01.13 при выполнении оперативного ТО по Ф-ОВ-ОВ1 на вертолёте Ми-8Т RA-22559 ОАО «АК «ВОСТОК» обнаружена  негерметичность втулки рулевого винта.  Выполнена замена неисправного рулевого винта.

Опасные дефекты

15.07.13года в а/порту Ноглики  при  техническом обслуживании вертолета Ми-8 №24682 ООО «Орлан» между 2 и 3 шпангоутами грузовой  кабины обнаружены  следы  короткого замыкания  и оплавление палубных электроконтактов стартер-генератора  ГС-18МО  правого двигателя.

Причиной короткого замыкания явилось снижение сопротивления в электроцепи пускового тока  правого двигателя из-за наличия трещины усиливающей накладки электроразъема крепления минусовых проводов генератора на верхней палубе вертолета.

В целях исключения подобных случаев на остальных вертолетах Ми-8 проведена разовая проверка состояния минусовых проводов стартер-генераторов ГС-18МО между 2 и 3 шпангоутами грузовой кабины и отсутствия трещин усиливающей накладки электроразъема крепления минусовых проводов генератора ГС-18 МО на  верхней палубе вертолета.

22.10.13 по замечанию экипажа с вертолета  Ми-8 № 24682 ООО «Орлан» был снят гидроусилитель  РА-60  и отправлен на исследование на завод  ОАО «АРЗ 12».

При исследовании гидроусилителя РА-60 обнаружено выпадение с установочного отверстия винта упора  механизма ускоренной перегонки и следы его попадания под коромысло обратной  связи.

Причиной выпадения винта  явилось  отсутствие его контровки.

Контровка винта не была выполнена  при ремонте гидроусилителя на заводе ОАО «АРЗ 12».Таким образом причиной возникновения опасного дефекта явилась некачественная сборка гидроусилителя  при его ремонте на заводе ОАО «АРЗ 12».

29.08.13  при выполнении ТО по Ф-2 на Ми-8МТВ-1 RA-22984 ЗАО СП «Авиашельф», после слива масла из маслосистемы правого двигателя на рентгеноспектральный анализ выявлено, что в масле присутствует запах ТС-1 и визуально имеет не типичную для Тубоникойл-98 вязкость. При выполнении общего анализа масла в лаборатории ГСМ а/п Южно-Сахалинска выявлено, что вязкость и температура вспышки данной пробы масла не соответствует ТУ масла Турбоникойл-98.

На основании результатов анализа определено, что в рабочем масле правого двигателя присутствует ТС-1.

Вероятная причина попадания ТС-1 в маслосистему двигателя могло произойти через привод НР-3ВМ.

Руководством ИАС ЗАО СП «Авиашельф», было принято решение выполнить досрочную замену правого двигателя.

После замены правого двигателя и выполнения соответствующего ТО, ВС допущено к дальнейшей эксплуатации.

Данная неисправность на Ми-8МТВ-1 является крайне редким случаем и выявляется в авиакомпании впервые.

16.08.13   при выполнении предполетной подготовки  Ми-8МТВ-1 RA-25185 ЗАО СП «Авиашельф»выявлено, что отсутствует переключение гидросистемы с дублирующей на основную. Причина – разрушение в районе развальцовки ниппельного соединения трубопровода нагнетания основной гидросистемы к ГА-59/1. При анализе разрушения выявлено, что трубка трубопровода 8А.5301.000.031  изготовлена из алюминиевого сплава.  Согласно ответа «МВЗ им. Миля», согласно технологии данный трубопровод должен изготавливаться из нержавеющей стали.

Трубопровод  8А.5301.000.031  был установлен при выполнении капитального ремонта Ми-8МТВ-1 RA-25185 на «12 АРЗ».

Дефект устранен заменой трубопровода 8А.5301.000.031.

Анализируя состояние качества технического обслуживания необходимо отметить, что основными причинами нарушений, как и ранее, являются:

- формальное отношение исполнителей к своим обязанностям;

- слабые знания требований руководящих документов, регламентирующих ТО ВС;

- невнимательность;

- личная недисциплинированность и сознательное упрощение требований РО, РТЭ.

Это свидетельствует о том, что:

– профилактическая работа, проводимая в существующих формах и методах, не всегда позволяет обеспечить необходимые положительные результаты;

– инженерный состав не осуществляет в полной мере должный контроль за исполнением требований руководящей документации непосредственно в процессе технического обслуживания авиационной техники.

Как следует из рассмотренных фактических материалов, поддержание летной годности ВС и обеспечение качества ТО ВС сопровождаются довольно серьезными отклонениями от нормативных требований ФАП-145, связанными не только с недостатками организации технического обслуживания авиационной техники, повышения квалификации инженерно-технического персонала, повышения качества ТО, но и с «личностным фактором» персонала.

Эффективным   инструментом профилактики допускаемых нарушений качества поддержания летной годности воздушных судов является внутренний аудит – комплексные внутренние проверки всех структурных подразделений ИАС, включая линейные станции с оценкой исполнения должностными лицами обязанностей, возложенных на них Руководством по организации ТО ВС, с оценкой исполнения корректирующих мероприятий по устранению имевших место нарушений и несоответствий.

Всего отделом ПЛГ ГВС в 2013 году выполнено:

- 15 инспекционных проверок  по сертификации организаций по ТОиР и по проверке базовых объектов.

- Проведен инспекционный контроль летной годности 28 воздушных судов.

- Организовано исполнение и контроль 25 директив летной годности воздушных судов.

- Рассмотрено 9 материалов на продление удостоверений о годности гражданских воздушных судов по шуму на местности.

- Рассмотрены 131 Заявка на сертификацию воздушных судов, подготовлены 131 Решения на проведения сертификации экземпляров ВС согласно ФАП-132 и ФАП-118. Выданы 129 сертификатов летной годности ГВС, в том числе ВС, ЕЭВС и тепловые аэростаты. В двух случаях  в сертификациях ЕЭВС отказано.

- Рассмотрены на ТКК 505 материала по присвоению и внесению квалификационных отметок в Свидетельства инженерно-технического персонала на право технического обслуживания воздушных судов согласно ФАП-147. Оформлены и выданы 11 свидетельств инженерно-техническим  специалистам по ТО ВС.

- Проведено расследование 11 инцидентов, связанных с отказами авиационной техники, в ходе расследования которых приостанавливалось действие сертификатов летной годности.

- Разработан  годовой план работы отдела на 2013-2014  годы. Квартальные планы мероприятий разрабатываются.

- Подготовлены обобщенные по управлению полугодовые и годовые анализы обеспечения  безопасности полетов и качества технического обслуживания авиатехники в предприятиях, подконтрольных управлению.

- Выполнено согласование с Росавиацией двух разовых полетов на самолетах Ан-24 КГУП «Хабаровские Авиалинии .

Деятельность отдела ПЛГ ГВС ДВМТУ ВТ ФА ВТ в 2013 году неоднократно проверялась транспортной прокуратурой и комиссиями Росавиации.

Основные замечания по отделу:

1.Недостаточный контроль за контроль за состоянием  ВС, зарегистрированных в Государственном реестре гражданских ВС РФ на предмет установки на них компонентов, агрегатов и КИ, отремонтированных на АП и в организациях,  имеющих действующие сертификаты соответствия на право выполнения ремонта, выданные Росавиацией при оформлении сертификатов летной годности ВС.

2. Не всегда утверждаются программы осмотров воздушных судов при выполнении инспекционных осмотров ВС.

3. Не всегда выдерживаются сроки расследования инцидентов, происшедших  с ВС на территориях, подконтрольных ДВМТУ ВТ ФАВТ.

4. Недостаточный контроль за выполнением планов мероприятий по результатам расследования авиационных событий..

5. Недоукомплектованность штатной численности отдела.

План мероприятий ОПЛГ ГВС на 2014 год

|  | Мероприятия | Ответствен-ный | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. | По имевшим место случаям разрушения дополнительных топливных баков на вертолетах Ми-8 (1-в 2012 и 1-в 2013 года, оба в КГУП «Хабаровские Авиалинии», повторно изучить телеграмму Росавиации от 05.08.13 № 051220 и принять к исполнению: «По материалам расследования катастроф с вертолетами Ми-8 при выполнении коммерческих полетов в 2012,2013 годах комиссиями отмечена установка в пассажирских кабинах вертолетов дополнительных топливных баков, а также установка дополнительных откидных сидений, которые (самодельно) крепятся к фермам дополнительных топливных баков. Количество перевозимых людей в пассажирском и транспортных вариантах изложены в пунктах РЛЭ № 3.1.8.1 и 3.1.8.8. Дополнительные топливные баки могут устанавливаться согласно пункта РЛЭ 7.7.1 вертолета Ми-8 в перегоночном варианте и монтируются в соответствии с руководством по эксплуатации вертолета Ми-8 Книга 2 пункт 2.2.3. Согласно раздела 2.1 РЛЭ вертолета Ми-8 установка дополнительных топливных баков при перевозке пассажиров не предусмотрена.Установка дополнительных откидных сидений на вертолете Ми-8 не по документации разработчика воздушного судна запрещена. Прошу строго выполнять требования изложенных в РЛЭ и РТЭ вертолета Ми-8. М.В. Буланов». Организовать процедуру сертификации Приморского филиала «АК Аврора» с сертификата соответствия по PART-145 на сертификат соответствия по ФАП-145. Организовать процедуру по расширению сферы деятельности по оперативному техническому обслуживанию ВС DHC-6 Twin Otter Series 400 в Приморском филиале «АК Аврора». Проведение инструктивно-методического совещания с руководящим составом ИАС эксплуатантов и организаций по ТОиР по особенностям подготовки и обеспечения безопасной эксплуатации ВС в ВЛП Организация и проведение руководителями ИАС подготовки подразделений ИАС к работе в ВЛН 2013-2014 годов в соответствие с требованиями нормативных и информационно-методических документов Росавиации, ДВМТУ ВТ, действующих стандартов авиапредприятий и ЭТД по типам ВС. Выполнение в период подготовки к ВЛП согласно планам контроля качества внутренние проверки (аудит) устранения замечаний, выявленных при инспекционных проверках ИАС с оформлением соответствующих актов. Проведение проверки устранения замечаний по предписаниям инспектирующих органов. Завершить процедуру передачи воздушных судов Ту-204-300 и А-320 от ОАО «Владивосток Авиа» лизингодателю (Владельцу). В связи с многочисленными нарушениями оформления ЭТД провести занятия с ИТП по правилам оформления производственно-технической, пономерной и судовой документации Завершить все организационные мероприятия по освоению эксплуатации самолетов L-410 UVPE и начать его эксплуатацию. Установить контроль за состоянием ВС, зарегистрированных в Государственном реестре гражданских ВС РФ на предмет установки на них компонентов, агрегатов и КИ, отремонтированных на АП и в организациях, имеющих действующие сертификаты соответствия на право выполнения ремонта, выданные Росавиацией. Продолжить работу по дальнейшему внедрению в ОАО «Аврора» системы управления безопасности полетов (СУБП), по оценке и анализу факторов риска деятельности ТД в целях реализации программы управления безопасностью полетов, совершенствованию системы контроля полноты и качества реализации рекомендаций, разработанных на основании опыта устранения неисправностей, а также на основании результатов расследования авиационных инцидентов на самолетах Boeing-737 и DCH-8. Провести все соответствующие организационные подготовительные мероприятия по прохождению аудита IOSA в ОАО «Аврора» и выполнить аудит в 2014 году. По результатам расследования инцидента с вертолетом Ми-8МТВ-1 RA-25185 ЗАО СП «Авиашельф», происшедшего 19.01.2013, рекомендовать разработчику вертолетов Ми-8 ускорить выпуск бюллетеня для вертолетов гражданской авиации, аналогичного бюллетеню № ТМ2713-БУ-В по доработке электросхемы гидросистемы ВС, принятому в Вооруженных Силах РФ. Провести ревизию внесения базы данных по всем воздушным судам, включая единичные экземпляры ЕЭВС и тепловые аэростаты, в информационно справочную систему ИСВТ-3. Подготовить информационное письмо всем владельцам ЕЭВС по недостаткам проведения (не проведения) сертифи-кации ЕЭВС в 2013 году, а также в отдел организации использования воздушного пространства для запрещения полетов ЕЭВС, не имеющих действующих сертификатов летной годности. | ОПЛГ ГВС Руководите-ли ИАС ОПЛГ ГВС ТД «АК Аврора» ОПЛГ ГВС ТД «АК Аврора» ОПЛГ ГВС Руководите-ли ИАС ОПЛГ ГВС Руководите-ли ИАС ОПЛГ ГВС Руководите-ли ИАС ИАС ОАО «Владивосток Авиа» Руководите-ли ИАС ОПЛГ ГВС Руководство ИАС КГУП «Хабаровские Авиалинии» ОПЛГ ГВС Руководите-ли ИАС ОПЛГ ГВС ТД ОАО «Аврора» ОПЛГ ГВС ТД ОАО «Аврора» ОПЛГ ГВС ОПЛГ ГВС ОПЛГ ГВС | Постоянно До конца 2014 года 1-е полугодие 2014 года март-апрель 2014 года Согласно планов Согласно планов 1-е полугодие 2014 года По плану 1-й квартал 2014 года Постоянно Постоянно До конца 2014 года 1-й квартал 2014 года до 01.06.2014 до 01.03.2014 |

Начальник отдела  ПЛГ			                            								К.К. Федорович

Анализ обеспечения авиационной безопасности в подконтрольных

предприятиях, оценка влияния на уровень безопасности полетов.

Описание  актов незаконного вмешательства в деятельность

аэропортов и  авиапредприятий

Основные данные по актам незаконного вмешательства (АНВ) в деятельность ГА по авиапредприятиям (аэропортам) за 12 месяцев 2013 г. по сравнению  с данными за 12 месяцев 2012 г. приведены в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Вид АНВ в деятельность ГА | 12 месяцев 2012 г. | 12 месяцев 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Взрыв ВС / объекта ГА | нет | нет |
| 2 | Захват (угон) ВС | нет | нет |
| 3 | Попытка захвата (угона) ВС | нет | нет |
| 4 | Диверсия | нет | нет |
| 5 | Нападение (в т.ч. с захватом заложников) | нет | нет |
| 6 | Угрозы в адрес ГА (выявлено авторов угроз) | 5 (4) | 8 (4) |
| 7 | Блокирование ВС | нет | нет |
| 8 | Блокирование объектов ГА | нет | нет |
| 9 | Несанкционированное проникновение в ВС | нет | нет |
| 10 | Несанкционированное проникновение на объекты ГА | 1 | 3 |
| 11 | Другие АНВ (инциденты) | 7 | 9 |
|  | Всего АНВ в деятельность ГА | 13 | 20 |
| 12 | Количество проведенных тренировок и учений по плану операции “Набат” | 20 | 15 |

Состояние авиационной  безопасности в аэропортах и авиапредприятиях.

Аэропортовые комиссии по авиационной безопасности созданы во всех аэропортах и авиапредприятиях.

Программы обеспечения авиационной безопасности в подконтрольных аэропортах и авиакомпаниях переработаны в соответствии с Руководством по авиационной безопасности Международной организации гражданской авиации (ИКАО), DOC 8973, издание 8, 2011 г.

Службы авиационной безопасности (САБ) созданы во всех аэропортах, укомплектованы согласно штатным расписаниям. Положения о службах авиационной безопасности разработаны, служебные обязанности распределены. Должностные инструкции сотрудников САБ в международных аэропортах переработаны в связи с вводом в работу подразделений вневедомственной охраны МВД.

В аэропортах местных воздушных линий должностные инструкции сотрудников службы авиационной безопасности уточняются по мере передачи аэропортов и объектов их инфраструктуры под охрану подразделениям ведомственной охраны ФГУП «УВО Минтранса России».

В 2013 году по договору на оказание охранных услуг подразделениям ведомственной охраны ФГУП «УВО Минтранса России» переданы КПП и периметры аэропортов Экимчан, Южно-Курильск.

Постоянно ведутся работы по поддержанию в исправном состоянии ограждений и дорог по периметру аэропортов.

Организация пропускного и внутриобъектового режимов в аэропортах, в основном, соответствует предъявляемым требованиям.

Охрана воздушных судов в аэропортах организована согласно требованиям НОВСО ГА–93. Однако в организации пропускного и внутриобъектового режимов в аэропортах продолжают иметь место недостатки, способствующие несанкционированным проникновениям посторонних лиц на охраняемую территорию и объекты воздушного транспорта.

В международных аэропортах, аэропортах МВЛ на мониторах прокручиваются  видеоролики антитеррористического содержания.

По вопросам выявления и предупреждения нарушений мер авиационной безопасности в аэропортах Хабаровск, Южно-Сахалинск, Владивосток, Благовещенск активно действуют инспекторы отдела транспортной безопасности.

Результаты досмотра пассажиров и багажа, в том числе вещей, находящихся при пассажирах за 12 месяцев 2013 г. по сравнению с данными за 12 месяцев 2012 г. приведены в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Основные показатели | Ед. изм. | 12 месяцев 2012 г. | 12 месяцев 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перевезено пассажиров | чел. | 2 403 981 | 2 451 485 |
| 2 | Выявлено лиц, пытавшихся пронести в ВС запрещенные предметы и вещества | чел. | 1 501 | 2 321 |
| 3 | Обнаружено и изъято |  |  |  |
|  | а) оружия всех видов, всего | шт. | 376 | 727 |
|  | б) боеприпасов всех видов, всего | шт. | 3 302 | 1 835 |
|  | в) взрывчатых веществ | кг | 2,0 | 2,4 |
|  | г) легковоспламеняющихся жидкостей | л | 545,958 | 693,43 |
|  | д) ядовитых, и других веществ | кг | 121,431 | 245,2 |
| 4 | Перевезено оружия пассажиров, изъятого на период полета | шт. | 8 910 | 8 463 |
| 5 | Количество случаев обнаружения оружия и взрывных устройств (взрывчатых веществ) в различных зонах аэропорта | кол-во | нет | нет |
| 6 | Случаи отправки и получения багажа без пассажиров | кол-во | 2 | 7/57 |

Не снижаются попытки незаконного вмешательства в деятельность воздушного транспорта. Регулярно поступают сообщения, содержащие угрозу таких актов (ОАО «Хабаровский аэропорт, ОАО «Аэропорт Южно-Сахалинск», ОАО «Международный аэропорт Владивосток»). По каждому сообщению о возможном совершении террористических актов на воздушном транспорте службами авиационной безопасности совместно с правоохранительными органами проводится ряд специальных мероприятий по пресечению совершения возможного теракта, а также выявлению лиц, угрожающих безопасному функционированию гражданской авиации.

Аэропортам дано указание по установке аппаратуры определения номера звонившего абонента на телефоны линий основных подразделений и служб (письмо Росавиации от 18.09.2013 №6.03-893).

В целом, в области возложенных функций по авиационной безопасности, авиапредприятия (аэропорты) справляются с поставленными задачами, ведут работу по усилению структур авиационной безопасности и совершенствованию технологических средств и методик.

Общая оценка состояния авиационной безопасности в аэропортах и авиакомпаниях - удовлетворительная.

Начальник отдела

транспортной безопасности                                                                     А.Г. Лисин

Анализ состояния безопасности на территории  деятельности Управления:

по аэродромному обеспечению;   электросветотехническому обеспечению; авиатопливообеспечению  воздушных перевозок; осуществлению контроля

качества авиационных горюче-смазочных материалов; обеспечению

обслуживания пассажиров, багажа, грузов и почты в 2013 году.

1. На территории деятельности Управления функционируют: 31 аэродром и  26 аэропортов.  Данные представлены в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Аэродром /класс/ | Аэропорт | Держатель сертификатов соответствия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Владивосток (Кневичи) /А/ | Владивосток | ОАО «Международный аэропорт Владивосток» |
| 2. | Хабаровск (Новый) /А/ | Хабаровск | ОАО «Хабаровский аэропорт» |
| 3. | Южно-Сахалинск (Хомутово) /А/ | Южно-Сахалинск | ФГУП «Аэропорт Южно-Сахалинск» |
| 4. | Благовещенск (Игнатьево) /В/ | Благовещенск | ГУП Амурской области «Аэропорт Благовещенск» |
| 5. | Комсомольск-на-Амуре (Дземги) /В/ | - | ОАО «Компания «Сухой» Филиал ОАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина» |
| 6. | Комсомольск-на-Амуре (Хурба) /В/ | Комсомольск-на-Амуре | ОАО «Комсомольский аэропорт» |
| 7. | Буревестник /Г/ | Буревестник | МАП «Буревестник» |
| 8. | Зея /Г/ | Зея | ФКП «Аэропорты Приамурья» |
| 9. | Зональное /Г/ | Зональное | ОАО «Авиапредприятие «Зональное» |
| 10. | Киран /Г/ | - | Артель старателей «Восток» |
| 11. | Мар-Кюэль /Г/ | - | ОАО «АС «Амур» |
| 12. | Нелькан /Г/ | Нелькан | ОАО «АС «Амур» |
| 13. | Николаевск-на-Амуре /Г/ | Николаевск-на-Амуре | КГУП «Хабаровские авиалинии» |
| 14. | Ноглики /Г/ | Ноглики | ОАО «Аэропорт Ноглики» |
| 15. | Охотск /Г/ | Охотск | КГУП «Хабаровские авиалинии» |
| 16. | Советская Гавань (Май-Гатка) /Г/ | Советская Гавань | КГУП «Хабаровские авиалинии» |
| 17. | Шахтерск /Г/ | Шахтерск | ОАО «Аэропорт Шахтерск» |
| 18. | Тукчи /Г/ | - | ОАО «АС «Амур» |
| 19. | Тында /Г/ | Тында | ФКП «Аэропорты Приамурья» |
| 20. | Южно-Курильск (Менделеево) /Г/ | Южно-Курильск | ФКП «Аэропорт Сахалина» |
| 21. | Кавалерово /Д/ | Кавалерово | КГУАП «Пластун-Авиа» |
| 22. | Оха (Новостройка) /Д/ | Оха | ОАО «Сахалинский аэропорт Оха» |
| 23. | Пластун /Д/ | Пластун | КГУАП «Пластун-Авиа» |
| 24. | Экимчан Д/ | Экимчан | ФКП «Аэропорты Приамурья» |
| 25. | Аян (Мунук) /Е/ | Аян | КГУП «Хабаровские авиалинии» |
| 26. | Богородское /Е/ | Богородское | КГУП «Хабаровские авиалинии» |
| 27. | Дальнереченск /Е/ | - | ИП Титов Николай Александрович |
| 28. | Полины Осипенко /Е/ | Полины Осипенко | ОАО «Авиакомпания «Восток» |
| 29. | Хабаровск МВЛ /Е/ | Хабаровск МВЛ | ОАО «Авиакомпания «Восток» |
| 30. | Херпучи /Е/ | Херпучи | КГУП «Хабаровские авиалинии» |
| 31. | Чумикан /Е/ | Чумикан | КГУП «Хабаровские авиалинии» |

Аэродромы имеют свидетельства о государственной регистрации и годности к эксплуатации, а также сертификаты соответствия на осуществление определенных видов аэропортовой деятельности. Аэропорты имеют сертификаты соответствия аэропорта.

2. Соответствие штатного  расписания фактическому наличию авиационного персонала, представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

| № п/п | Аэропорты (аэродромы) | Персонал (чел.) | Укомплектованность персоналом (%) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | По штату | Фактически |  |
| 1. | Аян | 5 | 4,5 | 90,0 |
| 2. | Благовещенск | 128 | 117 | 91,4 |
| 3. | Богородское | 11 | 10,5 | 95,5 |
| 4. | Буревестник | 12 | 9 | 75,0 |
| 5. | Владивосток | 563 | 522 | 92,7 |
| 6. | Дальнереченск | 9 | 8 | 88,9 |
| 7. | Зея | 22 | 22 | 100 |
| 8. | Зональное | 26 | 12 | 46,2 |
| 9. | Кавалерово | 5 | 4 | 80,0 |
| 10. | Киран | 7 | 7 | 100 |
| 11. | Комсомольск-на-Амуре (Дземги) | 111 | 108 | 97,3 |
| 12. | Комсомольск-на-Амуре (Хурба) | 66 | 55 | 83,3 |
| 13. | Мар-Кюэль | 8 | 8 | 100 |
| 14. | Нелькан | 10 | 9 | 90,0 |
| 15. | Николаевск-на-Амуре | 81 | 73 | 90,1 |
| 16. | Ноглики | 51 | 51 | 100 |
| 17. | Оха | 56 | 52 | 92,9 |
| 18. | Охотск | 52 | 41 | 78,8 |
| 19. | Пластун | 4 | 4 | 100 |
| 20. | Полины Осипенко | 12 | 12 | 100 |
| 21. | Советская Гавань | 27 | 23 | 85,2 |
| 22. | Тукчи | 20 | 20 | 100 |
| 23. | Тында | 25 | 21 | 84,0 |
| 24. | Хабаровск | 975 | 910 | 93,3 |
| 25. | Хабаровск МВЛ | 80 | 77 | 96,3 |
| 26. | Херпучи | 3 | 3 | 100,0 |
| 27. | Чумикан | 5 | 4 | 80,0 |
| 28. | Шахтерск | 16 | 11 | 68,8 |
| 29. | Экимчан | 19 | 16 | 84,2 |
| 30. | Южно-Курильск | 32 | 31 | 96,9 |
| 31. | Южно-Сахалинск | 137 | 129 | 94,2 |
| Итого: | 2578 | 2374 | 92,1 |

Штатное расписание на 23-х из 31-м аэродромах (аэропортах) укомплектовано в пределах  от 46,2%  до  97,3% (таблица 2.2).

Таблица 2.2

| Службы аэропортов (аэродромов) | Персонал (чел.) | Укомплектованность персоналом (%) |
| --- | --- | --- |
|  | По штату | Фактически |  |
| Аэродромные службы (АС) | 285 | 259 | 90,9 |
| Службы спецтранспорта (ССТ) | 972 | 926 | 95,3 |
| Службы ЭСТОП | 295 | 265 | 89,8 |
| Службы ГСМ | 184 | 146 | 79,4 |
| Службы организации перевозок (СОП) | 842 | 778 | 92,4 |
| Итого: | 2578 | 2374 | 92,1 |

Наименее укомплектованы авиационным персоналом службы:  ГСМ и ЭСТОП.

3. Профессиональная подготовка авиационного персонала.

Таблица 3

| Службы аэропортов (аэродромов) | Количество персонала (чел.) | Уровень профессиональной подготовки (%) |
| --- | --- | --- |
|  | подлежащего обучению на курсах профессиональной переподготовки и повышения квалификации (далее ПП и ПК) | Прошедшего обучение на курсах ПП и ПК |  |
| АС | 57 | 49 | 85,9 |
| ССТ | 121 | 112 | 92,6 |
| ЭСТОП | 80 | 61 | 76,3 |
| ГСМ | 64 | 47 | 73,4 |
| СОП | 264 | 229 | 86,7 |
| Итого: | 586 | 498 | 84,9 |

Наименьший уровень подготовки авиационного персонала в службах: ГСМ и ЭСТОП.

4.Состояние регулярности полетов представлено в таблице 4.1.

Таблица 4.1

| Аэродромы по классам | Количество задержек рейсов | Изменение регулярности (%) |
| --- | --- | --- |
|  | Отчетный период | Предшествующий период |  |
| А | 2301 | 2566 | 10,3 |
| В | 142 | 123 | - 15,4 |
| Г | 218 | 186 | - 17,2 |
| Д | 67 | 95 | 29,5 |
| Е | 161 | 176 | 8,5 |
| Итого: | 2889 | 3146 | 8,2 |

Произошло увеличение количество задержанных рейсов на аэродромах классов:  /В/; /Г/.

Таблица 4.2

| Причины задержек рейсов | Количество задержек рейсов | Изменение регулярности (%) |
| --- | --- | --- |
|  | Отчетный период | Предшествующий период |  |
| Неудовлетворительные метеоусловия | 1145 | 951 | -20,1 |
| Позднее прибытие воздушного судна | 1673 | 2086 | 19,8 |
| По вине служб аэропорта (аэродрома) | 61 | 71 | 14,1 |
| Недостаточная техническая оснащенность аэропорта (аэродрома) | 10 | 38 | 73,7 |
| Итого: | 2889 | 3146 | 8,2 |

При общем улучшении регулярности полетов увеличилось количество задержанных рейсов по неудовлетворительным метеоусловиям.

5. Обеспеченность современными и исправными   в   соответствии  с  расчетом  выполнения планируемых  объемов работ и  учетом местных условий: спецтранспортом, средствами механизации, производственными зданиями, технологическими сооружениями, технологическим оборудованием, средствами связи и оргтехникой.

Таблица 5

| Аэродромы по классам | Спецтранспорт и средства механизации | Производственные здания | Технологические (кое) | Средства связи | Оргтехника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сооружения | Оборудование |  |  |
|  | Обеспеченность % | Исправность % | Обеспеченность % | Исправность % | Обеспеченность % | Исправность % | Обеспеченность % | Исправность % | Обеспеченность % | Исправность % | Обеспеченность % | Исправность % |
| А | 99,8 | 99,6 | 99.9 | 98,1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 99,3 | 100 | 100 |
| В | 98,5 | 98,9 | 100 | 99,2 | 98,2 | 98,1 | 100 | 98,3 | 98,7 | 98,6 | 100 | 100 |
| Г | 92,0 | 96,2 | 97,9 | 49,7 | 95,6 | 98,5 | 90,3 | 99,1 | 86,9 | 99,0 | 89,4 | 97,6 |
| Д | 91,1 | 92,6 | 98,1 | 75,9 | 100 | 90,0 | 98,0 | 98,1 | 97,1 | 97,0 | 96,7 | 96,6 |
| Е | 97,5 | 96,2 | 100 | 99.5 | 91,7 | 95,5 | 93,1 | 97,4 | 77,5 | 95,8 | 91,7 | 90,0 |

Наименьший уровень обеспеченности и исправности:

5.1. Спецтранспортом и средствами механизации  на аэродромах класса - /Д/.

5.2. Производственными зданиями на аэродромах классов      -  /Г/, /Д/.

5.3. Техническими сооружениями на аэродромах классов        -  /Г/,  /Е/.

5.4. Технологическим оборудованием на аэродромах класса   -  /Е/.

5.5. Средствами связи аэродромах классов  -   /Г/,  /Е/.

5.6. Оргтехникой на аэродромах классов     -   /Г/,  /Е/.

6.Объем выполненных  работ  отделом АД и ВП

Таблица 6

| № п/п | Перечень выполненных работ | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Внесено в кодификаторы управления поступивших сведений о присвоении, изменении, отмене кодов авиаперевозчиков, городов, воздушных судов. | 218 |
| 2. | Обработано информационных телеграмм, содержащих сведения об оперативной корректировке расписания движения воздушных судов. | 1226 |
| 3. | Зарегистрировано и внесено в реестр аэропортовых сборов и тарифов. | 160 |
| 4. | Сформировано расписание движения воздушных судов из аэропортов: Хабаровск и Хабаровск МВЛ. | 24 |
| 5. | Инспекционные проверки при выдаче или продлении сертификатов соответствия по видам аэропортовой деятельности. | 64 |
| 6. | Внесено изменений в Государственный реестр аэропортов РФ. | 39 |
| 7. | Инспекционный контроль деятельности авиапредприятий и аэропортов. | 6 |
| 8. | Внесено изменений в реестр аэропортов. | 15 |
| 9. | Продление срока действия удостоверения годности к эксплуатации систем светосигнального оборудования с огнями малой интенсивности. | 5 |

Объем работ выполнен в соответствии с планом производственной деятельности  отдела АД и ВП за 2013 год.

Выводы:

Для поддержания необходимого уровня состояния безопасности по видам аэропортовой деятельности: аэродромное обеспечение, электросветотехническое обеспечение; авиатопливообеспечение воздушных перевозок; осуществление контроля качества авиационных горюче-смазочных материалов; обеспечение обслуживания пассажиров, багажа, грузов и почты - Руководству предприятий необходимо:

1.Укомплектовать службы квалифицированным авиационным персоналом в соответствии со штатным расписанием.

2.Исключить случаи несвоевременного прохождения обучения руководящим составом и специалистами служб на курсах профессиональной переподготовки и повышения квалификации.

3.Организовать своевременный ремонт: спецтранспорта, средств аэродромной механизации, производственных зданий, сооружений и технологического оборудования.

4. Обеспечить персонал средствами связи и современной оргтехникой.

5. Принять меры по техническому оснащению аэропортов (аэродромов) в соответствии с планируемыми объемами выполняемых работ.

Начальник

отдела  АД и ВП                                                                                      Р.Е. Беляев

Состояние безопасности полетов при организации

воздушного движения филиалами ФГУП ОрВД в зоне ответственности.

В период с 01 января по 31 декабря 2013 года комиссиями, назначенными приказами Управления, проводились расследования по 20 авиационным событиям, нарушения порядка использования воздушного пространства РФ, из которых по 13 фактам нарушения порядка ИВП в результате расследования не подтвердились:

05.03.2013 08.40-08.50 UTC информация о полете воздушного судна поступила в ЗЦ ЕС ОрВД от жителя Тимошенко Е.Н. Легкомоторный самолет с верхним расположением крыла выполнял полет по маршруту н.п. Переяславка – н.п. Гродеково – н.п. Могилевка – н.п. Переяславка, бортовой номер, рейс и позывной установить не удалось, высота полета не более 100м. Полет выполнялся вне воздушных трасс. Заявок на ИВП по указанному маршруту не поступало, разрешение и условия не выдавались.

Данное событие классифицируется как нарушение порядка использования воздушного пространства согласно Федеральных правил использования воздушного пространства РФ Главы VII п.147 «а» - использование воздушного пространства без разрешения соответствующего центра Единой системы при разрешительном порядке использования воздушного пространств.

25.05.2013 в Хабаровский ЗЦ ЕС ОрВД в 07 ч. 33 мин. UTC                    поступил телефонный звонок от гражданина Дубовик А.М. о том, в районе железнодорожного моста через р. Амур (утес севернее моста в границах г. Хабаровска  в районе посадочной площадки «Северная») производятся полеты пяти парапланов  (класс воздушного пространства – «С»), с его слов парапланы не зарегистрированы. Информация о полетах пяти парапланов в районе железнодорожного моста через р. Амур начальником смены ЗЦ ЕС ОрВД Караваевым В.В. была доведена в установленном порядке по каналам АФТН формализованным сообщением «АНП» в адреса в соответствии с табелем сообщений ТС-95. В ЗЦ ЕС ОрВД и РЦ ЕС ОрВД заявок на выполнение полетов на парапланах в районе железнодорожного моста через р. Амур (в границах посадочной площадки « Северная») не поступало.

Мероприятия по задержанию владельцев парапланов проводились отделом полиции № 11 г. Хабаровска. По данным доклада наряда полиции, после осмотра местности в предполагаемом районе полетов, лица причастные к нарушению порядка использования воздушного пространства  и сами парапланы не обнаружены. Паропланы, бортовые номера и позывные установить не удалось, высота около 50 м., район железнодорожного моста через р. Амур (ПП "Северная"). Выполнение полетов производилось без разрешения ЗЦ ЕС ОрВД. Факт нарушения использования воздушного пространства Российской Федерации по ст. 147 пункт «а» ФП ИВП, выразившийся в использовании воздушного пространства класса «С»  без разрешения органов ОВД неустановленными сверхлегкими летательными аппаратами, подтверждается. Собственников летательных аппаратов  комиссии установить не удалось.

Данное событие классифицируется как нарушение порядка использования воздушного пространства согласно Федеральных правил использования воздушного пространства РФ Главы VII п.147 «а» использование воздушного пространства без разрешения соответствующего центра Единой системы при разрешительном порядке использования воздушного пространств.

13.06.2013 В 22.38 вертолет Ми-26 № 21442 произвел взлет с а/д Хабаровск (Центральный) и приступил к выполнению маневра по стандартному маршруту вылета по ПВП в северо-восточном направлении  от второго разворота на высоте 300 метров по схеме на н.п. «Свечино».

В 22.43 ВС Боинг-767-300 а/к «Норд Винд» рейс НВС2488 прошел VOR HAB на эшелоне 060 с дальнейшей посадкой на аэродром Хабаровск (Новый),  вертолет Ми-26 № 21442 в этот момент находился в районе 2-ого разворота малого прямоугольного маршрута аэродрома Хабаровск (Центральный) в соответствии с установленной схемой выхода из района аэродрома Хабаровск (Центральный).

По анализу средств объективного контроля установлено взаимное расположение ВС:

- 22.46.11 после выхода ВС рейс НВС2488 на  конечный этап захода на посадку на высоте 600м.,  ВС № 21442 находилось на высоте 370м.,  ВС двигались во встречных параллельных  направлениях, расстояние между ВС 12км. боковое 5,5км.;

- 22.46.20 в формулярах сопровождения обоих ВС появились символы «НОРМ», расстояние между ВС составляло 12 км., боковое 5,5км., вертикальный интервал 210м.;

- 22.46.58  расстояние между ВС составляло 6 км., боковое 5км., вертикальный интервал 100м.;

- 22.47.19 в формуляре сопровождения  ВС рейс НВС2488 появился символ «КОНФЛ», расстояние между ВС составляло  4км., вертикальный интервал 70м.;

- 22.47.34   вертикальный интервал 60м., ВС разошлись левыми бортами.

В период с 22.46.14 до 22.47.34 по информации, отображаемой на экране ААС УВД "Синтез-А2", вертикальный интервал между ВС уменьшился с 230 метров до 60 метров, боковой интервал между ВС уменьшился с 5,5км. до 4км.

В 22. 48 диспетчер КДП МВЛ дал указание экипажу ВС №21442  установить радиосвязь с диспетчером ДПК  и в 22.49 экипаж  доложил диспетчеру ДПК  о пролете н.п. Свечино на высоте 600 метров.

В соответствие с выданным внетрассовым сектором Хабаровского РЦ ЕС ОрВД  разрешением на использование воздушного пространства и требованиями ИПП аэродрома Хабаровск (Центральный) экипаж вертолета Ми-26 ВВС МО РФ №21442 должен был пройти н.п. Свечино на высоте 150м, чем нарушил требование Приложения № 9.2.5 « Схемы выхода из района аэродрома по ПВП и ППП с МК=228град»  ИПП а/д Хабаровск (Центральный).

Несмотря на допущенное экипажем  ВС нарушение установленной схемы выхода из зоны аэродрома, угрозы безопасности полетов в сложившейся на данный момент воздушной обстановки не возникло.

# Данное авиационное событие классифицируется, как нарушение ФП ИВП гл. VII ст. 147 п. «б» – несоблюдение условий, доведенных центром Единой системы в разрешении на использование воздушного пространства.

06.07.2013 в районе ответственности Хабаровского РЦ ЕС ОрВД в 22.30 (UTC) на мониторах КС А УВД появилась метка от воздушного судна с кодом ответчика «2640» выполнявшее полет по китайской территории. В дальнейшем полет воздушного судна выполнялся со смещением в сторону государственной границы КНР с Российской Федерацией и в 23.15 (UTC) воздушное судно с кодом ответчика «2640» пересекло государственную границу РФ в 40 километрах севернее г. Благовещенска. Для определения принадлежности воздушного судна с кодом ответчика «2640» диспетчер ДРУ сектора РЦ-11/12 Хабаровского РЦ ЕС ОрВД вышел на связь с диспетчером КДП г. Благовещенска, а диспетчер ДПК сектора РЦ-11/12 Хабаровского РЦ ЕС ОрВД сообщил о воздушном судне с кодом ответчика «2640» старшему диспетчеру РЦ и исполняющему обязанности РПР.

Старший диспетчер РЦ передал информацию о воздушном судне   с кодом ответчика «2640» в ЗЦ ЕС ОрВД, внетрассовый сектор РЦ и

органы ПВО. Диспетчер ДРУ сектора РЦ-11/12 сообщил информацию о воздушном судне «2640» в координационную группу ПВО. Диспетчер ДПК сектора РЦ-11/12 в 23.25 (UTC) запросила информацию о воздушном судне «2640» у диспетчера Харбинского РЦ. От диспетчера Харбинского РЦ получила ответ, что воздушное судно выполняет фотосъемку госграницы. Данная информация была передана в ЗЦ ЕС ОрВД. ЗЦ ЕС ОрВД довел данную информацию до ГЦ ЕС ОрВД. На момент выполнения полета воздушным судном КНР отсутствовало разрешение ГЦ ЕС ОрВД на использование воздушного пространства (ПЛН), имелось только распоряжение правительства РФ от 10.04.2013 года № 578-р разрешающее выполнять аэрофотосъемку до 31.07.2013 года.

В 01.30 (UTC) от ЗЦ ЕС ОрВД было получено указание от ГЦ ЕС ОрВД о запрещении входа воздушному судну с кодом ответчика «2640» в воздушное пространство РФ без подачи ФПЛ. Эта информация была доведена до диспетчера РЦ Харбин. Но воздушное судно с кодом ответчика «2640» продолжало пересекать государственную границу РФ с КНР, и в 01.53 (UTC) для пресечения нарушения государственной границы РФ с аэродрома «Дземги» был поднят истребитель дежурных сил ПВО. 02.11 (UTC) Хабаровским РЦ ЕС ОрВД подано первичное сообщение АНП. В 02.30 (UTC) установлена радиосвязь с экипажем воздушного судна и передан запрет на вход в воздушное пространство РФ. Экипаж принял эту информацию и в дальнейшем не допускал нарушения государственной границы РФ.

Данное событие классифицируется как нарушение порядка использования воздушного пространства согласно Федеральных правил использования воздушного пространства РФ Главы VII п.147 «а» – использование воздушного пространства без разрешения соответствующего центра Единой системы при разрешительном порядке использования воздушного пространства.

01.08.2013 в адрес Хабаровского ЗЦ ЕС ОрВД в 03.00 (UTC) от очевидца, по телефону поступила информация о выполнении полетов гидросамолетом без опознавательных знаков в бухте Ливадия Приморского края.

В 03.15 (UTC) информация была доведена до дежурной смены Хабаровского ЗЦ ЕС ОрВД. Заявок на использование воздушного пространства в оперативные органы ЕС ОрВД не поступало.

Воздушное пространство над бухтой Ливадия частично входит в опасную зону UHD 415 (полигон Анна), аэродрома Николаевка морской авиации Тихоокеанского флота, и дополнительно, является воздушным пространством приграничной полосы.

Информация о выполнении полетов гидросамолетом без опознавательных знаков в бухте Ливадия, была доведена до оперативного дежурного управления внутренних дел по Приморскому краю, оперативного дежурного транспортной полиции по Приморскому краю, в группу координирования использования воздушного пространства.

Принятыми мерами нарушителя использования воздушного пространства задержать не удалось. Собственника воздушного судна установить не удалось.

Данное событие классифицируется как нарушение порядка использования воздушного пространства согласно Федеральных правил использования воздушного пространства РФ Главы VII п.147 «а» – использование воздушного пространства без разрешения соответствующего центра Единой системы при разрешительном порядке использования воздушного пространства.

08.09.2013 информация о полете воздушного судна поступила во внетрассовый сектор Хабаровского РЦ ЕС ОрВД от специалиста по координированию использования воздушного пространства Алехина С.В., который получил данную информацию от руководителя полётов аэродрома Новонежино по телефону.

При проведении полетов 08 сентября 2013 года помощник руководителя полетов доложил о наличие постороннего ЛА на посадочном курсе, удаление полтора – два километра от ВПП. ЛА «нарушитель» выполнял хаотические маневры на высоте 50 -200 метров. На аэродроме в это время проводились полеты по заявке № 44258 УТП, с курсом взлета и посадки 115о. Экипажи,   находящиеся   в   воздухе,   немедленно   были   оповещены   о  наличии «постороннего ЛА» на посадочном курсе. Было принято решение, о посадке самолетов с обратным курсом, при попутном ветре. КВС возвращающегося на аэродром вертолета, по заявке №1268 доложил о нахождении в районе четвёртого разворота, джипа типа «TOYOTA-SURF», государственный номер А786 АР.

Информацию о несанкционированном полете большой радиоуправляемой модели самолета, мешающей полетам на аэродроме Новонежино, Алехин СВ. по телефону довел до помощника ОД УВД по Приморскому краю Усик. Информации о задержании нарушителей от ОД УВД по Приморскому краю не поступало, принадлежность и базирование ВС, комиссии установить не удалось.

Данное событие классифицируется как нарушение порядка использования воздушного пространства согласно Федеральных правил использования воздушного пространства РФ Главы VII п.147 «а» – использование воздушного пространства без разрешения соответствующего центра Единой системы при разрешительном порядке использования воздушного пространства.

18.10.2013 Начальником ГЦ ЕС ОрВД для обеспечения безопасности воздушного движения 18.10.2013г. в границах Петропавловск-Камчатского РЦ ЕС ОрВД установлен Временный режим ВР-1838 с 23.00 (UTC) 17.10.2013г. до 02.00 18.10.2013г. (UTC) на высотах от 0 до 7900м, закрывающий воздушное пространство в районах аэродромов Палана и Тигиль. Командир воздушного судна Панченко В.И., зная о наличии Временного режима запросил разрешение на выполнение полета. Диспетчер КДП МВЛ выдал диспетчерское разрешение на выполнение полета рейса несмотря на запрет ДЕ9415. Вертолет Ми-8 регистрационный номер RA-25195, с 22-мя пассажирами на борту, произвел взлет в закрытое Временным режимом воздушное пространство, без разрешения на ИВП. О факте начала деятельности по использованию воздушного пространства диспетчер КДП МВЛ сообщил в адрес своих ЗЦ и РЦ ЕС ОрВД. Оперативные органы Хабаровского ЗЦ ЕС ОрВД и Петропавловск-Камчатского РЦ ЕС ОрВД не проконтролировали соблюдение требований ФП ИВП в установленной для них зоне и районе, а начальником дежурной смены Хабаровского ЗЦ ЕС ОрВД не приняты меры по прекращению нарушения порядка использования воздушного пространства воздушным судном-нарушителем.

В 04.35 (UTC) 18.10.2013г., опять-таки без разрешения на ИВП, получив диспетчерское разрешение от диспетчера КДП МВЛ Тигиль экипаж вертолета Ми-8, регистрационный номер RA-25195, произвел взлет, совершил обратный перелет с аэродрома Тигиль на аэродром Палана, на котором и совершил посадку в 05.22 (UTC) 18.10.2013г.

Поступающие стандартные сообщения, касающиеся обслуживания воздушного движения в границах района ответственности,  диспетчер ПИВП Петропавловск-Камчатского РЦ ЕС ОрВД не контролировал. О выполнении полета воздушным судном-нарушителем порядка использования воздушного узнал от дежурной смены Хабаровского ЗЦ ЕС ОрВД установившей этот факт на этапе полета по обратному маршруту.

Данное событие классифицируется как нарушение порядка использования воздушного пространства согласно Федеральных правил использования воздушного пространства РФ Главы VII п.147 «а» – использование воздушного пространства без разрешения соответствующего центра Единой системы при разрешительном порядке использования воздушного пространства и «д» - несоблюдение установленного временного режима полетов.

В таблице содержится информация о нарушениях порядка использования воздушного пространства Российской Федерации за 2013 год, в сравнении с 2012 годом.

| Вид нарушения порядка ИВП | Число нарушений |
| --- | --- |
|  | 2012 год | 2013год |
| Использование воздушного пространства без разрешения соответствующего центра Единой системы. | 5 | 6 |
| Несоблюдение условий, доведенных центром Единой системы в разрешении на использование воздушного пространства | 2 | 1 |
| Несоблюдение установленного временного режима полетов. | - | 1 |
| Всего | 7 | 8 |

Анализ данных приведенных в таблице позволяет сделать вывод о том, что общее количество нарушений, порядка использования воздушного пространства Российской Федерации за 2013 год, по сравнению с  2012 годом увеличилось.

Основными нарушителями порядка использования воздушного пространства в 2013 году являются частные лица, выполняющие полеты на парапланах свободного полета, а также легкомоторных воздушных судах.

# При расследовании авиационных событий связанных с нарушением  ФП ИВП комиссиями давались следующие рекомендации рекомендации:

# - по изучению руководящих документов по использованию воздушного пространства Российской Федерации;

# - порядок взаимодействия с оперативными органами ЕС ОрВД.

За 2013 год проводились расследования еще по тринадцати случаям нарушений   ФП ИВП гл. VII ст. 147 п. «а» – использование воздушного пространства без разрешения соответствующего центра Единой системы при разрешительном порядке использования воздушного пространства.

В результате проведенных расследований комиссия считает, что нарушения порядка использования воздушного пространства Российской Федерации по ст. 147 пункт «а» ФП ИВП (использование воздушного пространства без разрешения соответствующего центра Единой системы при разрешительном порядке использования воздушного пространства) не подтверждаются.

Начальник отдела ОИВП                                                                Ю.А. Суховерхов

Анализ  работы отдела организации АКПС за 2013 год

Организация поискового и аварийно-спасательного обеспечения полётов (ПСО) авиации в зоне авиационно-космического поиска и спасания Дальневосточного МТУ  ВТ Росавиации (далее Управление)  в 2013 году проводилась в соответствии с главой XIII  Воздушного кодекса Российской Федерации N 60-ФЗ от 19 марта 1997 года, Административным регламентом  Росавиации  по оказанию услуг по авиационно-космическому поиску и спасанию в Российской Федерации, Административным регламентом Федерального агентства воздушного транспорта предоставления государственной услуги по организации и проведению в установленном порядке обязательной сертификации аэропортов и ведению Государственного реестра аэропортов Российской Федерации и другими нормативно-правовыми актами,  регламентирующими деятельность в системе авиационно-космического поиска и спасания, поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов.

- Дежурство поисково-спасательных сил и средств

В отчётный период в зоне авиационно-космического поиска и спасания Управления  несли дежурство в системе ПСО полётов 20 воздушных судов разных ведомств на 19 аэродромах. Из них 9 самолётов и 11 вертолётов.

Круглосуточное дежурство проводилось на 17 аэродромах, дежурство по регламенту на 2 аэродромах.

Дежурство поисково-спасательных сил и средств зоны АКПС было организовано по суточным планам. Планы доводились до ГКЦПС ЕС АКПС, командования ВВС и ПВО, в оперативные органы ЕС ОрВД зоны, КЦПС соседней зоны.

Существенным недостатком организации ПСО полетов в зоне является ограниченный состав вертолетного парка с тенденцией сокращения, заменой на ПСВС Ан-2.  Осуществление поисково-спасательных работ на самолете Ан-2 в ряде случаев весьма проблематично, а  проведение первоочередных эвакуационных работ не предоставляется возможным.

Прикрытие зоны по районам  в поисково-спасательном отношении крайне неравномерно.

Район № 6 «Хабаровский» - район Амурской области прикрывается только самолетом Ан-2, что явно недостаточно для проведения поисково-спасательных работ, не говоря уже об эвакуационных работах.

Район № 7 «Сахалинский» - сложные климатические условия,  охватывает большое водное пространство, а прикрытие осуществляется тоже только самолетом Ан-2.

Район № 8 «Владивостокский» - также охватывает большое водное пространство, на данный период на дежурстве остался, опять же, только самолет Ан-2 в аэропорту Дальнереченск.

- Проверка дежурных поисково-спасательных сил и средств

В целях повышения качества организации ПСО полётов, согласно ежемесячно составляемым графикам, проводились проверки дежурных поисково-спасательных сил и средств, в зоне авиационно-космического поиска и спасания Управления.

За  2013 год  к проверкам оперативной готовности привлекались: авиакомпании – 187 раз; региональные поисково-спасательные базы – 163 раза; экипажи поисково-спасательных ВС – 187 раз.

По результатам проверок предоставлялись докладные записки и отчёты от РКЦПС, по которым проводился анализ выявленных недостатков, принимались меры по их устранению.

Большое внимание уделялось отвлечению ПСВС от дежурств по ПСО полётов на выполнение грузоперевозок, санитарных заданий, дотационных рейсов и других работ.

- Организация обеспечения запуска космических объектов

По отдельно разработанным планам осуществляется контроль проведения мероприятий по ПСО  запусков и посадок транспортных пилотируемых кораблей «Союз ТМА». За 2013 год проведено 4 ПСО  запусков космических объектов в зоне.

- Поисково-спасательные операции (работы)

В отчётный период  проведено  12 поисково-спасательных работ:

19.01.13  ПСР по поиску и эвакуации пассажиров и членов экипажа Ми-8 «Авиашельф» ГА РФ, произведшего вынужденную посадку вне аэродрома из-за отказа основной гидросистемы. Эвакуировано 13 чел. на аэр. Ноглики. Пострадавших нет;

27.01.13 - 30.01.13 проводились ПСР в районе бедствия  РШ «Шанс-101»;

25.03.13  ПСР по поиску и эвакуации  3 членов экипажа вертолета Ми-8МТВ-1 RА-22986 авиакомпании «Камчатские авиалинии», совершивших грубую посадку повлекшую опрокидывание  вертолета на правый  борт. Пострадавших нет.

07.04.2013  ПСР по факту невыхода на связь в установленное время вертолета Ми-2 рег. 15756  авиакомпании «КамчатИмпекс». С опозданием на 01.55 экипаж  Ми-2 самостоятельно вышел на связь. Борт порядок.

06.06.2013 - 08.06.2013  ПСР по поиску вертолета Ми-8 рег. 95370 ДОСААФ  РФ, выполнявшего полет по маршруту  Тугур –  Бриакан. Погибли 4 члена экипажа и 1 пассажир.

19.06.2013  ПСР по поиску и эвакуации экипажа вертолета Ми-8 рег. 22750 авиакомпании «Дельта К» ОАО ПКАП, выполнявшего полет по маршруту Маган – Сангар. Грубая посадка. 3 члена экипажа эвакуированы.

28.06.2013  ПСР по поиску и эвакуации экипажа и пассажиров самолета Ан-2 рег. 00408 ДОСААФ РФ, выполнявшего полет по маршруту Хабаровск – Самарга.  Вынужденная посадка. Эвакуированы 2 члена экипажа и 7 пассажиров.

02.07.2013 – 03.07.2013  ПСР по поиску Ми-8 рег. 22657 авиакомпании «Полярные авиалинии», выполнявшего полет по маршруту п. Депутатский – п. Усть-Янск. Погибли 24 пассажира, эвакуировано 3 члена экипажа, 1 пассажир.

16.08.2013 ПСР по поиску Ан-2 рег. 01419 авиакомпании «Полярные авиалинии», выполнявшего полет по маршруту  Вилюйск –  Угулет. Вынужденная посадка. Эвакуировано  2 члена экипажа,  9 пассажиров.

19.08.2013  ПСР по поиску Ми-8 рег. 25575 авиакомпании «Ю-Тэйр», выполнявшего полет по маршруту  Б.Камень- Кневичи. Вынужденная посадка. Эвакуировано 3 члена экипажа, 9 пассажиров.

09.09.2013  ПСР по поиску Ми-2 рег. 00507 Южно-Сахалинской ДОСААФ, выполнявшего полет по маршруту Старорусское – Взморье. Погибли 1 член экипажа, 2 пассажира.

24.12.2013 ПСР по поиску маломерного судна, вышедшего из н.п. Ивашка в п. Оссора. Найдено и эвакуировано 3 человека.

В  2013 году  17 раз, по различным причинам, приводились в готовность дежурные силы и средства ПСО полетов.

Неоднократно привлекались к ПСО авиакомпании и организации, имеющие воздушные суда, способные выполнять работы по поиску и спасанию в зоне ответственности Управления.

- Проведение мероприятий по совершенствованию ПСО полётов

в зоне поиска и спасания

В целях отработки единой методики подготовки и выполнения воздушных тренировок, повышения классной квалификации и в  соответствии с годовым планом работы отдела организации АКПС осуществлялась разработка, контроль и  проведение инструктивно-методических сборов по подготовке инструкторов-парашютистов, соревнований спасателей Региональных поисково-спасательных баз Дальневосточного федерального округа.

В период с 01  по 08 июля 2013 года на базе Арсеньевского АСТК (г. Арсеньев) была проведена совместная воздушно-десантная подготовка работников РПСБ первоначального и среднего уровня подготовки. В подготовке приняли участие 24 человека. С 10 по 19 сентября 2013 года на базе филиала «Дальнереченская РПСБ» ФКУ «Дальневосточный АПСЦ» был проведен инструктивно-методический сбор парашютистов-инструкторов, работников федеральных казенных учреждений Региональных поисково-спасательных баз Дальневосточного федерального округа.  В сборе приняли участие 45 человек.

Основной целью подготовки и сбора являлись отработка единой методики организации проведения воздушных тренировок, обмен опытом спасателей по практическим вопросам при организации и проведении ПСР. Так же на сборах решались задачи по выполнению прыжков с парашютом на ограниченную площадку, повышение уровня парашютной и десантной подготовки. Мероприятия, согласно плану проведения сборов,  были выполнены практически в полном объёме, цели сборов достигнуты.

В период сбора, с 17 по 19 сентября 2013 года, на базе Дальнереченской РПСБ проводились командные соревнования спасателей ФКУ РПСБ Управления, в которых приняли участие 7 команд. Анализ результатов по итогам проведения соревнований показал возросший уровень профессионального мастерства каждого участника и команд в целом.

Существенным недостатком является отсутствие типовых ведомственных программ подготовки спасателей как первоначальной подготовки, так и при повышении квалификации с учетом специфики работы спасателя на воздушном транспорте.  Методика  подготовки работников Региональных поисково-спасательных баз и специалистов парашютно-десантных групп предприятий гражданской авиации от 10 декабря 1991 года так же требует переработки.

В большинстве Региональных поисково-спасательных баз воздушная тренировка сводится к выполнению прыжков с парашютом, которые зачастую носят спортивный характер, без выполнения специфических для выполнения поисково-спасательных операций задач. Мало уделяется внимания работе на спусковых устройствах и подъемно-спусковых механизмах с вертолета в режиме висения, хотя именно эти работы являются главенствующими при выполнении ПСР.

В 2013 году проведено 3 совместных совещания с представителями филиала «Аэронавигация Дальнего Востока», ФКУ «Дальневосточный АПСЦ» по вопросам  организации и проведения проверок готовности дежурных сил и средств по ПСО.

29 октября 2013 года с целью повышения устойчивости управления силами и средствами поиска и спасания, качества и эффективности поисково-спасательного обеспечения полетов, повышения уровня подготовки спасателей к выполнению задач по предназначению проведено инструктивно-методическое занятие с руководящим составом ФКУ «Дальневосточный АПСЦ», ФКУ РПСБ, АКЦПС, начальниками филиалов на тему: «Организация поиска и спасания в зоне АКПС Дальневосточного МТУ ВТ Росавиации». В инструктивно-методическом занятии приняло участие 12 руководителей ФКУ ДВ АПСЦ, ФКУ РПСБ.

- Подготовка к работе в весенне-летний и осенне-зимний периоды

Мероприятия по контролю подготовки поисково-спасательных формирований (РПСБ) к работе в весенне-летний период (ВЛП) и осенне-зимний (ОЗП) периоды отработаны. Проверки РПСБ проводились согласно  плану проверок и в соответствии с распоряжениями начальника Управления. Были проведены выездные проверки подготовки к работе в ВЛП филиалов ФКУ «ДВ АПСЦ» Магаданская РПСБ и Якутская РПСБ, ФКУ «Сахалинская РПСБ», к работе в ОЗП Благовещенского, Николаевского-на-Амуре и Охотского филиалов  ФКУ «Хабаровская РПСБ», Владивостокского филиала ФКУ «ДВ АПСЦ».  При проведении проверок основное внимание было сосредоточено на   сезонном состоянии технических и специальных средств поиска и спасания, физической и специальной (парашютной, водолазной, медицинской) подготовке спасателей, способности к действиям в любое время суток, а также в горно-лесистой местности и на водной поверхности, в сложных метеорологических условиях, комплексной готовности спасателей к выполнению стоящих перед ними задач. Проведенные проверки оформлялись актами. Подвергались анализу полученные из ФКУ «ДВ АПСЦ» и  ФКУ РПСБ доклады о подготовке и готовности к работе в ВЛП и ОЗП.

7.  Работа аттестационной комиссии

Согласно приказу Дальневосточного МТУ ВТ Росавиации от 17.10.2013 
№ 282  создана Территориальная аттестационная комиссия  по аттестации поисково-спасательных и аварийно-спасательных служб (формирований), спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя, осуществляющих свою деятельность на воздушном транспорте.

Работа Региональной ведомственной аттестационной комиссии (РВАК) и Территориальной аттестационной комиссии (ТАК) осуществлялась согласно плану. В  2013 году проведено 13 заседаний комиссии РВАК и ТАК, на которых рассмотрены документы на присвоение и подтверждение классной квалификации на 100 человек, в том числе 68 человек личного состава служб ПАСОП аэропортов.

Присвоение:

спасатель 3 класса – 29 чел.;

спасатель                - 45 чел.

Подтверждение:

спасатель 2 класса  – 2 чел.;

спасатель 3 класса – 15 чел.;

спасатель                 -  9 чел.

За период с октября по декабрь 2013 года с участием специалистов отдела организации АКПС  проведена аттестация служб ПАСОП аэропортов Благовещенск и Южно-Сахалинск.

- Работа территориальной квалификационной комиссии

За 2013 год проведено 12 заседаний ТКК, на которых рассмотрены документы на 46 человек.

Присвоение классной квалификации:

«Парашютист-инструктор 2 класса» - 2 чел.,

«Парашютист-инструктор 3 класса» - 5 чел.,

ходатайство в  ВКК  на присвоение 1 класса - 1 чел.

Продление классной квалификации:

«Парашютист-инструктор 1 класса» - 17 чел.,

«Парашютист-инструктор 2 класса» - 10 чел.,

«Парашютист-инструктор 3 класса» - 11 чел.,

9. Аварийно-спасательное и противопожарное обеспечение полетов

Поисковое и аварийно-спасательное обеспечение полетов на территории деятельности Управления осуществляется службами поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов  аэропортов (далее - служба ПАСОП) в соответствии с требованиями нормативных правовых документов.

По состоянию на 31.12.2013 года все аэропорты, подконтрольные Управлению, имеют действующие Сертификаты соответствия по поисковому и аварийно-спасательному обеспечению.

В 2013 году службы ПАСОП и аварийно-спасательные команды авиапредприятий 410 раз приводились в готовность по сигналу «Тревога», из них 24 – реальных и 386 – учебных. Наибольшее количество реальных аварийных посадок ВС с объявлением сигнала «Тревога» совершено на аэродромах Хабаровск (Новый) - 7 раз и Южно-Сахалинск (Хомутово) - 7 раз. По сравнению с 2012 годом число аварийных посадок ВС с приведением в готовность пожарно-спасательных расчетов уменьшилось на аэродроме Хабаровск (Новый) с 12 до 7 раз и на аэродроме Южно-Сахалинск с 8 до 7 раз.

За отчетный период в ОАО «Хабаровский аэропорт» проведено 49 тренировок штатного и нештатного АСФ по отработке приемов тушения пожаров, эвакуации пострадавших и оказания первой медицинской помощи, эвакуации ВС, потерявшего способность самостоятельно двигаться. Проведено комплексное учение совместно с силами ГУ МЧС по Хабаровскому краю по тушению пожара силовой установки ВС, эвакуации пассажиров и членов экипажа. Проведено комплексное учение совместно с аварийно-спасательным формированием ООО «ТЗК-АЭРО» по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного характера на опасном производственном объекте – склад ГСМ на ТЗК ООО «ТЗК-АЭРО».

В ОАО «Международный аэропорт Владивосток» личным составом пожарно-спасательной команды, медицинским расчетам проводились ежемесячные тренировки по отработке приемов тушения пожаров, эвакуации пострадавших и оказания первой медицинской помощи. С нештатными расчетами АСК проведено 48 практических тренировок по действиям при авиационном происшествии.

В период подготовки к ВЛП и ОЗП в авиапредприятиях проводится проигрывание оперативного плана по тушению пожара на воздушных судах.

Согласно планам проведения тренировок с личным составом служб 
ПАСОП в аэропортах проводятся тренировки по пожарно-строевой подготовке.

За 2013 год по сигналу «Тревога» в связи с аварийными посадками воздушных судов в аэропортах 24 раза приводились в действие пожарно-спасательные расчеты служб ПАСОП и расчеты АСК, из них:

- 7 раз в аэропорту Хабаровск (Новый);

- 7 раз в аэропорту Южно-Сахалинск;

- 5 раз в аэропорту Ноглики;

- 3 раза в аэропорту Владивосток;

- 2 раза в аэропорту Комсомольск-на-Амуре (Хурба).

Во всех случаях действия пожарно-спасательных расчетов обеспечили безопасность при производстве аварийных посадок воздушных судов.

По сравнению с 2012 годом произошло уменьшение  числа аварийных посадок ВС с приведением в действие пожарно-спасательных расчетов служб ПАСОП и расчетов АСК аэропортов, с 34 раз (2012 год) до 24 раз.

За  2013 год Управлением проведено 10 инспекционных проверок аэропортов на соответствие сертификационным требованиям в части поискового и аварийно-спасательного обеспечения.

Выдано 15 Сертификатов соответствия по поисковому и аварийно-спасательному обеспечению.

За отчетный период проведен инспекционный контроль 15 аэропортов с целью подтверждения соответствия сертификационным требованиям в части поискового и аварийно-спасательного обеспечения.

На основании Актов оценки технического состояния пожарных автомобилей продлен  срок эксплуатации 33 пожарным автомобилям. Количество пожарных автомобилей, требующих продление срока эксплуатации, остается прежним.

В рамках образования Федерального казенного предприятия «Аэропорты Приамурья» приобретены 2 аэродромных пожарных автомобиля АА-8.0/(30-60) (4320) Урал 2012 года выпуска в аэропорты Тында и Зея.

В ОАО «Международный аэропорт Владивосток» приобретен и введен в эксплуатацию аэродромный пожарный автомобиль АА-9,0-(60-70)-50/3 (65222) КАМАЗ 2013 года выпуска.

В 2012 году также было приобретено 3 аэродромных пожарных автомобиля (2 – ОАО «Хабаровский аэропорт», 1 – ОАО «Авиакомпания «Восток»).

Во всех авиапредприятиях созданы и действуют пожарно-технические комиссии.

Подготовка личного состава ВПО СПАСОП организуется на основе разработанных планов учебной подготовки пожарно-спасательных расчетов и планов проведения учений нештатных аварийно-спасательных формирований.

Результаты деятельности Управления в области поискового и

аварийно-спасательного обеспечения полетов за 2013 год в сравнении

с 2012 годом представлены в таблице:

| Наименование показателя | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- |
| Количество инспекционных проверок | 17 | 10 |
| Количество инспекционных контролей | 9 | 15 |
| Продление срока эксплуатации пожарных автомобилей | 32 | 33 |
| Количество приобретенных пожарных автомобилей | 3 | 3 |
| Повышение/понижение категории аэродромов по УТПЗ | -/- | 3/- |
| Приостановление полетов ВС в аэропортах | - | 1 |
| Количество выданных Сертификатов соответствия | 20 | 15 |

Службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов и аварийно-спасательные команды авиапредприятий, подконтрольных Управлению, уровень их подготовки, состояние аварийно-спасательного оборудования и техники обеспечивают постоянную готовность к проведению поисковых и аварийно-спасательных работ при авиационных происшествиях.

- Нормативно-правовая деятельность

Подготовлено 149 распорядительных документов по вопросам деятельности отдела организации АКПС по следующим направлениям: повышение эффективности подготовки спасателей, проверки готовности дежурных поисково-спасательных сил и средств, работы по организации авиационно-космического поиска и спасания и контроля за ПСО в зоне ответственности Управления, работы по организации сертификации аэропортов по виду аэропортовой деятельности «поисковое и аварийно-спасательное обеспечение полетов», аттестация аварийно-спасательных служб (формирований), спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя, осуществляющих свою деятельность на воздушном транспорте.

- Основные задачи отдела на 2014 год

В рамках своей компетенции в  2014 году продолжить совершенствование организации дежурства поисково-спасательных сил и средств и органов обслуживания воздушного движения (управления полётами) в системе авиационного поиска и спасания, аварийного оповещения соответствующих поисково-спасательных служб о воздушных судах, терпящих или потерпевших бедствие, организацию и проведение поисково-спасательных работ в отношении воздушных судов, терпящих или потерпевших бедствие, управления поисково-спасательными силами и средствами.

Основные усилия отдела организации АКПС сосредоточены на:

- подготовке и организации аттестации поисково-спасательных служб, аварийно-спасательных служб (формирований), спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя;

-  ПСР;

- контроле  структур, осуществляющих поиск и спасание пассажиров и экипажей воздушных судов, терпящих или потерпевших бедствие;

- контроле выполнения договорных обязательств авиакомпаниями, поставляющими дежурные поисково-спасательные воздушные суда;

- поиске и эвакуации с места посадки космонавтов и спускаемых космических объектов или их аппаратов (за исключением космических объектов военного назначения);

- организации  и проведении сертификации аэропортов по виду аэропортовой деятельности «поисковое и аварийно-спасательное обеспечение полетов»;

- контроле за деятельностью служб ПАСОП и аварийно-спасательных команд авиапредприятий, подконтрольных Управлению;

- осуществлении контроля за продлением сроков эксплуатации аэродромных пожарных автомобилей авиапредприятий, подконтрольных Управлению.

Заместитель начальника

отдела организации АКПС                                                                 А.И. Субботин

Обеспечение безопасности полетов службами ЭРТОС филиалов ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» в Хабаровской зоне ЕС ОрВД в 2013 году

- Анализ обеспечения безопасности полетов, обстоятельств

и причин отказов и неисправностей средств РТОП и авиационной электросвязи.

В Хабаровской зоне ЕС ОрВД осуществляют производственную деятельность по ОрВД четыре филиала ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

Безопасность полетов средствами РТОП и авиационной электросвязи, системами электроснабжения и резервными дизельгенераторами обеспечена.

За отчетный период имел место один авиационный инцидент.

02.02.2013 экипаж самолета А-320 выполнял заход на посадку по РМС с МК пос-192 градуса на аэродроме Южно-Сахалинск (Хомутово).

На глиссаде произошёл отказ автопилота ВС по причине выхода из строя курсового радиомаяка СП-90 с МК пос-192 градуса, о чём диспетчер доложил экипажу ВС. Экипаж выполнил уход на второй круг с последующим заходом на посадку системе СП-80 с МК пос-012. Посадка выполнена в штатном режиме.

Причина авиационного инцидента:

- сложные метеоусловия, произошло налипание мокрого снега;

- специалистами филиала «Аэронавигация Дальнего Востока» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» не в полном объёме выполнен Бюллетень предприятия-разработчика системы посадки СП-90 по защите курсовых антенн системы посадки от мокрого снега, обледенения и птиц.

По факту данного события было проведено расследование и подготовлены рекомендации по недопущению аналогичных случаев.

В 2013 году авиационных происшествий и инцидентов, связанных с нарушениями в работе средств РТО и связи не было.

В 2013 году выявлено 24 отказа средств РТОП продолжительностью -687,5 часа (в 2012 году было 22 отказов средств РТОП).

Наибольшее количество неисправностей на средствах РТОП вызваны в подавляющем большинстве низким качеством промышленного электроснабжения, комплектующих изделий и их износом.

Отмеченные случаи отказов средств РТОП вызваны техническими или метеорологическими причинами. И только два случая отказа произошли по вине инженерно-технического персонала.

В 2013 году зафиксировано 452 отключения каналов связи и 1697 отключений электроэнергии (что в два раза больше чем в 2012 году).

Все нарушения и остановки произошли в связи с проведением ремонтно-восстановительных и регламентных работ предприятиями - поставщиками услуг связи и электроэнергии.

- Техническое состояние средств РТОП и связи.

Значительное внимание уделялось задаче поддержания эксплуатационной готовности и модернизации средств радиотехнического обеспечения полетов, внедрению новых средств и технологий CNS/ATM.

В декабре 2013 года был введён в эксплуатацию Сахалинский центр ЕС ОрВД, оснащенный оборудованием УВД и связи, системой ближней навигации, моноимпульсным вторичным радиолокатором, КСА ПИВП, модернизирована трассовая радиолокационная позиция и трассовый радиолокационный комплекс.

В декабре 2013 года был введён в эксплуатацию комплекс средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Николаевск-на-Амуре, включая оснащение аэродромным радиолокационным комплексом, системой ближней навигации, КСА ПИВП, средствами радиосвязи.

В филиале «Аэронавигация Северо-Востока» 24 декабря 2013 года введено в эксплуатацию новое технологическое здание Магаданского укрупненного центра Единой системы организации воздушного движения (ЕС ОрВД) России, построенное в рамках реализации федеральной целевой программы «Модернизация Единой системы ОрВД Российской Федерации (2009–2020 гг.)».

Диспетчерские рабочие места оборудованы КСА УВД «Альфа», СКРС «Мегафон», КСА ПВД «Планета», ИСС «Консультант».

В Магаданском центре развернут сегмент автоматического зависимого наблюдения АЗН-К (оснащен российским оборудованием), который наглядно демонстрирует огромные преимущества перспективных систем связи, навигации и наблюдения. По мнению ведущих специалистов альтернативы этой технологии, позволяющей определять местоположение воздушных судов в любой точке земного шара с точностью «в пределах собственной тени» в настоящее время нет, особенно там, где РЛС отсутствуют. Это продиктовано также и экономическими соображениями.

За прошедший год работали по выполнению мероприятий в рамках федеральных целевых программ, которые действуют на территории Дальнего востока: «Развитие ГЛОНАСС», «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года», «Модернизация единой системы организации воздушного пространства Российской Федерации»,  «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007 - 2015 годы».

Проводятся работы по обязательной сертификации юридических лиц, осуществляющих аэронавигационное обслуживание, а также объектов ЕС ОрВД. В 2013 году прошли сертификацию: 3 службы ЭРТОС, 112 объектов РТОП и связи.

За отчётный период введено в эксплуатацию 39 объектов РТОП и 441 комплект оборудования РТОП и авиационной электросвязи, списано 636 комплектов оборудования.

| Филиал | Всего средств РТОП и авиационной электросвязи | Из них с продлённым ресурсом | Укомплектован. обслуживающим персоналом, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество | % |  |
| Аэронавигация Дальнего Востока | 2214 | 1398 | 63 | 98 |
| Аэронавигация Северо-Восточной Сибири | 661 | 594 | 90 | 95 |
| Аэронавигация Северо-Востока | 1023 | 511 | 50 | 93 |
| Камчатаэронавигация | 648 | 308 | 48 | 92 |
| Итого: | 4546 | 2811 | 62,8 | 94,5 |

Как видно из таблицы, парк оборудования устарел морально и физически. Необходимо ускорить решение вопроса поставки в филиалы современных средств.

- Ремонт средств РТОП и связи

Ремонт средств РТОП и АС производился по гарантийным обязательствам поставщиков, а также на основе договоров на послегарантийный ремонт. При наличии возможности ремонт осуществлялся силами службы ЭРТОС.

4.Метрологическое обеспечение ТО

В 2013г. было поверено 734 средства измерений. Отремонтировано 86 приборов. Для проведения измерений выходных параметров средств РТОП и связи, для проведения регламентов технического обслуживания средств измерений достаточно. Составлены графики поверки измерительных приборов на 2014год и заключены договора.

- Укомплектованность инженерно-техническим персоналом служб ЭРТОС

Укомплектованность служб ЭРТОС филиалов и состояние профессиональной подготовки инженерно-технического персонала позволяет обеспечивать на должном уровне техническую эксплуатацию объектов РТОП и авиационной электросвязи.

- Проблемные вопросы.

Очень остро стоит вопрос об обеспечении квалифицированными кадрами особенно на Крайнем Севере. Тяжелая социальная обстановка в населенных пунктах где располагаются объекты и проживают специалисты, вынуждает людей увольняться. В поселках разрушена инфраструктура, часто нет больниц школ и т.п. Необходимо предпринимать срочные меры, стимулирующие работников, а в некоторых случаях переходить на вахтовый метод обслуживания (ТРЛП Чайбуха в филиале АСВ).

- Отсутствуют радиопрозрачные укрытия на РЛП Певек и Мыс Шмидта, что вызывает трудности в обеспечении бесперебойной работы трассовых радиолокационных комплексов (ТРЛК) «Лира-Т» из-за влияния климатических факторов (ветер, обледенение).

- Требуют замены в первую очередь средства ГГС с диспетчерскими пультами, радиооборудование ВЧ/СЧ диапазона, приводные радиостанции.

- В процессе развития спутниковой сети связи филиалов, возникают осложнения связанные с ограничением частотного ресурса орбитальной группировки и использованием, в основном, спутника связи «Экспресс-140». Необходимо увеличение пропускной способности системы с резервированием каналов через различные спутники.

- Линейно-кабельные сооружения, особенно в северных районах из-за климатических условий, в большинстве своём находятся в неудовлетворительном состоянии. Работа по замене кабельных линий связи на радиорелейные линии связи и беспроводные системы передачи данных встречает серьезные проблемы, связанные с получением соответствующих разрешений на использование радиочастотного спектра. Сроки рассмотрения заявок на частоты нередко превышают 1 год.

- Несмотря на большой объём работ по энергоснабжению ситуация с энергоснабжением объектов РТОП и связи (в особенности в арктических регионах), вызванная износом энергетических объектов, остается достаточно сложной.

- Не произведена летная проверка локальных контрольно-корректирующих станций ЛККС-А-2000, из-за чего эксплуатация данных средств для целей УВД невозможна.

- К недостаткам в метрологическом обеспечении служб ЭРТОС филиала «Аэронавигация Северо-Восточной Сибири» следует отнести значительный износ средств измерений.

Заместитель начальника отдела                                                          В.А. Втюрин

Приложение 1.

Описание событий

Хабаровский край

КГУП “Хабаровские авиалинии”

26.02.2013 при выполнении рейса НИ401, на самолете Ан-26-100 RA-26105, в наборе высоты, на Н=80…100м, произошло растрескивание внешнего слоя обогреваемого стекла.

Причиной АИ, явился конструктивно-производственный недостаток электрообогреваемого стекла А-10 заводской  №10340070504.

15.03.2013 аэродром Хабаровск (Новый) при выполнении рейса НИ 9211 на самолете Як-40 RA-88251, после взлета на высоте 200 метров, отказ левого двигателя.

Продлено до завершения исследования отказавшего двигателя.

17.05.2013 при выполнении рейса НИ465 на самолете Як-40 RA-88231, на исполнительном старте после вывода двигателей на взлетный режим, послышались хлопки, температура среднего двигателя повысилась до 700 град, с загоранием табло «перегрев двигателя».

Проводиться исследование.

22.08.2013 при выполнении рейса по маршруту Охотск-Нядбаки-Бригада2-Бригада3-Бригада1-Иня-Охотск, на вертолете Ми-8Т RA-24652, в районе аэропорта Охотска, после взлета в наборе высоты обнаружена течь керосина из дополнительного топливного бака по сварному шву, КВС принял решение о возврате на аэродром вылета Охотск. Посадка благополучно, экипаж и пассажиры не пострадали, ВС повреждений не имеет.

Причина АИ, течь топлива из дополнительного топливного бака в районе технологической заглушки, вследствие образования трещины по сварному шву, из-за некачественной сварки, и воздействия знакопеременных нагрузок от вибрации.

27.11.2013 при выполнении рейса НИ465, по маршруту Хабаровск–Николаевск-на-Амуре, на самолете Ан-24 RA-47321, на удалении 80км от аэродрома Хабаровск, на высоте 5100м, экипаж доложил о срабатывании сигнализации «МИН ОСТАТОК МАСЛА» правого двигателя, принял решение на возврат на аэродром вылета, на удалении 7 км перед посадкой, экипаж произвел выключение правого двигателя с флюгированием воздушного винта, посадка благополучна. На земле обнаружено выбивание масла из маслорадиатора правого двигателя.

Причина АИ, срабатывание предупреждающей сигнализации, приведшее к выключению двигателя в полете. Причина срабатывания сигнализации «МИН ОСТАТОК МАСЛА», явилась утечка масла из-за не герметичности масляного контура воздушно-масляного радиатора (агр.1313) в районе верхней правой соты охлаждения, расположенной на углу прилива полости терморегулятора.

27.12.2013 при выполнении рейса НИ401 по маршруту Хабаровск – Охотск, на самолете Ан-24 RA-47321 в полете за 45 мин до посадке, потерял сознание и скончался член экипажа, бортмеханик.

ОАО  “Авиакомпания “Восток”

05.03.2013 при выполнении рейса ДХ9240  на самолете Ан-38 RA-41901, посадка в аэропорту Владивосток на РД (Магистральная) 200 м левее ВПП.

Причиной САИ, явилось посадка на магистральную РД, из-за нарушением КВС технологии работы на предпосадочной прямой в части контроля за положением самолета по курсу и глиссаде, и не комплексное использование средств самолетовождения при заходе на посадку.

09.04.2013 при выполнении рейса ДХ9245 на самолете Ан-38 RA-41903, на разбеге произошло самопроизвольное отделение передней аварийной двери по правому борту, экипаж взлет прекратил.

Причиной АИ явилось не полное закрытие замка правой служебной двери и как следствие не установка фиксатора замка членом экипажа, ответственным за выполнение данной процедуры. Вследствие чего произошло полное открытие правой служебной двери на разбеге с последующим её отделением и попаданием в плоскость вращения воздушного винта правого двигателя.

Как сопутствующий фактор причины данного авиационного события является сбойная ситуация в а/п Омсукчан при подготовке к вылету вызванная несоответствием количества пассажиров доставленных на борт (опоздание пассажиров), и переоформление 2-м пилотом, по этой причине, сводно-загрузочной ведомости непосредственно перед вылетом. Данный фактор повлиял на ослабление внимания экипажа (спешка), что привело к сбою алгоритма (последовательности действий) при подготовке к вылету.

03.07.2013  при выполнении регулярного рейса ДХ359 по маршруту Хабаровск-Аян на самолете Ан-28 RA-28933 ОАО «АК «Восток», на взлете открытие одной задней створки, после закрытия, КВС принял решение о продолжении полета. Посадка в аэропорту Полины Осипенко благополучно. Экипаж, пассажиры не пострадали. Воздушное судно повреждений не имеет.

Причиной АИ с самолетом Ан-28 RA-28933, явилось самопроизвольное открытие левой створки входного люка на взлете в а/п Хабаровск-МВЛ при сочетании следующих факторов:

- значительный люфт язычка замка ключевой вставки на оси вследствие физического износа материала;

- деформация оси телескопического штока и усадка пружины, что при наличии вибрации от запущенных двигателей, руления ВС по рулежной дорожке и ВПП и нагрузок при взлёте привело к переводу рукоятки фиксатора в положение освобождающее ролик механизма запирания двери;

- отсутствие в кабине пилотов сигнализации закрытого (или открытого) положения створок входного люка;

- отсутствие в кабине пилотов сигнализации положения фиксатора механизма запирания  створок в рабочем или походном положениях;

- недостатки технической документации в части осмотра и технического обслуживания механизма запирания и фиксации створок  входного люка при оперативном и периодическом ТО.

11.07.2013 при выполнении рейса ДХ340  на самолете Ан-28 RA-28933 ОАО «АК «ВОСТОК» по маршруту Чумикан-Полина Осипенко-Хабаровск, в районе п. Полины Осипенко произошел отказ левого двигателя, посадка в п. Полины Осипенко благополучно.

Причиной АИ с самолётом Ан-28 стало:

1. Двигатель  ТВД-10Б  в  полёте  остановлен  по  сигналу  на  э/магнит ЭМТ-223 стоп-крана насоса-регулятора (с одновременной выдачей сигналов на флюгер-насос, э/магнит флюгирования регулятора ВВ), сформированный контуром системы всережимного флюгирования из-за уменьшения Nтк (частота вращения ротора ТК) и (к до значений срабатывания контура.

- Причиной срабатывания контура всережимного флюгирования в полёте стал срыв пламени в камере сгорания из-за образования льда на коке э/стартёра СТ-107Б,  ВНА двигателя и его схода в проточную часть двигателя. Попадание одновременно большого количества льда на вход двигателя привело к резкому уменьшению расчётного поступления воздуха для устойчивого газодинамического процесса в камере сгорания (резкому изменению показателя избытка воздуха в камере сгорания).

3. Попадание льда в тракт двигателя стало возможным из-за отсутствия формирования сигнала «Обледенение» в кабине экипажа. Следствием отсутствия сигнала «Обледенение» в кабине на фоне объективных факторов обледенения воздушного судна стала возможность субъективного принятия решения экипажем на невключение системы работы ПОС двигателя в ручной режим.

4. Отсутствие формирования сигнала на табло «Обледенение» на фоне объективных факторов обледенения элементов конструкции самолёта стало следствием локальных районов обледенения и направления ветра по маршруту следования самолёта.

ООО ”Авиалифт ДВ“

10.09.2013 при выполнении посадки на стоянку №7, на аэродроме Богородское, вертолет Ми-8 RF-48157 ВВС МО РФ, воздушной струей повреждены рули направления самолетов Ан-2 RA-02305, RA-40759 ООО «Авиалифт ДВ», находящихся на стоянках 4 и 5.

Причина ПВС Ан-2, явилось воздействие воздушного потока от заходящего на посадку вертолета Ми-8, из-за нарушения экипажем вертолета ИПП а/п Богородское в части посадки на не предназначенное для этого место (рядом со стоянкой №6) в то время, как диспетчер КДП разрешил посадку на посадочную площадку (МС) №7, а также нарушением экипажем Ми-8 п.3.101 ФАП-128 «Подготовка и выполнение полетов в ГА РФ» и п. 480, 486 ФАП-275 «Федеральные авиационные правила производства полетов государственной авиации» выразившееся в пролете над стоящими ВС и в пролете до воздушного судна стоящего на земле, на высоте менее двух диаметров несущего винта вертолета.

ОАО ”Хабаровский аэропорт“

05.10.2013 при подготовке  ВС DHC-8 VP-BOS перед вылетом, принадлежности ОАО «Якутия», после отъезда машины борт-питания, обнаружена вмятина обшивки фюзеляжа.

При расследовании установить факт ПВС в аэропорту Хабаровск не представилось возможным.

05.11.2013 при выполнении осмотра руля направления на ВС DHC-8 VP-BKD принадлежности ОАО «АК «Якутия», обнаружено повреждение правого руля высоты.

11.11.2013 при взлете на разбеге, в темное время суток, ВС А-320 VQ-BHS, принадлежности ОАО «АК «Владивосток Авиа», выполнялся рейс по маршруту Хабаровск-Красноярск, экипаж доложил о возможном наезде на лису на ВПП. После осмотра ВПП аэродромной службой аэропорта Хабаровск, обнаружены останки лисы. При осмотре самолета в аэропорту Красноярска - ВС повреждений не имеет.

Причина АИ, столкновение ВС с животным на ВПП при взлете, проникновение лисы на ВПП произошло  в результате образовавшегося проема между нижней кромкой железобетонной плиты ограждения и земляной поверхностью. Проем образовался в следствие промерзания грунта, в связи с установившейся отрицательной температурой.

Приморский край

ОАО “Владивосток Авиа”

01.02.2013 самолет А-320 VQ-BFM, выполнялся рейс XF4652,  при посадке в аэропорту Иркутск, на пробеге после выключения реверса створки реверса не переложились в режим прямой тяги 1 СУ.

Причиной АИ, явилось нештатная работа реверсного устройства силовой установки №1 (не перекладка створок реверса в положение прямой тяги после перевода экипажем рукояток управления реверсом в выключенное положение) в результате неисправности гидроагрегата управления створками реверса HCU.

17.02.2013 при выполнении рейса XF-4614, самолет Ту-204 RA-64044, через 1 час 20 мин. полета, произошел отказ первой гидросистемы.

Причиной АИ явилось:

-	падение давления в 1 гидросистеме из-за утечки жидкости из гидробака, вследствие нарушения герметичности соединения штуцера 74.80.5610.934.000 и трубопровода 74.00.5610.610.012 питания ГС 1.

Причина нарушения герметичности:

– деформация трубопровода под воздействием авиашины заднего правого колеса левой основной опоры шасси после уборки;

– воздействия авиашины заднего правого колеса левой основной опоры шасси на трубопровод произошло вследствие неполного поворота тележки в штатное убранное положение;

– неполный поворот тележки левой основной опоры шасси в штатное убранное положение, произошел из-за отказа левого амортизатора 74.00.4107.100.000, связанного с увеличением длинны амортизатора из-за смещения гильзы 74.00.4107.071.000.

– нарушение герметичности произошло из-за переполнения полости между гильзой и крышкой амортизатора смазкой ЭРА, вследствие разрушения уплотнительного кольца 058-064-36-1-013 и защитного кольца 580-636 амортизатора.

22.02.2013 в ходе технического обслуживания самолета А-320 VQ-BFM, в аэропорту Хабаровск, при выполнении заправки топливом при помощи сервисера ГН-133, произошел обрыв штуцера заправочной горловины правого полукрыла, что привело к рассоединению шланга топливозаправщика с воздушным судном и проливу топлива.

Причина ПВС – разрушение заправочной горловины самолета, явилось образование трещин из-за чрезмерных нагрузок, приложенных к замковой части горловины в предыдущей эксплуатации.

22.03.2013 в аэропорту Благовещенск, на самолете ТУ-204 RA-64039,  выполнялся рейс ЖЛК 4691. При взлете, на разбеге на скорости 190-195 км/ч в кадре «ДВ-СИГН» высветилась сигнализация «НЕ ГОТОВ К ВЗЛЕТУ», «ДВЕРИ НЕ ЗАКРЫТЫ».

Причиной АИ, явилось прекращение взлета самолета из-за срабатывания сигнализации «НЕ ГОТОВ К ВЗЛЕТУ» и «ДВЕРИ НЕ ЗАКРЫТЫ», вследствие  отказа концевого выключателя АМ-800К сигнализации положения замка задней правой служебной двери.

06.04.2013 при запуске двигателя № 2 на ВС Ту-204-300 RA-64026, произошло локализованное разрушение воздушного стартера, с повреждением капотов двигателя. По указанию начальника инспекции по безопасности полетов Росавиации проводилось расследование. Отказавший агрегат был отправлен на исследование.

Поломка корпуса переднего СтВ5-40-879, явилась следствием перегрева деталей при заклинивании ротора турбины стартера.

07.06.2013 на самолете А-320 VQ-BFX, при выполнении рейса XF-4664, на девятой минуте полета произошел отказ вспомогательной силовой установки.

Причиной АИ  явилось самопроизвольное выключение ВСУ из-за отказа привода регулируемых лопаток компрессора (IGV ACNUATOR), в следствие эксплуатации ВС с одним неработающим генератором (согласно перечня Минимального оборудования).

16.06.2013 на самолете Ту-204-300 RA-64040, при выполнении рейса XF-4645, при заходе на посадку на Н=1060м, по докладу экипажа произошел кратковременный отказ автопилота.

Причиной АИ явилось снижение ВС до высоты, менее установленной на данном участке маршрута захода на посадку, явилась не установка экипажем выключателя «БРИТ» на пульте СЭИ в соответствующее положение для перевода режима работы бортовых вычислителей из футовой системы исчисления высоты в метрическую.

03.08.2013 аэродром Хабаровск ВС Ту-204 RA-64044, при выполнении регулярного рейса XF4632 по маршруту Хабаровск – Петропавловск-Камчатский, после взлета в наборе высоты на Н=500м, произошло загорание сигнального табло «ПОЖАР ЛЕВОГО ДВ» и сработала первая очередь пожаротушения, экипаж прекратил выполнение задания, выключил левый двигатель, и произвел посадку на аэродроме вылета. Посадка благополучно.

Причиной АИ явилось:

Ложное срабатывание сигнализации «ПОЖАР ЛЕВОГО ДВИГАТЕЛЯ», речевое сообщение «Проверь пожар», табло «ПОЖАР» красного цвета, на ИМ2 кадр двигателя сигнальный «Двигатель 1 пожар» красного цвета. Табло «Двигатель 1 выключи» красного цвета на пульте пилотов и автоматическое срабатывание первой  очереди пожаротушения двигателя №1.

Причиной ложного срабатывания пожарной сигнализации и системы пожаротушения явилось наличие переменного контакта оголенного провода датчика СПП-1 (по.В036) из группы датчиков «ПОЖАР» с трубопроводом управления агрегата 6708, что привело к возникновению переменных пиковых значений Э.Д.С. до значений срабатывания системы пожаротушения, что в совокупности с влиянием поля температур горячего воздуха из жиклера трубопровода Рк агрегата ИСИД-90 в зону установки датчика СПП-1 из группы датчиков «Перегрев», привело к выдаче системой пожаротушения команд «ВНИМАНИЕ ДВИГАТЕЛЬ 1» и «ПОЖАР ДВИГАТЕЛЯ 1» с автоматическим срабатыванием первой очереди системы пожаротушения.

05.08.2013 при выполнении учебно-тренировочных полетов на самолете А-320 VQ – BCG на аэродроме г. Владивосток при взлете двигатели не вышли на взлетный режим.

Причина АИ явилось отказ насоса регулятора 2СУ.

ЗАО «Авиалифт Владивосток»

23.10.2013 при выполнении работ на тушении пожаров в г. Адана (Турция) на ВС Ка-32С RA-31024, при полете на режиме снижения произошло самопроизвольное выключение правого двигателя. Остановка произошла без каких либо сопутствующих признаков отказа и выдачи сигнализации. Посадка благополучно произведена на одном работающем двигателе на площадку базирования Сырычам (г.Адана).

Причина АИ: срабатывание исполнительного механизма останова ИМ-3А, из-за подачи управляющего сигнала от ЭРД, вследствие короткого замыкания минусовой цепи ИМ-3А 6Ф27-14 на экранирующую оплетку жгута, из-за повреждения изоляции провода.

ЗАО ”АэроМар-ДВ“

30.04.2013 при выполнении погрузочно-разгрузочных работ, на самолете А-320 VQ-BCG, при работе автолифта воздушное судно получило повреждение в районе второй правой двери, лакокрасочного покрытия размером 15х150 мм.

Причиной ПВС явилось:

-	установка автолифта на расстояние от ВС менее 0,5 м;

- отсутствие контроля, за подъездом (отъездом) автолифта;

- нарушение технологии приведения грузовой площадки в исходное состояние после завершения работ;

- использование поврежденных амортизирующих защитных устройств грузовой площадки.

24.05.2013 при выполнении погрузочных работ на самолете А-320 VP-BEQ, допущено повреждение воздушного судна в районе заднего багажника, размером 70х130 мм, машиной ОАО «Аэрогруз».

Причина ПВС явилось столкновение грузового ящика, находящегося на автомобиле КАМАЗ 4308, с фюзеляжем ВС вследствие нарушения п.7.11 «Инструкции по организации движения спецавтотранспорта и средств механизаций в аэропорту Владивосток» от 06.09.2012 №934.

МАВ ”Аэропорт Владивосток”

23.10.2013 при обслуживании по загрузке багажа специалистами службы багажных и почтовых перевозок аэропорта Владивосток, ВС Falkon-900EX EASy RA-09006, произошло повреждение багажным тягачом законцовки левой плоскости крыла и двух разрядников статического электричества.

Причина ПВС, жесткое касание грузового автомобиля с левой плоскостью крыла воздушного судна вследствие самопроизвольного движения автомобиля в зоне обслуживания ВС из-за не установки стояночного тормоза во время стоянки автомобиля.

Недостатки выявленные при расследовании:

- Водитель не прошел проверку знаний и практических навыков при подготовке к ОЗП 2013-2014г.г., так как находился в отпуске.

- Не выполнение сменным инженером механиком обязанностей по осмотру спецмашины.

- Выполнение работ без проведения текущего инструктажа.

- Выезд из парка автомобиля без оформления документов.

- Невыполнение функциональных обязанностей водителем.

- Выезд на не оборудованном тягаче (отсутствие упорных колодок).

- Нарушение требований подъезда спецавтотранспорта к воздушному судну (подъезд в зону обслуживания воздушного судна).

- Нарушение правил подъезда к воздушному судну.

Частный пилот Брезинский О.В.

01.11.2013 при выполнении полета на ВС AS-350 Evrocopter RA-07230, по маршруту Владивосток-Дальнереченск, на 51-й минуте полета произошел отказ гидросистемы управления вертолетом. Пилот перешел на безбустерное управление и произвел посадку на площадку подобранную с воздуха. Посадка благополучно.

Причина АИ явилось посадка на незапланированную площадку, из-за отказа гидросистемы управления вертолетом, вследствие заклинивания подшипника привода гидронасоса и порыва от температурного нагрева ременной передачи.

Сахалинская область

ОАО “Авиакомпания “Аврора”

##### 04.01.2013 на самолете DHC-8-311 RA-67259   при выполнении внутреннего, чартерного рейса СХУ 9240. После взлета на 16 мин. полета загорелась сигнализация WARNING LIGHT, без указания отказавшей системы, через 30 сек. загорелась сигнализация PASS DOOR, при этом фиксатор входной двери пытался открыться.

Причиной АИ явилось, открытие в  полете двери с нарушением герметичности кабины п. 1 ПРАПИ-98.

Причиной открытия и разгерметизации кабины ВС явилось, не возможность зафиксировать механизм закрытия входной двери в закрытом положении из-за ослабления тросовой проводки механизма рукоятки открытия-закрытия входной двери, вследствие длительной эксплуатации воздушного судна.

19.01.2013  аэродром  Южно-Сахалинск DHC-8-311 RA-67251. Выполнялся внутренний, регулярный рейс, СХУ 800. На снижении экипаж доложил об отказе второй гидросистемы.

Причиной АИ явилось, срабатывание световой сигнализации отключение гидронасоса №2 «#ENG HYD P1ЖР» на «CAUTION LIGHTS PANEL» с одновременным падением давления и уровня гидрожидкости в гидросистеме №2 явилось разгерметизация гидросистемы №2 из-за усталостного разрушения соединительных болтов «SEQUENCE SOLENOID VALVE HYDR» (Клапана управления открытия-закрытия створок ниши передней стойки шасси) вследствие не выполнения ОАО «САТ» доработки данного клапана в части замены соединительных болтов имеющих конструктивно-производственный недостаток согласно сервисного письма Service Letter  «T ACT AIR FLUID CONTRJLS INC» #TFC-SL-2009-1.

06.02.2013 самолет DHC-8 RA-67251 выполнялся рейс СХУ 799, через 8 минут после взлета при пересечении высоты 5000 футов произошел отказ пилотажно – навигационного оборудования.

Причина АИ явилась, неустойчивая работа процессора обработки данных инерциальной системы пространственного положения и курса ВС пилотажно-навигационной системы самолета, вследствие несрабатывания внутреннего комплектующего элемента-А6.

23.02.2013 при выполнении рейса HZ8515, на самолете DHC-8 RA-67253 по маршруту Южно-Сахалинск – Саппоро, через 5 мин. после взлета в наборе высоты экипаж по приборам обнаружил, что герметизации кабины не происходит. Экипаж принял решение на возврат на аэродром вылета, посадка благополучно.

Причиной АИ явилось, отсутствие герметизации кабины в полете, из-за отсутствия наддува пневматического уплотнения переднего аварийного выхода, в следствии скопления и замерзания конденсата в районе изгиба трубопровода на выходе из воздушного резервуара пневматической системы уплотнения двери.

01.03.2013 при выполнении рейса СХУ9240 на самолете DHC-8-201 RA-67257, после взлета не убрались стойки шасси, после дополнительных проверок экипажем, стойки убрались, КВС принял решение о продолжении полета. В наборе высоты, при пересечении 15000 футов, в кабине загорелась сигнализация “WARNING LIGHT“ и одновременно “CABIN PRESS”(ДАВЛЕНИЕ В КАБИНЕ). Экипаж снизился до безопасной высоты 14000 футов, восстановил работу системы герметизации кабины в ручном режиме согласно QRH.

Причина АИ:

1. Причиной неуборки всех стоек шасси самолета, явилась не закрытие «Landing Gear ALT Release Access Door» (Створки рукоятки альтернативной системы уборки-выпуска шасси) вследствие невыполнения КВС раздела «BEFORE START CHECKS» «NORMAL CHECKLIST DHC-8-200» «Перед запуском» «Карты контрольных проверок DHC-8-200», в части закрытия «Landing Gear ALT Release Access Door» (Створки рукоятки альтернативной системы уборки-выпуска шасси).

2. Причиной превышения высоты в кабине в режиме «AUTO» явилось недостаточное количество подаваемого для наддува кабины воздуха в полете.

07.05.2013 на самолете DHC-8-315 RA-67255 выполнялся внутренний регулярный рейс СХУ 799 на предварительном старте произошел отказ генератора постоянного тока СУ №1 с интенсивным, периодическим загоранием светового табло ”DC Gen#1“, колебанием стрелки левого указателя расхода топлива (№1 Fuel Flow lndicator), срабатыванием звуковой сигнализации отключения автопилота, сопровождавшаяся сильным треском в наушниках и понижением напряжения на левой основной шине (Left Mail Bus) до 15,9V.

Причиной АИ явилось, недопустимое нарушение характеристик электропитания постоянным током, из-за отказа стартер-генератора СУ №1.

31.05.2013 воздушное судно Боинг 737-200 RA-73005. При выполнении регулярного внутреннего рейса СХУ 75 по перевозке пассажиров по маршруту Хабаровск – Южно-Сахалинск экипаж доложил руководителю полетов аэропорта Южно-Сахалинск о нехарактерном шуме, предположительно в районе передней стойки шасси и необходимости осмотра с земли створок шасси. Далее экипаж произвел пролет над ВПП аэропорта Южно-Сахалинск на высоте 60 метров для осмотра шасси с земли. По результатам осмотра с земли доложили, что видимых повреждений нет, шасси и створки выпущены. Экипаж благополучно совершил посадку. При послеполетном осмотре самолета обнаружено разрушение звена механизма управления левой створкой переднего шасси между кронштейном переднего подкоса и промежуточной качалкой.

Причиной АИ явилось, появление нехарактерного шума в районе переднего шасси в полете вследствие открытия створки при убранном шасси в полете. Открытие створки произошло из-за рассоединения механизма управления левой створкой переднего шасси. Рассоединение механизма управления левой створкой переднего шасси произошло вследствие усталостного разрушения нижней проушины звена ”Link Assy“, соединяющего рычаг переднего подкоса шасси и промежуточную качалку механизма управления.

09.07.2013 при обработке средств сбора полетной информации самолета DHC-8-315 RA-67255, при выполнении рейса СХУ-801Д 08.07.2013 по маршруту Южно-Сахалинск – Буревестник, обнаружен выход самолета за ограничения РЛЭ по скорости полета с выпущенными на 10 градусов закрылками, на 18,5 узлов (34 км).

Причиной АИ явилось, превышение скорости полета до 18,5 узлов с выпушенными закрылками на 10  градусов, явилась не уборка закрылков в положение «0» градусов, в следствии нарушения технологии работы экипажа (SOP) раздела «Взлет (Take of Procedures)».

Причиной нарушения технологии работы экипажа (SOP) раздела «Взлет (Take of Procedures), явилась невнимательность экипажа и отсутствие взаимодействия между членами экипажа.

09.09.2013 при выполнении рейса СХУ9239 по маршруту Южно-Сахалинск-Ноглики, воздушное судно DHС-8-201 RA-67257, в ПМУ, экипаж доложил об отказе второй гидросистемы. Посадка в аэропорту назначения Ноглики, благополучно. Экипаж и пассажиры не пострадали, ВС повреждений не имеет.

Отказавший агрегат отправлен на исследования.

06.11.2013 воздушное судно Боинг-737-200 RA-73003. При выполнении  регулярного  внутреннего  рейса  HZ 5602  по  маршруту Южно-Сахалинск – Владивосток,  в  процессе захода на посадку, перед входом в глиссаду, произошел отказ гидросистемы « А», о чем экипаж доложил диспетчеру УВД. Выполнив действия  согласно QRH «отказ гидросистемы «А», экипаж  продолжил заход и произвел благополучную посадку на аэродроме Владивосток.

Причина АИ явилось, падение давления в  гидросистеме «А» вследствие некорректной работы клапана слива Pressure Relief Valve, установленного на модуле давления Pressure Module.

09.12.2013, самолет А-319 - 111 VP-BUK, выполнялся рейс HZ5653 по маршруту Хабаровск – Иркутск, при заходе на посадку в аэропорту Иркутск при занятии высоты 800метров  по команде диспетчера, экипаж установил высоту 800 Ft. посадка благополучно.

Причина САИ явилось, нарушение правил захода на посадку из-за ошибочной установки КВС высоты полета вследствие несоблюдения требований инструкции по взаимодействию и технологии работы экипажа.

ЗАО СП “Авиакомпания "Авиашельф-Aviashelf”

12.01.2013 аэродром Ноглики, Ми-8 RA-25738, выполнялся рейс ЮШ9238, после взлета  и выполнения первого разворота  в наборе заданной высоты  450 м на скорости более 150 км/ч возникла вибрация сопровождаемая посторонним шумом  снаружи пилотской кабины, параметры работы су не изменились.

Причиной АИ явилось, возникновение вибрации, сопровождающейся посторонним шумом в полете, что обусловило возврат и посадку вертолета на аэродроме вылета. Вибрация, с посторонним шумом в полете, возникла из-за повышенного люфта рычага ручки открытия блистера левого лётчика (по сравнению с состоянием аналогичного узла на других ВС), а также недостаточной натяжки троса лебедки ЛПГ-150М.

19.01.2013 аэродром Ноглики, Ми-8 RA-25738 выполнялся рейс ЮШ9285, при заходе на посадку на высоте 50 м речевой информатор выдал сообщение об отказе основной гидросистемы.

Причиной АИ явилось,	кратковременный отказ одного из агрегатов гидросистемы ГА-74М/5, ГА-77В или ГА-59/1, проявившееся в повышении давления в дублирующей гидросистеме с последующим отключением основной гидросистемы при достижении давления в гидросистеме 25+1,6 кгс/см.кв. вследствие недостатка в электрической схеме гидросистемы данного вертолета.

11.02.2013 вертолет Ми-8 МТВ-1 RA-25185 выполнялся рейс ЮШ9285 , после взлета на шестой минуте полета произошел рывок вертолета по тангажу. Экипаж включил автопилот и после поверки приборов выявил отказ третьего дополнительного авиагоризонта. При повторном включении автопилота вновь произошел рывок вертолета по тангажу, бленкер тангажа ушел вниз.

Причиной АИ явилось, временное заклинивание золотника распределительного клапана автопилота комбинированного агрегата управления КАУ-30Б в следствии попадания посторонней частицы в зазоры золотниковых пар.

Причиной отказа дополнительного АГБ-3К стал обрыв провода питающего контактор, коммутирующего питание дополнительного авиагоризонта. обрыв провода произошел вследствие некачественной пайки и вибрации вызванной рывком по тангажу вертолета, вследствие временного заклинивания золотника распределительного клапана автопилота комбинированного агрегата управления.

02.09.2013 аэродром Ноглики, вертолет Ми-8 RA-25185, з.н.95524, метеоусловия к событию отношения не имеют, выполнялся рейс ЮШ9285 по маршруту Ноглики- МБУ Моликпак. Через 10 мин после взлета в горизонтальном полете самопроизвольно возникла разнорежимность в работе двигателей («ВИЛКА»-разница в частоте вращения турбокомпрессоров левого и правого двигателей составила 5 процентов). КВС РРУД правого двигателя устранил «ВИЛКУ» в оборотах двигателей и продолжил полет, через некоторое время снова произошло падение оборотов правого двигателя на 7 процентов. КВС принял решение о прекращении выполнения задания и возврате на аэродром вылета, на снижении «ВИЛКА», увеличилась до 9%.  Посадка на аэродроме Ноглики благополучно. Экипаж и пассажиры не пострадали, ВС повреждений не имеет.

Отказавший агрегат отправлен на исследование.

Филиал«Аэронавигация Дальнего Востока» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»

02.02.2013 самолет А-320 VP-BDT, принадлежности ОАО «АК «Сибирь», выполнялся рейс СБИ3503, по маршруту Новосибирск-Хабаровск-Южно-Сахалинск, при выполнении посадки в аэропорту Южно-Сахалинск, выполнил уход на второй круг с ВПР из-за отказа курсового маяка с МК192 град.

Причиной АИ явился, уход на второй круг, из-за отказа курсового радиомаяка КРМ-192 системы посадки СП-90 вследствие рассогласования параметров каждой из 18-ти антенн типа «волновой канал» и выхода за пределы допустимых параметров из-за обледенения элементов антенн в результате невыполнения филиалом «Аэронавигация Дальнего Востока» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» бюллетеня предприятия-разработчика ЗАО «НИИИТ-РТС» «КРМ/РМК.02 БУ по защите курсовых антенн систем посадки СП-75, СП-80 и СП-90 от мокрого снега, обледенения и птиц»-2003 в части установки метеозащиты.

ОАО ”Аэропорт Южно- Сахалинск“

23.06.2013 самолет DHC-8-315 RA-67255, принадлежности ОАО «АК «САТ», при выполнении рейса СХУ 782, во время захода на посадку, по команде диспетчера, экипаж выполнил уход на второй круг с высоты 100м, по причине появления в районе третьего кармана ИВПП 01 собаки.

Причина АИ явилось, угроза столкновения самолета с собакой на ВПП. При обследовании ограждения устьевой канавы было установлено, что пошаговое расстояние между арматурными прутами составляет 175мм, что не является препятствием для лис и собак.

27.10.2013 самолет А-330-300 VP-BDD, принадлежности ОАО «Аэрофлот-Российские авиалинии» выполнял регулярный пассажирский рейс SU1743, по маршруту Южно-Сахалинск–Москва. После взлета с аэродрома Южно-Сахалинска, экипаж доложил диспетчеру ДПК о столкновении с птицей, оценив ситуацию экипаж продолжил выполнение полета. После получения информации о столкновении с птицей, аэродромная служба аэропорта Южно-Сахалинска произвела осмотр ВПП. На западной обочине ИВПП01, в 500м севернее КТА, были обнаружены останки сизой чайки.

Причиной АИ, столкновение носовой частью фюзеляжа самолета А-330-300 с сизой чайкой, во время взлета.

ОАО ”Сахалинский аэропорт Оха“

10.06.2013 при выполнении погрузочно-разгрузочных работ в аэропорту «Сахалинский аэропорт ОХА» произошло столкновение автомобиля ЗиЛ-130 ССТ АМ «Сахалинский аэропорт Оха» с воздушным судном Ан-24 RA-46510 ОАО «Авиакомпания «Якутия». Воздушное судно получило повреждение в виде плавной вмятины наружной обшивки глубиной 3мм, размером 400х200мм в районе 8 шп. по правому борту с нижней правой стороны от переднего грузового люка.

Причиной ПВС явилось, неправильный выбор скорости и невнимательность автомобиля водителем ЗиЛ-130, выразившееся в переключении вместо первой передней скорости, включение задней скорости, а также отсутствие контроля со стороны сотрудников ССТ АМ «Сахалинский аэропорт Оха».

Амурская область

ГБУ Амурской области “Амурская авиабаза”

11.02.2013 самолет Ан-2 RA-33549, выполнялся рейс ЦХ9220, на 10 минуте полета начался рост температуры масла до 135 градусов.

Причиной АИ с ВС  Ан-2 RA-33549  совершившего вынужденную посадку на посадочной площадке «Свободный» является отказ в работе откачивающей ступени маслонасоса МШ-8А.

13.04.2013 при выполнении рейса ЦХ9221, на самолете Ан-2 RA-335549, экипаж принял решение произвести посадку на незапланированную посадочную площадку из-за метеоусловий на посадочной площадке Свободный.

Причина АИ: посадка на незапланированную посадочную площадку в нарушение пунктов 2.7.2 ФАП-128 «О запрете выполнения посадки с подбором с пассажирами на борту» и п 3.3.4- принятие обоснованного решения о возврате на запасной аэродром при полете по ПВП.

07.05.2013 при выполнении внутренний чартерный рейс ЦХ9221, на самолете Ан-2 RA-33549, при выруливании на предварительный старт по РД2, провалилось в грунт правое колесо. Воздушное судно имеет повреждения: поврежден воздушный винт АВ-2, и хвостовая стойка.

Причиной АИ явилось, «проваливание» правого колеса шасси, при рулении по РД-2 в оттаявший мягкий грунт, из-за его недостаточной прочности.

14.12.2013 при выполнении рейса ЦХ9220 по санзаданию, на самолете Ан-2 RA-33549. Фактическая погода: вертикальная 100, видимость 1000. По маршруту Благовещенск - Февральск - Благовещенск. Посадка на аэродром Благовещенск при минимуме погоды ниже минимума КВС (150/2000). Посадка благополучно.

Причина АИ: посадка ниже минимума, по причине понижения видимости из-за образования частного циклона с центром в районе г. Благовещенска,  наличие тяжело больного на борту ВС (в соответствии со ст.58 Воздушного кодекса и п.3.3 ФАП-128) и отсутствия ночью запасного аэродрома.

ЗАО «Управляющая компания «Петропавловск»

26.07.2013 12.04 местного времени (26.07.2013 01.04 UTC) аэродром  Благовещенска  ВС Ми-8Т RA-25365, выполнялся рейс по маршруту Благовещенск-Покровский Рудник. Через 6 минут после взлета сработал речевой информатор  РН-65: «борт 25365 пожар в отсеке правого двигателя», загорелся сигнализатор противопожарной системы «ПОЖАР» сработала автоматическая система первой очереди пожаротушения параметры правого двигателя были в норме, но табло «ПОЖАР»  продолжало гореть, экипаж вручную применил вторую очередь пожаротушения, выключил правый двигатель, доложил диспетчеру и принял решение следовать на одном двигателе на аэродром Благовещенск, 01.17 UTC посадка благополучно на аэродроме  Благовещенска.

Причиной АИ явилось, ложное срабатывание сигнализации о пожаре в отсеке правого двигателя, из-за попадания влаги на печатные платы с недостаточно эффективным электроизоляционным покрытием.

ГУП Амурской области “Аэропорт Благовещенск”

29.04.2013 при выполнении рейса ИК763,  при выполнении захода на посадку, с МК=180 град. на Н=300 м., в аэропорту Благовещенск самолет Ан-148-100 RA-61714 принадлежности ОАО «АК «Ангара», по команде диспетчера, экипаж выполнил уход на второй круг, по причине наличия животных на полосе.

Причиной АИ явилось:

-	уход на второй круг самолета, вследствие внезапного появления животных на ВПП.

Причиной появления животных на полосе явилось сочетание следующих факторов:

-	недостаточное взаимодействие наземных служб при обеспечении полетов;

- наличие лазеек, в ограждении, позволяющих беспрепятственному проникновению бродячих собак.