Информация по безопасности полётов Дальневосточного МТУ ВТ Росавиации от 23.04.2015 № 230326

11.04.2015 – А/П НИЖНИЙ НОВГОРОД (СТРЫГИНО)

АТР-72 VQ-BMB РЕЙС УТА271 ПОСЛЕ ПОСАДКИ 13.24 В ПРОЦЕССЕ ПРОБЕГА ПРОИЗОШЛО ВЫКАТЫВАНИЕ ВС ЗА ПРЕДЕЛЫ ВПП НА ГРУНТ НА РАССТОЯНИЕ 10 МЕТРОВ ОТ ЛЕВОГО КРАЯ ВПП, В ДАЛЬНЕЙШЕМ ВОЗВРАТ ВС НА ВПП, ОСВОБОЖДЕНИЕ ВПП И ЗАРУЛИВАНИЕ НА СТОЯНКУ, МУ/ВИДИМОСТЬ БОЛЕЕ 10 КМ, ВЕТЕР 260 ГР. 7 М/С, ПОРЫВЫ 12 М/С,НГО/500 МЕТРОВ КСЦ 0,6 ПОЛОСА 36 ЛЕВАЯ.

ПРИ ОСМОТРЕ ВС ATR-72 VQ-BMB ТЕХНИЧЕСКИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ, ОБНАРУЖЕНЫ ПОВРЕЖДЕНИЯ (ТРЕЩИНЫ) КОНЦЕВЫХ ЧАСТЕЙ НЕСКОЛЬКИХ ЛОПАСТЕЙ ЛЕВОГО ВОЗДУШНОГО ВИНТА. ПОВРЕЖДЕНИЯ ВЫЗВАНЫ, ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО, ПОПАДАНИЕМ В ЗОНУ ВРАЩЕНИЯ ВИНТА ПОСТОРОННИХ ПРЕДМЕТОВ ИЗ-ПОД КОЛЕС ПЕРЕДНЕЙ ОПОРЫ ШАССИ.

15.04.2015 12.15 МЕСТНОГО ВРЕМЕНИ (02.15 UTC), ПОСАДОЧНАЯ ПЛОЩАДКА «КАВАЛЕРОВО». DHC-6-400 RA-67284, ОАО «АВРОРА», КВС АВДЕЕВ А.С., МЕТЕОМИНИМУМ 60Х550. РЕЙС NZ519, ПО МАРШРУТУ КАВАЛЕРОВО - ТЕРНЕЙ. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА: ПРИ ПОДЛЕТЕ К ПОСАДОЧНОЙ ПЛОЩАДКЕ ТЕРНЕЙ 01.36 UTC, ЭКИПАЖ ПОЛУЧИЛ ФАКТИЧЕСКУЮ ПОГОДУ: ПОРЫВЫ ВЕТРА ДО 18 М/С, И ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ НА ВОЗВРАТ В КАВАЛЕРОВО. ПРИ ПОСАДКЕ НА П.П. КАВАЛЕРОВО НА ПРОБЕГЕ ПРОИЗОШЛО РАЗРУШЕНИЕ АВИАШИНЫ ПРАВОГО КОЛЕСА. ЭКИПАЖ И ПАССАЖИРЫ НЕ ПОСТРАДАЛИ. ПОВРЕЖДЕНИЙ КОНСТРУКЦИИ ПЛАНЕРА И ДВИГАТЕЛЕЙ НЕ ЗАФИКСИРОВАНО.

18.04.2015 14.42 МЕСТНОГО ВРЕМЕНИ (04.42 UTC), АЭРОПОРТ ВЛАДИВОСТОК. DHC-6-400 RA-67283, ОАО «АВРОРА». МЕТЕОУСЛОВИЯ: ВЕТЕР 340 ГРАД. 06 ПОР. 8 ВИД. 10 ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ОБЛА4НОСТЬ 3000 ТЕМПЕРАТУРА 15 ГРАД. ДАВЛЕНИЕ 756 (ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВЕТЕР 320 ГРАД. 07 ПОР. 12). КВС БУРАКИН Ю.В., ВТОРОЙ ПИЛОТ ЕЛИСЕЕВ А.Г. ВЫПОЛНЯЛ ЗАХОД НА ПОСАДКУ И ПОСАДКУ. РЕЙС NZ518, ПО МАРШРУТУ КАВАЛЕРОВО - ВЛАДИВОСТОК. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА: ПОСЛЕ ПОСАДКИ НА ВЗЛЕТНО-ПОСАДОЧНУЮ ПОЛОСУ 25L, НА УДАЛЕНИИ ОТ ТОРЦА 400 М. САМОЛЕТ ПОВЕЛО ВПРАВО. ИСПРАВЛЕНИЕ И УДЕРЖАНИЕ ВОЗДУШНОГО СУДНА В ПРЕДЕЛАХ ВПП НЕ ДАЛО РЕЗУЛЬТАТОВ. САМОЛЕТ ВЫКАТИЛСЯ НА ГРУНТ ВПРАВО ОТ ВПП НА 80 МЕТРОВ И ОСТАНОВИЛСЯ ОТ ТОРЦА ВПП 700 М. ВС ПОВРЕЖДЕНИЙ НЕ ИМЕЕТ.

В ЦЕЛЯХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И НЕДОПУЩЕНИЯ ПОВТОРЕНИЯ ПОДОБНЫХ СЛУЧАЕВ, РЕКОМЕНДУЕМ ЛЕТНОМУ СОСТАВУ:

- ИНСТРУКТОРСКОМУ ЛЕТНОМУ СОСТАВУ ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ ПЯТЬ КРАЙНИХ ПОЛЕТОВ ПИЛОТОВ (КВС И ВТОРЫХ ПИЛОТОВ, ШТУРМАНОВ), С ЦЕЛЬЮ ВЫЯВЛЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЙ: В ТЕХНИКЕ ПИЛОТИРОВАНИЯ И ВЗАИМОКОНТРОЛЮ В ЭКИПАЖЕ. ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЯ НА ДОПУЩЕННЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕСТИ С ЛЁТНЫМ СОСТАВОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ (ЗАНЯТИЯ, ПРОВЕРКИ ТЕХНИКИ ПИЛОТИРОВАНИЯ, ТРЕНИРОВКИ НА ТРЕНАЖЕРАХ) С ЦЕЛЬЮ НЕДОПУЩЕНИЯ ПОДОБНЫХ ОТКЛОНЕНИЙ.

СО ВСЕМ ЛЕТНЫМ СОСТАВОМ;

- ИЗУЧИТЬ ОТЧЕТ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ ПО ТЕМЕ: «ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОБОБЩЕНИЕ ИНЦИДЕНТОВ С ВЕРТОЛЕТАМИ, СВЯЗАННЫХ С ОШИБКАМИ ЛЕТНОГО СОСТАВА, РАЗРАБОТКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ИНСТРУКТОРСКОМУ СОСТАВУ И ЛЕТНОМУ СОСТАВУ ПО ИХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ» (ПИСЬМО Росавиации от 24.11.2014 № 4.02-707);

- ПИСЬМО РОСАВИАЦИИ ОТ 08.11.2012 № 4.02-300 «ВЫКАТЫВАНИЯ ПРИ ПОСАДКЕ,,.

- ПИСЬМО РОСАВИАЦИИ ОТ 06.12.2013 № 4.02-824 ,,ГРУБЫЕ ПОСАДКИ, КАСАНИЙ ЗЕМЛИ КРЫЛОМ/ФЮЗЕЛЯЖЕМ/ДВИГАТЕЛЕМ, ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ СНИЖЕНИЙ ПРИ ЗАХОДЕ НА ПОСАДКУ, А ТАКЖЕ ПОСАДОК ДО ВПП.,,

И.О. НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ                      С.И. ШТАНКЕВИЧ

| МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МИНТРАНС РОССИИ) ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА (РОСАВИАЦИЯ) ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 08.11.12 № 4.02-300 | Руководителям межрегиональных территориальных управлений воздушного транспорта Росавиации Руководителям организаций гражданской авиации (по списку) |
| --- | --- |

По заданию Федерального агентства воздушного транспорта в ФАУ «Государственный центр «Безопасность полетов на воздушном транспорте» проведена научно-исследовательская работа по теме: «Проведение исследований и обобщение происшедших в 2011 году инцидентов, связанных с выкатыванием самолетов коммерческой авиации за пределы взлетно-посадочной полосы на этапе посадки. Разработка дополнительных рекомендаций инструкторскому и летному составу по их предотвращению. Выпуск визуализации по наиболее серьезным событиям» (далее - НИР).

В рамках НИР были детально рассмотрены происшедшие в течение 2011 года инциденты с самолетами с сертифицированной взлетной массой более 30 тонн, в том числе:

- выкатывание при сруливании с ВПП самолета Боинг-737-500 VP-BRK, происшедшее 05.02.2011 в аэропорту Архангельск 05.02.2011;

продольное выкатывание самолета Боинг-737-400 VQ-ВАО, происшедшее 12.04.2011 в аэропорту Ростов-на-Дону;

- продольное выкатывание самолета Як-42Д RA-42439, происшедшее 14.05.2011 в аэропорту Внуково;

- продольное выкатывание самолета Як-42Д RA-42411, происшедшее 15.05.2011 в аэропорту Ростов-на-Дону;

- продольное выкатывание самолета Ту-134 RA-65715, происшедшее 17.05.2011 в аэропорту Мирный;

- продольное выкатывание самолета А-319 VQ-ВАТ, происшедшее 11.06.2011 в аэропорту Ростов-на-Дону;

- продольное выкатывание самолета Як-42Д RA-42550, происшедшее 03.07.2011 в аэропорту Саратов;

продольное выкатывание самолета Боинг-73 7-500 VQ-ВАD, происшедшее 23.07.2011 в аэропорту Ростов-на-Дону;

продольное выкатывание самолета Боинг-73 7-800 VP-BPY, происшедшее 17.12.2011 в аэропорту Нижний Новгород.

В ходе исследований ФАУ «Государственный центр «Безопасность полетов на воздушном транспорте» проанализированы записи средств объективного контроля в перечисленных выше особых случаях, выявлены факторы, оказавшие влияние на выкатывание воздушных судов за пределы взлетно-посадочной полосы, а также проведен статистический анализ выкатываний самолетов с сертифицированной взлетной массой более 30 тонн за период с 2007 по 2011 годы. На основании результатов исследований разработаны рекомендации инструкторскому и летному составу по предотвращению авиационных происшествий и инцидентов, связанных с выкатываниями за пределы ВПП при посадке.

С целью получения представления о том, как развивалась особая ситуация в реальном времени и действиях экипажа воздушного судна, ФАУ «Государственный центр «Безопасность полетов на воздушном транспорте» выполнена видеореконструкция типовых случаев выкатываний с наложением записей внутрикабинных переговоров членов экипажа.

Таким образом, результаты исследований, приведенные в отчете о НИР, могут служить в качестве методического материала для проведения с летным составом теоретической подготовки по профилактике авиационных происшествий и инцидентов, связанных с выкатываниями за пределы ВПП при посадке, как это предусмотрено пунктом 5.84 Федеральных авиационных правил «Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации Российской Федерации», утвержденных приказом Минтранса России от 31.07.2009 № 128.

Так как причины выкатываний за пределы ВПП носят комплексный характер (связаны не только с ошибками летного состава, но и с недостатками в содержании ВПП, отказами систем воздушного судна, влиянием внешней среды), результаты исследований представляют интерес для организаций и специалистов, занимающихся обеспечением полетов.

Кроме того, приведенные в отчете по НИР сведения и методы проведения исследований по случаям, связанным с выкатываниями самолетов за пределы ВПП, будут полезны для использования в работе специалистами территориальных органов Росавиации и организаций гражданской авиации, занимающихся расследованиями авиационных событий.

Учитывая значительный объем отчета по НИР, результаты исследований направляются на компакт-диске.

Предлагаю:

1. Руководителям межрегиональных территориальных управлений воздушного транспорта Росавиации:

1.1. довести настоящее письмо до подконтрольных организаций гражданской авиации и принять меры по распространению среди них материалов (в электронном виде), содержащихся на прилагаемом компакт-диске.

При передаче организациям гражданской авиации электронных копий видео-демонстрации обращать их внимание на недопустимость ее последующей передачи в сторонние организации, не связанные с подготовкой, обеспечением и выполнением полетов, или ее бесконтрольного тиражирования, а также на необходимость ответственного отношения авиационных специалистов к соблюдению ограничений по использованию информации по безопасности полетов, как это предусмотрено дополнением Е «Правовые принципы защиты информации из систем сбора и обработки данных о безопасности полетов» Приложения 13 «Расследование авиационных происшествий и инцидентов» к Конвенции о международной гражданской авиации.

1.2. изучить результаты исследований, содержащиеся в отчете по НИР, со специалистами, занимающимися вопросами расследований авиационных событий.

2. Руководителям организаций гражданской авиации использовать результаты исследований с целью:

2.1. разработки дополнительных профилактических мероприятий в рамках системы управления безопасностью полетов предприятия;

2.2. проведения занятий с летным составом в соответствии с требованиями пункта 5.84 Федеральных авиационных правил «Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации Российской Федерации», утвержденных приказом Минтранса России от 31.07.2009 № 128;

2.3. повышения качества наземного обеспечения полетов и устранения факторов, способствующих выкатываниям воздушных судов за пределы ВПП при посадке.

Приложение: 1 компакт-диск.*

О.Г. Сторчевой

________________

*Примечание СЗ РЦАИ: Приложение высылается по запросу.

| МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МИНТРАНС РОССИИ) ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА (РОСАВИАЦИЯ) ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ от 06.12.2013 № 4.02-824 | Руководителям межрегиональных территориальных управлений воздушного транспорта Росавиации Руководителям организаций гражданской авиации (по списку) |
| --- | --- |

В 2013 году ФАУ «Государственный центр «Безопасность полетов на воздушном транспорте» (далее ГЦ БП ВТ) по заданию Федерального агентства воздушного транспорта была продолжена начатая в 2011 году серия научных исследований, направленных на обобщение случаев серьезных инцидентов, связанных с ошибками при летной эксплуатации самолетов:

потеря управляемости в полете (письмо Росавиации от 05.10.2011 № 02.3-997);

выкатывания при посадке (письмо Росавиации от 08.11.2012 № 4.02-300).

По результатам исследований в 2013 году ГЦ БП ВТ выпущен отчет о проведенной научно-исследовательской работе по теме: «Проведение исследований и обобщение инцидентов с самолетами, происшедших при выполнении посадки (грубые приземления, приземление до ВПП, касание земли крылом/фюзеляжем/двигателем и др.), за период 2010 - 2012 годов. Разработка дополнительных рекомендаций инструкторскому и летному составу по их предотвращению. Выпуск визуализации по наиболее серьезным событиям».

В рамках НИР было рассмотрено 10 наиболее характерных серьезных инцидентов, происшедших за период с 2008 по 2013 годы с самолетами как отечественного, так и иностранного производства. Помимо инцидентов, связанных с грубыми посадками и касаниями земли крылом/фюзеляжем/двигателем, в отчете ГЦ БП ВТ рассмотрены серьезные инциденты, связанные с преждевременным снижением при заходе на посадку, имевшие место в течение 2012 - 2013 годов.

В ходе исследований ФАУ «Государственный центр «Безопасность полетов на воздушном транспорте» был проведен статистический анализ инцидентов с самолетами по рассматриваемой проблеме за период с 2007 по 2012 годы, включая обобщение предлагавшихся в связи с этим рекомендаций по обеспечению безопасности полетов. На основании результатов исследований ГЦ БП ВТ разработаны рекомендации инструкторскому и летному составу.

С целью получения представления о том, как развивалась особая ситуация в реальном времени и действиях экипажа воздушного судна, ГЦ БП ВТ выполнена видео-демонстрация 5-ти типовых случаев, рассмотренных в отчете по НИР, с наложением записей внутрикабинных переговоров членов экипажа. В отличие от предыдущих работ ГЦ БП ВТ (проведенных в 2011 - 2012 годах), разработанная в 2013 году видео-демонстрация сопровождается мультифункциональным дисплеем, отображающим основные параметры полета, контролируемые экипажем ВС (описание мультифункционального дисплея дано на стр. 163 - 168 отчета по НИР). В течение 2014 года будет проведена аналогичная доработка выпущенных в 2011 - 2012 годах визуализаций (потеря управляемости в полете, выкатывания) с последующим доведением полученных результатов до территориальных органов Росавиации и организаций гражданской авиации.

Исследования, приведенные в отчете о НИР, могут служить в качестве методического материала профилактики авиационных происшествий и инцидентов, как это предусмотрено пунктом 5.84 Федеральных авиационных правил «Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации Российской Федерации», утвержденных приказом Минтранса России от 31.07.2009 № 128.

Кроме того, приведенные в отчете по НИР сведения и методы проведения исследований будут полезны для использования в работе специалистами территориальных органов Росавиации и организаций гражданской авиации, занимающимися расследованиями авиационных событий.

Учитывая значительный объем отчета по НИР, результаты исследований направляются на компакт-диске*.

Предлагаю:

1. Руководителям межрегиональных территориальных управлений воздушного транспорта Росавиации:

1.1. довести настоящее письмо до подконтрольных организаций гражданской авиации и принять меры по распространению среди них материалов (в электронном виде), содержащихся на прилагаемом компакт-диске.

При передаче организациям гражданской авиации электронных копий видео-демонстрации обращать их внимание на недопустимость ее последующей передачи в сторонние организации, не связанные с подготовкой, обеспечением и выполнением полетов, или ее бесконтрольного тиражирования, а также на необходимость ответственного отношения авиационных специалистов к соблюдению ограничений по использованию информации по безопасности полетов, как это предусмотрено дополнением Е «Правовые принципы защиты информации из систем сбора и обработки данных о безопасности полетов» Приложения 13 «Расследование авиационных происшествий и инцидентов» к Конвенции о международной гражданской авиации.

1.2. изучить результаты исследований, содержащиеся в отчете по НИР, со специалистами, занимающимися вопросами расследований авиационных событий.

2. Руководителям организаций гражданской авиации использовать результаты исследований с целью:

2.1. разработки дополнительных профилактических мероприятий в рамках системы управления безопасностью полетов предприятия;

2.2. проведения занятий с летным составом в соответствии с требованиями пункта 5.84 Федеральных авиационных правил «Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации Российской Федерации», утвержденных приказом Минтранса России от 31.07.2009 № 128;

О.Г. Сторчевой

__________________

*Прим. СЗ РЦАИ: Отчет высылается по запросу.