| ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА (РОСАВИАЦИЯ) ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА П. Комарова ул., д. 6, г. Хабаровск, 680000 Тел.: (4212) 22-70-29; 21-06-17 Факс: (4212) 21-07-37 ОКПО 88491552 ОГРН 1082721007214 ИНН/КПП 2721161255/272101001 E-mail: dvmtu.rosaviazia@mail.ru 17 декабря 2013 № 4-29/4369 На № _______________________________ | Руководителям эксплуатантов воздушного транспорта, аэропортов, организаций, групп отдела ИК по БП |
| --- | --- |

Информация по безопасности полетов.

Предстоящий зимний период эксплуатации 2013-2014 г.г., требует от всего авиационного персонала повышенного внимания при эксплуатации и обслуживании авиационной техники. Такие факторы, как:

– низкие температуры;

– череда продолжительных новогодних и после новогодних праздников;

– гололедные явления;

– снежные метели;

– и т.д.

оказывают негативное воздействие на функционирование системы «ЧЕЛОВЕК-СРЕДА-МАШИНА».

По сравнению с I кварталом 2012г. в I квартале 2013г. количество авиационных событий увеличилось с 9 до 17.

События, на которые оказали влияние вышеуказанные факторы:

##### 15.02.2012 при выполнении рейса  СХУ75, самолет Б-737 RA-73005 по маршруту   Южно-Сахалинск – Хабаровск на исполнительном старте в аэропорту Южно-Сахалинск при увеличении режима двигателей экипаж услышал хлопок со стороны правого борта.  КВС прекратил взлет.

Причиной авиационного инцидента явилось: прекращение взлета из-за возникновения «помпажа» правого двигателя.

1. Причиной «помпажа» явилось нарушение газодинамической устойчивости тракта двигателя из-за образования ледяных отложений на деталях входного направляющего аппарата и лопатках компрессора двигателя.

2. Причиной образования ледяных отложений стала недостаточная эффективность ПОС двигателя при его длительной работе на малом газе в условиях сильной метели с переносом снега в приземном слое и его забросе во входной направляющий аппарат и невыполнения экипажем рекомендаций FCOM в части прогрева двигателей через каждые 10 минут в течение 15 сек на оборотах не менее 80% N1 из-за недооценки экипажем степени обледенения силовых установок в данных метеоусловиях.

3. Причинами длительной работы двигателя на малом газе в данных условиях явились:

а) несоответствие видимости наблюдаемых техником-метеорологом  АМЦ  фактическим метеоусловиям, наблюдаемым экипажем на ВПП;

б) отсутствие взаимодействия между диспетчером ОВД и АМЦ выразившееся в не предоставлении диспетчером в АМЦ фактической погоды передаваемой экипажем;

в) нарушение диспетчером СДП должностной инструкции диспетчера СДП, осуществляющего непосредственное УВД Сахалинского Центра ОВД, утвержденной начальником Сахалинского Центра ОВД филиала «Аэронавигация Дальнего Востока» от 16 декабря 2011 года:

- п. 2.7. (принимать своевременно меры по оказанию помощи экипажам ВС при полетах в особых случаях и условиях);

- п. 3.3. (в случаях, не терпящих отлагательства, когда создается угроза безопасности полетов, немедленно принимать меры по обеспечению безопасности полетов, в зависимости от ситуации, с последующим докладом руководителю полетов);

- п. 2.28. (при получении от экипажа ВС сведений об опасных метеоявлениях немедленно сообщать об этом дежурному синоптику…);

5. Не соответствие расположения ОПН за метеоусловиями на аэродроме Южно-Сахалинск требованиям п. 6.3.2. НГЭА-92, что привело к несоответствию наблюдаемой погоды техником-наблюдателем АМЦ в месте наблюдения (наблюдение осуществлялось с высоты примерно равной 4,5 м) фактической погоде на ВПП, наблюдаемой экипажем.

6. Несовершенство руководящих документов позволяющих осуществлять наблюдение за видимостью при низовой метели с высоты наблюдения от 1,5 до10 метров.

23.02.2013 при выполнении рейса HZ8515, на самолете DHC-8 RA-67253 по маршруту Южно-Сахалинск – Саппоро, через 5 мин. после взлета в наборе высоты экипаж по приборам обнаружил, что герметизации кабины не происходит. Экипаж принял решение на возврат на аэродром вылета, посадка благополучно.

Причиной авиационного инцидента, явилось не герметизация кабины в полете, из-за отсутствия наддува пневматического уплотнения переднего аварийного выхода, в следствие скопления и замерзания конденсата в районе изгиба трубопровода на выходе из воздушного резервуара пневматической системы уплотнения двери.

02.02.2013 самолет А-320 VP-BDT, принадлежности ОАО «АК «Сибирь», выполнялся рейс СБИ3503, по маршруту Новосибирск-Хабаровск-Южно-Сахалинск, при выполнении посадки в аэропорту Южно-Сахалинск, выполнил уход на второй круг с ВПР из-за отказа курсового маяка с МК192 град.

Причиной авиационного инцидента, явилось уход на второй круг, из-за отказа курсового радиомаяка КРМ-192 системы посадки СП-90 вследствие рассогласования параметров каждой из 18-ти антенн типа «волновой канал» и выхода за пределы допустимых параметров из-за обледенения элементов антенн в результате невыполнения филиалом «Аэронавигация Дальнего Востока» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» бюллетеня предприятия-разработчика ЗАО «НИИИТ-РТС» «КРМ/РМК.02 БУ по защите курсовых антенн систем посадки СП-75, СП-80 и СП-90 от мокрого снега, обледенения и птиц»-2003 в части установки метеозащиты.

11.11.2013 при взлете на разбеге, в темное время суток, ВС А-320 VQ-BHS, принадлежности ОАО «АК «Владивосток авиа», выполнялся рейс по маршруту Хабаровск-Красноярск, экипаж доложил о возможном наезде на лису на ВПП. После осмотра ВПП аэродромной службой аэропорта Хабаровск, обнаружены останки лисы. При осмотре самолета в аэропорту Красноярска - ВС повреждений не имеет.

Причина авиационного инцидента, столкновение ВС с животным на ВПП при взлете, проникновение лисы на ВПП произошло  в результате образовавшегося проема между нижней кромкой железобетонной плиты ограждения и земляной поверхностью. Проем образовался вследствие промерзания грунта, в связи с установившейся отрицательной температурой.

С целью обеспечения безопасности полетов, рекомендую Руководителям эксплуатантов и организаций:

- Нацелить весь авиационный персонал на неукоснительное соблюдение мер безопасности при обслуживании и эксплуатации авиационной техники и качественную подготовку персонала и авиационной техники к полетам.

- Перед началом работ персонал должен быть ознакомлен с характером и условиями выполнения работ и с мерами безопасности. Инструктаж проводит начальник (старший группы), непосредственно руководящий выполнением данных работ.

- Летному составу обратить внимание на определение мер безопасности при планировании и выполнения полета с учетом фактического уровня профессиональной подготовки и фактическим метеорологических условиям. Соблюдение установленного порядка и правил выполнения полетного задания.

- Исключить случаи нахождение авиационных специалистов при осуществлении наземного обслуживания ВС в состоянии опьянения.

Начальник управления								С.В. Тараненко