ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ № 15 от 08.06.2012

5 ИЮНЯ 2012 ГОДА В АЭРОПОРТУ ЕМЕЛЬЯНОВО (КРАСНОЯРСК) ПРОИЗОШЕЛ СЕРЬЕЗНЫЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНЦИДЕНТ С САМОЛЕТОМ ATR-42-500 VQ-BKQ ОАО АК ”ТАЙМЫР“. ПОСЛЕ ВЗЛЕТА В 00:10 (UTC) ИЗ А/П ЕМЕЛЬЯНОВО ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕГУЛЯРНОГО ПАССАЖИРСКОГО РЕЙСА ПО МАРШРУТУ КРАСНОЯРСК-ТУРУХАНСК НА ВЫСОТЕ 5000 ФУТОВ СРАБОТАЛА СИГНАЛИЗАЦИЯ ПОЖАРА СУ №2. ЭКИПАЖ ВЫКЛЮ4ИЛ ДВИГАТЕЛЬ ПРИМЕНИЛ ДВЕ О4ЕРЕДИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ВЫПОЛНИЛ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАСНО QRH И ПРОИЗВЕЛ ПОСАДКУ С ОБРАТНЫМ КУРСОМ В А/П ВЫЛЕТА. ПОСАДКА В 00:25 (UTC) БЛАГОПОЛУ4НО ПОСТРАДАВШИХ НЕТ. НА БОРТУ ВС НАХОДИЛОСЬ 46 ПАССАЖИРОВ НА ПОСЛЕПОЛЕТНОМ ОСМОТРЕ ОБНАРУЖЕНЫ СЛЕДЫ ПОЖАРА В МОТОГОНДОЛЕ ДВИГАТЕЛЯ.

ПРИ РАСШИФРОВКЕ ДАННЫХ СРЕДСТВ ПОЛЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ КОМИССИЕЙ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ ВЫЯВЛЕНО, 4ТО ПРИ УВЕЛИ4ЕНИИ РЕЖИМА ДВИГАТЕЛЕЙ ДО ВЗЛЕТНОГО (НА ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ СТАРТЕ) РАЗНИЦА В ПОКАЗАНИЯХ МОМЕНТАЛЬНОГО РАСХОДА ТОПЛИВА НА СУ № 1 И СУ № 2 СОСТАВИЛА ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО 130 КГ/4, 4ТО СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ВОЗМОЖНОЙ УТЕ4КЕ ТОПЛИВА В СУ № 2. РАССЛЕДОВАНИЕ АВИАЦИОННОГО ИНЦИДЕНТА ПРОВОДИТ КОМИССИЯ КРАСНОЯРСКОГО МТУ ВТ СОВМЕСТНО С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ. С ЦЕЛЬЮ УСИЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПРАВНОСТЬЮ И ГЕРМЕТИ4НОСТЬЮ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЕЙ СЕРИИ PW120.

ДО ОКОН4АНИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ И УСТАНОВЛЕНИЯ ПРИ4ИН ИНЦИДЕНТА КОМИССИЯ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ ПРЕДЛАГАЕТ К РЕАЛИЗАЦИИ, СЛЕДУЮЩИЕ ОПЕРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

1. ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ТО ПО ФОРМЕ DAILY CHECK И ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ ПО ПРОВЕРКЕ УРОВНЯ МАСЛА В ДВИГАТЕЛЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРОИЗВОДИТЬ ВИЗУАЛЬНЫЙ ОСМОТР РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ ТОПЛИВНОЙ ПРОВОДКИ ДВИГАТЕЛЯ НА ПРЕДМЕТ УТЕ4ЕК ТОПЛИВА

2. ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНОВЫХ РАБОТ ПО ЗАМЕНЕ ТОПЛИВНЫХ ФОРСУНОК ДВИГАТЕЛЯ УСИЛИТЬ КОНТРОЛЬ ЗА СТРОГИМ СОБЛЮДЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В СООТВЕТСТВИИ С  РУКОВОДСТВОМ ПО ТЕХНИ4ЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДВИГАТЕЛЯ (EMM) МЕТОДОМ ДВОЙНОГО КОНТРОЛЯ (DUPLICATE INCPECTION)

3. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ ПО ВЫПУСКУ ВС ATR-42/72 ПОСЛЕ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЕЙ ОБРАЩАТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ НА ПРОЯВЛЕНИЕ ПРИЗНАКОВ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕ4И ТОПЛИВА ИЗ ДРЕНАЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ ДВИГАТЕЛЕЙ. ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ТЕ4И НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО СООБЩАТЬ КВС. (ПРИМЕ4АНИЕ: НА ЭТАПЕ ЗАПУСКА И ПРОГРЕВА ДВИГАТЕЛЕЙ В ТЕ4ЕНИЕ 3 МИНУТ ДОПУСКАЕТСЯ НЕЗНА4ИТЕЛЬНАЯ КАПЕЛЬНАЯ ТЕ4Ь ТОПЛИВА ИЗ ДРЕНАЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ  ДВИГАТЕЛЯ).

4. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ TRANSIT CHECK ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТНЫХ ОБРАЩАТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ НА ПРОЯВЛЕНИЕ ПРИЗНАКОВ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕ4И ТОПЛИВА ИЗ ДРЕНАЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ ДВИГАТЕЛЕЙ. ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ТЕ4И НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО СООБЩАТЬ КВС.

ПРЕДЛАГАЮ:

1. РУКОВОДИТЕЛЯМ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ УПРАВЛЕНИЙ ВОЗДУШНОГО

ТРАНСПОРТА ДОВЕСТИ НАСТОЯЩУЮ ИНФОРМАЦИЮ ДО ПОДКОНТРОЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ.

2. РУКОВОДИТЕЛЯМ ОРГАНИЗАЦИЙ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХ САМОЛЕТЫ ATR-42/72:

2.1. ИЗУ4ИТЬ НАСТОЯЩУЮ ИНФОРМАЦИЮ С ЛЕТНЫМ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИ4ЕСКИМ СОСТАВОМ.

2.2. ПРИНЯТЬ МЕРЫ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ВЫШЕУКАЗАННЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ КОМИССИИ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ.

МАСТЕРОВ С.С.