Руководителям авиапредприятий (авиакомпаний)

Информация об авиационных событиях, происшедших в авиапредприятиях, авиакомпаниях и на подконтрольной Дальневосточному МТУ ВТ Росавиации территории за декабрь 2011 года

В декабре 2011 года в подконтрольных авиапредприятиях, авиакомпаниях и на подконтрольной  Дальневосточному МТУ ВТ Росавиации территории произошло 2 авиационных инцидента и 1 повреждение воздушного судна в подконтрольных Дальневосточному МТУ ВТ Росавиации авиакомпаниях и 1 авиационный инцидент на подконтрольной территории с самолетом А-320 ОАО ”Авиакомпания ”Сибирь“

08.12.2011 года на самолете А-320 VQ-BEQ ОАО ”Владивосток Авиа“ под управлением КВС Шашкова В.Н. выполнялся рейс XF381 по маршруту Внуково-Абакан. После вылета из аэропорта Внуково произошел самопроизвольный выпуск спойлеров правого полукрыла. КВС принял решение возвратиться в аэропорт вылета. Управление ИБП Росавиации классифицировало данное событие серьезным авиационным инцидентом.

Расследование проводится комиссией МТУ Центральных районов.

Расследование не завершено.

12.12.2011 года при выполнении  рейса  СБИ3503 по маршруту Новосибирск – Хабаровск  на самолете А-320 VP-BCZ ОАО ”Авиакомпания ”Сибирь“ под управлением КВС Шевченко В.П. через 2 минуты после начала снижения для захода на посадку в аэропорту Хабаровск произошел отказ левого двигателя. После двукратной неудачной попытки запуска двигателя самолет  произвел благополучную посадку в аэропорту Хабаровск.

Расследование завершено 29.12.2011 года.

Причиной срабатывания на самолете А-320 VP-BCZ ОАО ”Авиакомпания ”Сибирь“ ”MASTER WARNING“ с появлением сообщения ”ECAM ENG 1 FAIL“ (отказ двигателя №1) и самопроизвольного его выключения явилась неисправность гидромеханического агрегата (HMU)

Председатель комиссии Моренко В.В. – и.о. начальника Дальневосточного МТУ ВТ Росавиации.

##### 18.12.2011 года на вертолете Ми-8МТВ-1 RA-25739 ЗАО СП “Авиакомпания Авиашельф“ под управлением КВС Пересторонина В.В., второго пилота КВС Кондратенко В.А. выполнялись поисково-спасательные работы по поиску и спасанию потерпевшей бедствие ПБУ ”Кольская“. После выполнения задания, ночью, при заходе  на посадочную площадку ,,Луна ОРF-1,, кратковременно сработала сигнализация  об аварийном остатке топлива. Экипаж произвел благополучную посадку.

##### Расследование завершено 30.12.2012 года.

Причиной авиационного инцидента явилось сочетание следующих факторов:

- ошибочный расчет экипажем времени для выполнения поисково-спасательных работ в районе поиска и обратного маршрута до аэродрома назначения вследствие непредвиденного значительного увеличения скорости встречного ветра;

- увеличение времени полета привело к дополнительной выработке топлива до минимального остатка в расходном баке и срабатыванию сигнализации критического остатка.

##### Председатель комиссии Бануков А.Н. - инспектор службы БПиК ЗАО СП АК ”Авиашельф“.

23.12.2011 года при подготовке самолета Aн-26 RA-26048 ОАО ”Артель старателей  ”Амур“ к вылету на аэродроме Мар-Кюель, вследствие несанкционированного подъезда автомобиля, без разрешения обслуживающего персонала, допущено разрушение концевой секции правого элерона.

Расследование завершено 17.01.2012 года.

Причиной повреждения воздушного судна на земле явилось нарушение начальником аэродрома ”Положения об аэродроме ”Мар-Кюель“, ”Инструкции по организации движения спецтранспорта и средств механизации на аэродромах и посадочных площадках ОАО ”Артель старателей ”Амур“, допустив проезд на аэродром автомобиля не входящего в список подвижного состава ССТ аэродрома Мар-Кюель, под управлением водителя, не допущенного к вождению автотранспорта по аэродрому

Председатель комиссии Моренко В.В. – заместитель начальника

Дальневосточного МТУ ВТ Росавиации.

Начальник ОИК по БП

Дальневосточного МТУ ВТ Росавиации                                     В.А. Шубакин