Руководителям авиапредприятий (авиакомпаний)

Информация об авиационных событиях, происшедших

в авиапредприятиях,  авиакомпаниях и на подконтрольной

Дальневосточному МТУ ВТ Росавиации территории

за июль  2012 года

01.07.2012 при послеполетном осмотре обнаружены забоины лопаток вентилятора второго двигателя на самолете Б-767 VPBAX рейс AFL 1720 ОАО ”Аэрофлот“ в аэропорту Южно –Сахалинск.

Расследование продолжается. Председатель комиссии Сизов В.В. – главный специалист -эксперт ОПЛГ ГВС Дальневосточного МТУ ВТ Росавиации.

05.07.2012 при открытии переднего правого люка багажного отсека самолета, было допущено грубое касание об обрезные ролики погрузчика, с повреждением ЛКП на самолете А-330 VQBCQ ОАО ”Аэрофлот“ в аэропорту Южно –Сахалинск.

Причина: соприкосновение нижнего обреза люка 1-го багажного отсека А-330 с поворотным обрезиненным роликами загрузочной машины для обслуживания багажа ”Air Marrel-700 DP/9“ в связи с сочетанием следующих факторов:

- нарушение водителем автопогрузчика ОСТиСМ ЗАО ”Аэропорт -Сервис“ Клепиковым А.А. требований п.6 инструкции по безопасности Air Marrel-700 DP/9 запрещающей производить операции по открытию –закрытию люка без права на это;

- недостаточный контроль со стороны инженера по техническому обслуживанию авиационной техники 1-й категории Родина Д.Е. за соблюдением производственно-технологического процесса по обслуживанию ВС А-330 VQ-BCQ в нарушении п. 2.1, 2.3 должностной инструкции инженера по ТО АТ ОАО ”Аэрофлот“

19.07.2012 при выполнении рейса XF4653 по маршруту Иркутск -Хабаровск на самолете А-320 VPBCG ОАО ”Владивосток Авиа“ после взлета из аэропорта Иркутск, произошел отказ автопилота и автомата тяги. Экипаж прекратил выполнение задания и произвел посадку в аэропорту вылета Иркутск. Посадка благополучно.

Расследование проводит Восточно-Сибирское МТУ (г. Иркутск).

19.07.2012 при выполнении лесопатрульных работ на самолете Ан-2 RA 40934, рейс ДЫ9201 ООО ”Дальневосточная“ после вылета с посадочной площадки ”Победа“ произошло падение давления масла с последующей остановкой двигателя. КВС Чешев А.А. произвел вынужденную посадку в районе н.п. Падали на дорогу Комсомольск –Эльбан, в 58 км от Комсомольска на Амуре. На борту 2 члена экипажа и 1 наблюдатель. Пострадавших нет. Повреждения ВС: разрушен подкос стойки шасси, колесо, местные разрывы перкали нижнего крыла.

Расследование продолжается. Председатель комиссии Сизов В.В. – главный специалист -эксперт ОПЛГ ГВС Дальневосточного МТУ ВТ Росавиации.

23.07.12 в 00-10  UTC, (в 11-10 23.07.12 местного времени), аэропорт

"Комсомольск -на -Амуре"  самолет АН-12 RA -11363 з.н. 00347505,  рейс КСМ 9651 грузовой – чартер Братск-Комсомольск –на-Амуре эксплуатант ЗАО  ПО ”Космос“, владелец ЗАО ПО "Космос", РКК "Энергия". При выполнения погрузочно-разгрузочных работ, повреждена правая передняя створка грузового люка. Экипаж-5/3, пассажиров -нет, ВС имеет повреждения: разрыв внешней и внутренней обшивки и силового набора передней правой створки грузового люка размером 300х400 мм в районе центрального кронштейна крепления створки. На расстоянии 300 мм выше от центрального кронштейна крепления створки.

Расследование продолжается. Председатель комиссии Иванов Н.И. – специалист -эксперт ОИК по БП Дальневосточного МТУ ВТ Росавиации.

26.07.2012 в 06-23 UTC, (в 17-23 26.07.12 местного времени), район аэропорт Хабаровск МВЛ, самолет Ан-28 RA-28941, ООО авиакомпания ”Восток“, рейс ДХ339 Хабаровск-Чумикан, КВС Богомяков А.И., в наборе высоты произошло падение давления масла в правом двигателе, экипаж произвел посадку на аэродроме вылета, метеоусловия не препятствовали выполнению полета. На борту 2 члена экипажа, 15 пассажиров, экипаж и пассажиры не пострадали.

Расследование продолжается. Председатель комиссии Моренко В.В. – заместитель начальника Дальневосточного МТУ ВТ Росавиации.

29.07.2012 в 21-02 UTC, (в 08-02 30.07.12 местного времени), аэропорт Южно-Сахалинск, на взлете, при выполнении регулярного рейса СХУ891 по маршруту Южно-Сахалинск-Хабаровск, на самолете Б-737-500 RA-73013 ОАО АК ”САТ“, КВС Трифонов И.Ю., во время вывода двигателей на взлетный режим загорелась сигнализация предупреждения о неисправности (MASTER CAUTION ENG). Взлет был прекращен на скорости 80 KTS (148 км/ч). После прекращения взлета экипажем было обнаружено загорание сигнализации системы контроля параметров работы двигателя (PMC INOP)

Расследование продолжается. Председатель комиссии Малыш А.Д. – государственный инспектор Дальневосточного МТУ ВТ Росавиации в аэропорту Южно-Сахалинск.

30.07.2012 в 08-56 UTC, (в 19-56 30.07.12 местного времени), аэропорт Хабаровск-Новый, на взлете, при выполнении регулярного рейса XF-4642 по маршруту Владивосток- Хабаровск- Новосибирск, на самолете А-320 VQ-BFM, КВС Кононенко А.Ю., не убрались стойки шасси. Экипаж произвел выработку топлива и произвел посадку на аэродроме вылета. Посадка благополучно, экипаж и пассажиры не пострадали. Экипаж 2/4, пассажиров 156.

Расследование продолжается. Председатель комиссии Моренко В.В. – заместитель начальника Дальневосточного МТУ ВТ Росавиации.

ПРЕДЛАГАЮ:

Руководителям авиапредприятий (авиакомпаний) информацию об авиационных событиях, происшедших в июле 2012 года, довести до летного, инженерно-технического состава и личного состава служб обеспечения полетов.

Начальник ОИК по БП

Дальневосточного МТУ ВТ Росавиации                                               В.А. Шубакин