Телеграмма Росавиации

от 25 ноября 2015 года № 250700

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ № 22

ИНФОРМИРУЮ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ АВИАЦИОННОГО ПРОИСШЕСТВИЯ И ОПЕРАТИВНЫХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА ПО РАССЛЕДОВАНИЮ АВАРИИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО АВИАЦИОННОГО КОМИТЕТА.

16. 08. 2015 НА ПОСАДОЧНОЙ ПЛОЩАДКЕ САРАФ-УМРА (РЕСПУБЛИКА СУДАН) ПРОИЗОШЛА АВАРИЯ ВЕРТОЛЕТА МИ-8Т RA-24025 ОАО “НАУЧНО-ПРОИ3ВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ” ПАНХ”. ПРИ ЗАХОДЕ НА ПОСАДКУ В ПРОЦЕССЕ ЗАВИСАНИЯ НАЧАЛОСЬ НЕУПРАВЛЯЕМОЕ ЛЕВОЕ ВРАЩЕНИЕ ВЕРТОЛЕТА.

ВЕРТОЛЕТ ГРУБО ПРИЗЕМЛИЛСЯ С ПОВРЕЖДЕНИЕМ СИЛОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ФЮЗЕЛЯЖА И РАЗРУШЕНИЕМ КОНЦЕВОЙ БАЛКИ.

РАССЛЕДОВАНИЕ ВЕДЕТСЯ АВИАЦИОННЫМИ ВЛАСТЯМИ РЕСПУБЛИКИ СУДАН С УЧАСТИЕМ МАК И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ АВАРИИ ОТ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО АВИАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПРЕДЛАГАЕТ К РЕАЛИЗАЦИИ СЛЕДУЮЩИЕ ОПЕРАТИВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ.

1. ПРОВЕСТИ ПРОВЕРКУ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ПУТЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ВЕРТОЛЕТАХ ТИПА МИ-8 ВСЕХ МОДИФИКАЦИЙ

2. ПРОВЕРИТЬ РЕГУЛИРОВКУ ПУТЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОБРАТИВ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ НА ВЫХОД ШТОКА РУЛЕВОГО ВИНТА И ЕГО СООТВЕТСТВИЕ ОТКЛОНЕНИЮ ПЕДАЛЕЙ. ПРОВЕРКУ ПРОИЗВОДИТЬ С ЗАПИСЬЮ НА БОРТОВОЙ РЕГИСТРАТОР ПАРАМЕТРОВ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ЗАНЕСЕНИЕМ В ФОРМУЛЯР ВЕРТОЛЕТА

3. ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОВЕДЕНИЕ ЗАНЯТИЙ С ЛЕТНЫМ СОСТАВОМ НА ТЕМУ "ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЛЕВОГО ВРАЩЕНИЯ ПРИ ВЗЛЕТЕ ВЕРТОЛЕТА, УXОДЕ НА ВТОРОЙ КРУГ И ЗАХОДЕ НА ПОСАДКУ. ДЕЙСТВИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ САМОПРОИЗВОЛЬНОГО ЛЕВОГО ВРАЩЕНИЯ”

4. ПРОВЕСТИ ЗАНЯТИЯ С ЭКИПАЖАМИ ВС ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ ЧЛЕНОВ ЭКИПАЖА, ВКЛЮЧАЯ БОРТПРОВОДНИКОВ, ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ НА БОРТУ ВС АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ, ОСОБЕННО ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ВЫНУЖДЕННЫХ АВАРИЙНЫХ ПОСАДОК ВНЕ АЭРОДРОМА. ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ ОБРАТИТЬ НА СВОЕВРЕМЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ АВАРИЙНОГО ПОКИДАНИЯ ВЕРТОЛЕТА ЭКИПАЖЕМ И ПАССАЖИРАМИ, СВОЕВРЕМЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ АВАРИЙНЫХ ВЫХОДОВ.

5. ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ЭКИПАЖЕЙ ВС НА СОБЛЮДЕНИЕ ТЕXНОЛОГИИ РАБОТЫ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, ОСОБЕННО ПРИ ВЗВЛЕТЕ И ЗАХОДЕ Н А ПОСАДКУ.

С ЦЕЛЬЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ ПРЕДЛАГАЮ РУКОВОДИТЕЛЯМ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ РОСАВИАЦИИ:

НАСТОЯЩУЮ ИНФОРМАЦИЮ ДОВЕСТИ ДО РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПОДКОНТРОЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ И ДО ЭКСПЛУАТАНТОВ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ АВИАЦИИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

РЕКОМЕНДОВАТЬ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОРГАНИ3АЦИЙ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ПРИНЯТЬ К РЕАЛИЗАЦИИ ОПЕРАТИВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ КОМИССИИ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ.

СТОРЧЕВОЙ О.Г.