| МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МИНТРАНС РОССИИ) ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА (РОСАВИАЦИЯ) от 24.02.2015 № 03.02-231 Об авиационном событии с самолетом Ан-24РВ RA-47355 ООО «Авиакомпания «ТомскАвиа» | Руководителям межрегиональных территориальных управлений Росавиации Техническим директорам авиакомпаний, авиапредприятий, ремонтных заводов ГА Генеральному директору ФГУП ГосНИИ ГА Генеральному директору АНТЦ "Технолог" |
| --- | --- |

Согласно Отчету по результатам расследования авиационного события с самолетом Ан-24РВ RA-47355 ООО «Авиакомпания «ТомскАвиа», утвержденному Западно-сибирским МТУ Росавиации 16.04.2014, на самолете при выполнении рейса СП 9250 - контрольный полет после замены правого двигателя Аи-24, на этапе разбега при взлете произошел отрыв крышки правого заднего люка верхней части центроплана. Крышка люка обнаружена в районе РД «В» аэропорта Томск без повреждений. Контрольный полет выполнен согласно заданию.

После посадки произведен осмотр ВС - обнаружено отсутствие крышки правого заднего люка центроплана, других повреждений ВС нет. Осмотрено пространство внутри люка - окантовка люка и замки крепления крышки люка не имеют механических повреждений.

Крышка люка установлена на место, закрыты замки «дзус» крепления крышки - замечаний нет.

В связи с тем, что места сочленений ответных частей замков «дзус» не имеют механических повреждений, отрыв крышки люка произошел вследствие воздействия набегающего потока воздуха при разбеге самолета из-за незакрытия замков «дзус» при выполнении ТО по форме Б, ОС+ВЛП.

Из объяснений инженера ОТК по ПиД следует, что при выполнении работ по указанной форме для проверки натяжения тросов управления самолетом и осмотру целостности болтов крепления фитингов стрингеров по второму лонжерону центроплана он открыл, в соответствии с действующей ЭД, левый и правый задние люки верхней части центроплана. После выполнения работ крышки люков были установлены на место, замки «дзус» левого люка были закрыты, а замки «дзус» правого заднего люка остались открытыми, так как инженер ОТК, выполняющий работу, был отвлечен на выполнение другой работы.

После выполнения указанных операций начальник цеха ТО AT проверил закрытие крышек люков, но не обратил внимание на положение прорезей замков «дзус» относительно красных меток закрытого положения замков.

Действия ИТП по изложенному факту технического обслуживания являются серьезным нарушением организационной и эксплуатационной документации.

С целью поддержания летной годности воздушных судов ГА РФ

предлагаю:

1. Провести комиссиями авиапредприятий проверку соответствия организации работ по техническому обслуживанию авиационной техники требованиям организационной и эксплуатационной документации УПЛГ ВС Росавиации и авиапредприятия. Особое внимание обратить на выполнение правил передачи неоконченных работ с обязательным оформлением основной производственной документации - карт-нарядов и пооперационных ведомостей, в которые должны быть записаны выполняемые работы по демонтажу и последующему монтажу составных частей ВС, на оформление «Контрольных карт по проверке работоспособности и надежности закрытия винтовых замков и дзусов», прилагаемых к карте-наряду на периодическое ТО (требования РД УПЛГ ГВС от 06.07.1999 № 060612 с изменениями согласно письму УНПЛГ ГВС от 11.01.08 № 5.9-6 ГА). Проверку оформить Актом. Обнаруженные недостатки устранить.

2. Провести внеплановые занятия с ИТП авиапредприятий по правилам передачи неоконченных работ и оформления соответствующей производственно- технической документации. Особое внимание обратить на правильное распределение функций между руководителем работ, исполнителями и контролирующими специалистами, концентрацию внимания при выполнении конкретных операций.

3. Обращаю внимание руководителей ИАС авиапредприятий на повторяющиеся случаи авиационных событий, связанных с некачественным выполнением работ по ТО и необеспечение высокого уровня ответственности исполнителей и контролирующих специалистов за поддержанием летной годности ВС.

4. Об исполнении пунктов 1, 2 доложить в УПЛГ ВС до 31.03.15.

5. С настоящее письмо ознакомить весь ИТП, выполняющий ТО ВС гражданской авиации РФ.

Начальник Управления

поддержания летной годности

воздушных судов М.В. Буланов