ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ НР 21

(Телеграмма № 241230 УУУКЫЛЫЬ от 24.08.2011 года)

4АСТЬ ПЕРВАЯ.

ИНФОРМИРУЮ ОБ АВИАЦИОННОМ ПРОИСШЕСТВИИ С ВЕРТОЛЕТОМ МИ-8Т

RA-22860 ООО ''БИЛИБИНОАВИА''. 15.07.2011 В 19 Ч 05 МИН UTC В РАЙОНЕ РЕКИ МОНЯ БИЛИБИНСКОГО РАЙОНА ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПРОИЗОШЛА АВАРИЯ ВЕРТОЛЕТА МИ-8Т RA-22860 ООО ''БИЛИБИНОАВИА''. ВЫПОЛНЯЛСЯ ПОЛЕТ С ЦЕЛЬЮ АВИАПАТРУЛИРОВАНИЯ ЛЕСОВ И ТУШЕНИЯ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ ПО МАРШРУТУ НЕЗАБУДКА-МЕСТО ПОЖАРА (РЕКА МОНЯ УДАЛЕНИЕ 26 КМ)-НЕЗАБУДКА. НА БОРТУ НАХОДИЛИСЬ 4 ЧЛЕНА ЭКИПАЖА, 10 ПАССАЖИРОВ И 250 КГ ГРУЗА (СНАРЯЖЕНИЕ ПОЖАРНЫХ). ПОЛЕТ ВЫПОЛНЯЛСЯ ДНЕМ, В ПРОСТЫХ МЕТЕОУСЛОВИЯХ, В РАЙОНЕ С ХОЛМИСТОЙ МЕСТНОСТЬЮ.

.

4АСТЬ ВТОРАЯ

ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ДАННЫМ, НА ЭТАПЕ ВЗЛЕТА, НА ВИСЕНИИ НА ВЫСОТЕ 0,5 М, ОТ ПАССАЖИРОВ ИЗ ГРУЗОВОЙ КАБИНЫ ВЕРТОЛЕТА ПОСТУПИЛА ИНФОРМАЦИЯ О ЗАДЫМЛЕНИИ. КВС, НЕ ОПРЕДЕЛИВ ИСТОЧНИК ДЫМА, ПРИЗЕМЛИЛ ВЕРТОЛЕТ, ДАЛ КОМАНДУ НА АВАРИЙНОЕ ПОКИДАНИЕ ВЕРТОЛЕТА И ВЫКЛЮЧИЛ ДВИГАТЕЛИ. ПРИ ОТКРЫТИИ ВХОДНОЙ ДВЕРИ ПРОИЗОШЛО ВОЗГОРАНИЕ ВЕЩЕЙ ПАССАЖИОВ. В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ ПОСТРАДАВШИХ НЕТ, ВЕРТОЛЕТ СГОРЕЛ.   РАССЛЕДОВАНИЕ АВАРИИ ПРОВОДИТСЯ КОМИССИЕЙ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО АВИАЦИОННОГО КОМИТЕТА С УЧАСТИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ СЕВЕРО-ВОСТО4НОГО МТУ ВТ РОСАВИАЦИИ.   КОМИССИЯ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ ПРЕДЛАГАЕТ К РЕАЛИЗАЦИИ СЛЕДУЮЩИЕ ОПЕРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

1. ПОВТОРНО ИЗУЧИТЬ ДЕЙСТВИЯ ЭКИПАЖА ПРИ ПОДБОРЕ ПОСАДОЧНЫХ ПЛОЩАДОК С ВОЗДУХА.

4АСТЬ ТРЕТЬЯ.

2. ПОВТОРНО ИЗУЧИТЬ ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ КЕРАСИНОВОГО ОБОГРЕВАТЕЛЯ  КО-50.

3. КАТЕГОРИ4ЕСКИ ЗАПРЕТИТЬ КУРЕНИЕ ПАССАЖИРОВ В КАБИНЕ ВЕРТОЛЕТОВ И СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ (НАЗЕМНЫХ ГСМ).

ПРЕДЛАГАЮ:

1. РУКОВОДИТЕЛЯМ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ УПРАВЛЕНИЙ

ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА ДОВЕСТИ НАСТОЯЩУЮ ИНФОРМАЦИЮ ДО ПОДКОНТРОЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ.

2. РУКОВОДИТЕЛЯМ ОРГАНИЗАЦИЙ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ:

2.1 ИЗУЧИТЬ НАСТОЯЩУЮ ИНФОРМАЦИЮ С ЛЕТНЫМ СОСТАВОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ПОЛЕТЫ НА ВЕРТОЛЕТАХ.

2.2 ПРИНЯТЬ МЕРЫ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ВЫШЕУКАЗАННЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ КОМИССИИ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ.

КОНЕЦ ТЕЛЕГРАММЫ.

МАСТЕРОВ.