Руководителям авиапредприятий (авиакомпаний)

Информация об авиационных событиях, происшедших в авиапредприятиях и авиакомпаниях, подконтрольных Дальневосточному межрегиональному территориальному управлению воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта, в июле 2011 года

В июле 2011 года в авиапредприятиях и авиакомпаниях, подконтрольных Дальневосточному межрегиональному территориальному управлению воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта, произошло два авиационных инцидента,  одно повреждение воздушного судна при коммерческом обслуживании и одно чрезвычайное происшествие.

03.07.2011 года экипаж самолета A-320 VQ-BHS ОАО ”Владивосток Авиа“ под управлением КВС Александрова К.В. выполнявший регулярный рейс XF357 по маршруту Владивосток – Новосибирск – Краснодар после вылета из Новосибирска в наборе заданного эшелона определил увеличение вибрации правого двигателя. КВС принял решение произвести посадку на аэродроме вылета Новосибирск. Посадка была произведена благополучно.

Расследование не завершено.

Председатель комиссии:

Прозоров С.И. - инспектор по БП ОАО ”Аэропорт Толмачево“.

08.07.2011 года экипаж самолета A-320 VQ-BCG ОАО ”Владивосток Авиа“ под управлением КВС Койнова Р.Н. выполнявший регулярный рейс ЖЛК723 по маршруту Владивосток – Далянь (КНР) через 01 час 30 мин после вылета из аэропорта Владивосток экипаж определил отказ голубой гидросистемы. КВС принял решение произвести вынужденную посадку на аэродроме вылета. Посадка была произведена благополучно.

Расследование завершено 19.07.2011 года.

Причиной авиационного инцидента явилось падение давления в голубой гидросистеме самолета в полете из-за отказа электрической части электронасоса голубой гидросистемы Fin. 2075 ПО, PN 4205702 S/N ARL27.

Председатель комиссии:

Окульский Я.Я. - государственный инспектор ОИК по БП ДВ МТУ ВТ ФАВТ в аэропорту Владивосток.

25.07.2011 года в аэропорту Кемерово при коммерческом обслуживании самолета А-320 VP-BRB ОАО ”Владивосток Авиа“, прибывшего из Внуково рейсом ХF322, при закрытии створки заднего грузового отсека произошло повреждение рукоятки люка о стоящий рядом электрокар. Воздушное судно от полетов отстранено до выполнения ремонта.

Расследование не завершено.

Председатель комиссии:

Лукьянов В.К. - государственный инспектор ОИБП и ЛЭ ЗС МТУ.

27.07.2011 года на посадочной площадке ”Бичевая“ производилась заправка ВС Ан-2 RA-33046 ООО ”Восток-Запад“ для выполнения лесоавиационных работ. В ходе заправки произошло смещение шланга с заправочного насоса передвижной ТЗС, что привело к площадному разливу топлива. В результате возникшего статического электричества произошло возгорание ТЗС. Прибывший расчет пожарной части села Бичевая локализовал пожар. В результате пожара ВС получило значительные повреждения.

Расследование не завершено.

Председатель комиссии по расследованию чрезвычайного происшествия:

Музыка В.А. – специалист-эксперт ОАД и ВП ДВ МТУ ВТ ФАВТ.

ПРЕДЛАГАЮ:

Руководителям авиапредприятий (авиакомпаний) информацию об авиационных событиях, происшедших в июле 2011 года, довести до летного, инженерно-технического состава и личного состава служб обеспечения полетов.

И.о. начальника

ОИК по БП ДВ МТУ ВТ ФАВТ                 			П.П. Загадский

Кондратьев М.С.

(4212) 210673

Н.Е. Лаптев

(4212) 21-06-73