Руководителям авиапредприятий (авиакомпаний)

Информация об авиационных событиях, происшедших в авиапредприятиях и авиакомпаниях, подконтрольных Дальневосточному межрегиональному территориальному управлению воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта, за апрель 2011 года

В апреле 2011 года в авиапредприятиях и авиакомпаниях, подконтрольных Дальневосточному межрегиональному территориальному управлению воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта, произошло 2 авиационных инцидента и одно повреждение воздушного судна при коммерческом обслуживании.

21.04.2011 года самолет Як-40 RA-87400 КГУП “Хабаровские авиалинии“ под управлением КВС Грачева А.А. выполнял  рейс НИ472 по маршруту Хабаровск – Николаевск-на-Амуре. После посадки, на пробеге в аэропорту Николаевск-на-Амуре произошло разрушение колеса на правой стойке шасси.

Расследование завершено 29.04.2011 года.

Причиной авиационного инцидента – повреждение пневматика колеса основной правой стойки шасси явилось попадание куска закаленной проволоки.

Комиссии не представилось возможным определить точное место (аэродром) где произошло проникновение куска закаленной стальной проволоки в пневматик колеса.

Председатель комиссии Клименко М.И. – заместитель генерального директора по безопасности полетов – начальник инспекции КГУП “Хабаровские авиалинии“.

25.04.2011  года на самолете DHC-8-200  RA-67259 ОАО  ”Авиакомпания “Сахалинские Авиатрассы” под управлением КВС-стажера Лопатина В.И. с проверяющим пилотом-инструктором Куликовым А.А. выполнялся  регулярный рейс СХУ9239 по маршруту Ю. Сахалинск – Ноглики. При заходе на посадку в аэропорту Ноглики по команде диспетчера экипаж с высоты 450 метров выполнил уход на второй круг из-за несанкционированного выезда на ИВПП аэродромной техники.

Расследование не завершено.

Председатель комиссии Окладников О.И. – специалист-эксперт ОИК по БП ДВ МТУ ВТ ФАВТ.

27.04.2011 года в аэропорту Южно-Сахалинск при послеполетном обслуживании самолета A-320 VQ-BCG ОАО ”Владивосток Авиа“, прибывшего рейсом ЖЛК432 из Хабаровска, при установке специалистами ЗАО ”Аэропорт-Сервис“ самоходного трапа было допущено  повреждение внутренней окантовки входной передней левой двери.

Расследование не завершено.

Председатель комиссии Гончар В.Д. – государственный инспектор ОИК по БП ДВ МТУ ВТ ФАВТ в аэропорту Южно-Сахалинск.

ПРЕДЛАГАЮ:

Руководителям авиапредприятий (авиакомпаний) информацию об авиационных событиях происшедших в апреле 2011 года довести до летного, инженерно-технического состава и личного состава служб обеспечения полетов.

Начальник ОИК по БП

ДВ МТУ ВТ ФАВТ                                       		           А.Л. Татаров

Н.Е. Лаптев

(4212) 21-06-73